Экзаменационные билеты (тесты) по блоку

Б.7 «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»

Б.7.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.

1. На какие объекты не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) На газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные установки (ГРУ) и шкафные регуляторные пункты (ШРП).

Б) На наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) районных тепловых станций (РТС).

В) На системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; здания и сооружения на газопроводах.

Г) На автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).

2. На какие из перечисленных объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) На внутренние газопроводы и газовое оборудование производственных, административных, общественных и бытовых зданий, где газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей.

Б) На технологические (внутриплощадочные) газопроводы и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих природный газ в качестве сырья.

В) На наружные (внутриплощадочные), внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) промышленных, сельскохозяйственных 
и других производств.

Г) На специальное газовое и газоиспользующее оборудование военного назначения.

3. Каким образом в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления классифицируются наружные 
и внутренние газопроводы по давлению в сетях газораспределения 
и газопотребления?

А) Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 1,2 МПа),  газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно),  газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно).

Б) Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно), газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 
0,3 до 0,6 МПа включительно), газопроводы среднего давления (свыше 
0,005 до 0,3 МПа включительно).

В) Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа),  газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно),  газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно), газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно).

Г) Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа), газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно), газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно), газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно), газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно).

4. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газораспределения?

А) Если объект  транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2 Мпа.

Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим 2,5 Мпа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением, не превышающим 1,2 Мпа.

5. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газопотребления?

А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами 
с давлением, превышающим 0,005 Мпа.

Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 Мпа.

В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с давлением, не превышающим 1,2 Мпа.

6. Кем проводятся испытания газопроводов после монтажа?

А) Строительно-монтажной организацией совместно с газораспределительной организацией.

Б) Эксплуатирующей организацией.

В) Строительно-монтажной организацией в присутствии представителей технадзора заказчика и газораспределительной организации.

7. Могут ли быть приняты в эксплуатацию незаконченные строительством объекты?

А) Приемка в эксплуатацию незаконченных строительством объектов не допускается.

Б) Приемка в эксплуатацию незаконченных строительством объектов допускается при условии согласия большинства членов приемочной комиссии.

В) Приемка в эксплуатацию незаконченных строительством объектов допускается при условии, что строительство будет завершено в течение месяца с момента приемки объектов.

Г) Приемка в эксплуатацию незаконченных строительством объектов допускается при условии, что недоделки в целом не влияют на безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации объекта.

8. В каком случае объект, принятый комиссией, при вводе 
в эксплуатацию, должен пройти повторное испытание на герметичность?

А) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев.

Б) Если объект не был введен в эксплуатацию в течение 2,5 месяцев и срок ввода 
в эксплуатацию совпал с началом осенне-зимнего периода.

В) Все объекты при вводе в эксплуатацию подлежат повторному испытанию 
на герметичность вне зависимости от того, какие результаты до этого были получены.

9. Какие из перечисленных документов не входят в состав приемо-сдаточной документации?

А) Проектная документация (исполнительная документация); положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию.

Б) Протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения 
и газопотребления; проверки сварных соединений и защитных покрытий.

В) Технико-эксплуатационная документация изготовителей технических 
и технологических устройств (паспорта, инструкции по эксплуатации и монтажу).

Г) Акты о: разбивке и передаче трассы; приемке скрытых работ; приемке специальных работ; приемке внутренней полости газопровода.

Д) Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

10. Какие документы в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления должны быть разработаны для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

А) Должностные инструкции для рабочих, определяющие их права 
и ответственность.

Б) Квалификационные характеристики работников, осуществляющих в организации эксплуатацию газового хозяйства.

В) Должностные инструкции для руководителей и специалистов и производственные инструкции.

Г) Инструкции по пожарной безопасности и охране труда.

11. Что из перечисленного не содержится в производственной инструкции для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?

А) Права, обязанности и ответственность руководителей и специалистов.

Б) Конкретные требования к эксплуатации газового оборудования (технических устройств).

В) Технологическая последовательность выполнения работ.

Г) Методы и объемы проверки качества выполняемых  работ.

12. Когда должны пересматриваться и переутверждаться технологические схемы газопроводов и газового оборудования?

А) Не реже 1 раза в год.

Б) Перед каждым отопительным сезоном.

В) После реконструкции, технического перевооружения и изменения технологического процесса.

Г) Не реже 1 раза в 3 года.

Д) Не реже 1 раза в 5 лет.

13. Какие требования установлены к утверждению и согласованию графиков (планов) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства?

А) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются первым руководителем организации-владельца 
и согласовываются с газоснабжающей организацией.

Б) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца 
и согласовываются с территориальным органом Ростехнадзора.

В) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца 
и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора 
на обслуживание газопроводов и газового оборудования.

Г) Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-владельца. Согласования графиков (планов) технического обслуживания и ремонта 
не требуется.

14. В течение какого времени организация-владелец должна хранить проектную и исполнительскую документацию?

А) В течение 30 лет с начала эксплуатации.

Б) В течение всего срока эксплуатации.

В) В течение 30 лет с момента подписания акта сдачи-приемки объектов 
в эксплуатацию.

Г) Срок хранения документов устанавливается организацией-владельцем.

15. На какие объекты газового хозяйства должны составляться эксплуатационные паспорта?

А) Только на наружный газопровод.

Б) Только на газорегуляторный пункт (газорегуляторную установку).

В) На внутренний газопровод.

Г) На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, газорегуляторный пункт (газорегуляторную установку).

16. На какие газораспределительные пункты (установки) владельцем составляется эксплуатационный паспорт?

А) На каждый газорегуляторный пункт (газорегуляторные установки).

Б) Только на газорегуляторный пункт (газорегуляторные установки) 
с пропускной способностью свыше 50 м3/час.

В) Только на газорегуляторный пункт (газорегуляторные установки)
с гарантированным сроком эксплуатации.

Г) Эксплуатационный паспорт на газорегуляторный пункт (газорегуляторные установки) владельцем не составляется.

17. Какие сведения должен содержать эксплуатационный паспорт?

А) Основные технические характеристики объекта и данные о проведенных капитальных ремонтах.

Б) Основные технические характеристики объекта и данные о проведенных текущих и капитальных ремонтах.

В) Основные технические характеристики объекта, данные о проведенных капитальных ремонтах, Ф.И.О. ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газораспределения и газопотребления, номер и дату приказа о назначении ответственного.

Г) Основные технические характеристики объекта и графики (планы) технического обслуживания и ремонта (текущего и капитального).

18. Кто в организации несет ответственность за составление Планов ликвидации аварий?

А) Руководитель организации.

Б) Начальник службы производственного контроля.

В) Технический руководитель организации.

Г) Начальник службы охраны труда.

19. С какой периодичностью в организации должны пересматриваться 
и переутверждаться Планы ликвидации аварий?

А) Каждый год.

Б) Не реже одного раза в два года.

В) Не реже одного раза в три года.

Г) Не реже одного раза в пять лет.

20. С какой периодичностью должны проводиться тренировочные занятия 
с оценкой действий персонала аварийной диспетчерской службы 
по планам взаимодействия служб различного назначения?

А) Не реже 1 раза в 3 месяца.

Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

В) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в год.

21. Кто несет ответственность за своевременное прибытие аварийной бригады на место аварии и выполнение работ в соответствии с планом ликвидации аварий?

А) Руководитель организации.

Б) Руководитель аварийной бригады.

В) Руководитель аварийно-диспетческой службы.

Г) Технический руководитель организации.

22. Что из перечисленного относится к обязанностям ответственного 
за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления?

А) Только разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций, планов взаимодействий.

Б) Только проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе.

В) Только выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы предписаний по устранению нарушений требований настоящих Правил 
и контроль за их выполнением.

Г) Все перечисленное.

23. Какие действия вправе осуществлять лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления?

А) Осуществлять связь с газоснабжающей организацией и организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию 
и ремонту.

Б) Требовать отстранения от обслуживания газового оборудования 
и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний настоящих Правил и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, а также инструкций по безопасным методам 
и приемам выполнения работ.

В) Осуществлять технический надзор при реконструкции и техническом перевооружении опасных производственных объектов газопотребления.

Г) Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления, вправе осуществлять все перечисленные мероприятия.

24. В течение какого срока перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ после проверки знаний каждый работник должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника?

А) В течение одного месяца.

Б) В течение первых шести рабочих смен.

В) В течение первых пятнадцати рабочих смен.

Г) В течение первых десяти рабочих смен.

25. В какие сроки  у рабочих должна проводиться периодическая проверка знаний безопасных методов труда и приемов выполнения работ?

А) 1 раз в 3 года.

Б) 1 раз в 5 лет.

В) 1 раз в 12 месяцев.

Г) 1 раз в 6 месяцев.

26. В какие сроки должна проводиться периодическая аттестация руководителей и специалистов в области промышленной безопасности при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления?

А) 1 раз в 3 года.

Б) 1 раз в 5 лет.

В) 1 раз в 12 месяцев.

Г) 1 раз в 2 года.

27. Когда могут пройти повторную проверку знаний лица, показавшие неудовлетворительную проверку знаний?

А) Не ранее, чем через две недели.

Б) В срок, установленный председателем аттестационной комиссии.

В) Не ранее, чем через двенадцать рабочих смен.

Г) В месячный срок.

28. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, в которых установлено газоиспользующее оборудование, 
с постоянным присутствием обслуживающего персонала?

А) Не менее трехкратного в час.

Б) Не менее четырехкратного в час.

В) Не менее пятикратного в час.

Г) Не менее шестикратного в час.

29. Что из перечисленного должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только мониторинг и устранение утечек природного газа.

Б) Только мониторинг и устранение повреждений изоляции труб газопроводов.

В) Только мониторинг и устранение неисправностей в работе средств электрохимической защиты.

Г) Должна обеспечивать устранение всех перечисленных неисправностей.

30. Какие из перечисленных требований в соответствии 
с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?

А) Только мониторинг и устранение перемещения газопроводов за пределы опор.

Б) Только мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов.

В) Только мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений газопроводов 
и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.

Г) Должна обеспечивать устранение всех перечисленных неисправностей.

31. В каких местах необходимо предусматривать отключающие устройства 
на газопроводах?

А) Перед наружным газоиспользующим оборудовании.

Б) Только перед пунктами редуцирования газа (ПРГ), включая ПРГ предприятий, 
на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство 
на расстоянии менее 100 м от ПРГ.

В) На ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, включая отдельные жилые дома с количеством проживающих более 
50 человек, а также на ответвлениях к производственным потребителям 
и котельным.

Г) Во всех перечисленных местах.

32. На каком расстоянии от здания на вводе газопроводов в насосно-компрессорное отделение должно быть предусмотрено отключающее устройство с электроприводом?

А) Не менее 5 и не более 30 метров.

Б) Не менее 3 и не более 30 метров.

В) Не менее 5 и не более 35 метров.

Г) Не менее 5 и не более 40 метров.

33. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к утечкам газа?

А) В течение одного часа после выявления неисправностей.

Б) Незамедлительно.

В) В течение времени, при котором концентрация газа в помещении 
не превысит предельно допустимых значений.

Г) В течение рабочей смены, при условии применения работниками средств индивидуальной защиты.

34. Когда должны включаться в работу регуляторы давления 
при прекращении подачи природного газа?

А) После замены предохранительного сбросного клапана.

Б) Немедленно.

В) После выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана 
и принятия мер по устранению неисправности.

35. Допускается ли эксплуатация газопроводов, зданий и сооружений 
и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления 
по истечении срока, указанного в проектной документации?

А) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация 
не допускается.

Б) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация может быть допущена после  технического диагностирования газопроводов, зданий 
и сооружений и технологических устройств.

В) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация допускается после разработки специальных технических условий эксплуатации, согласованных с Ростехнадзором.

Г) После истечения сроков, указанных в проектной документации, эксплуатация допускается только при условии отсутствия аварий или инцидентов за последние три года.

36. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов?

А) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться по результатам технического диагностирования.

Б) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться проектом.

В) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов не должны превышать полуторной продолжительности эксплуатации газопроводов, установленной при проектировании.

Г) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться эксплуатирующей организацией, на основании анализа приборного обследования газопроводов.

37. В каком случае недопустима дальнейшая эксплуатация сети газопотребления?

А) Только при неисправности газоиспользующего оборудования.

Б) Только с отключенными технологическими защитами, блокировками, предусмотренными проектом.

В) Только с отключенными сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.

Г) Эксплуатация недопустима в любом из перечисленных случаев.

38. Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?

А) Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.

Б) Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики безопасности кратковременное.

В) Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации природного газа в помещении.

39. При каком содержании кислорода в газовоздушной смеси розжиг горелок 
не допускается?

А) Более 1 %.

Б) Более 0,9 %.

В) Более 0,8 %.

Г) Более 0,5 %.

40. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?

А) 2,5 Мпа.

Б) 1,2 Мпа.

В) 0,6 Мпа.

Г) 0,0005 Мпа.

41. Каково максимальное значение величины давления природного газа 
в сетях газопотребления газотурбинных и парогазовых установок?

А) 2,5 Мпа.

Б) 1,2 Мпа.

В) 0,6 Мпа.

Г) 0,0005 Мпа.

42. С какой периодичностью должны проводиться обходы надземных газопроводов?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в три месяца.

В) Не реже одного раза в четыре месяца.

Г) Не реже одного раза в полгода.

43. С какой периодичностью должны проводиться обходы наземных газопроводов?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в три месяца.

В) Не реже одного раза в четыре месяца.

Г) Не реже одного раза в две недели.

44. С какой периодичностью должны выверяться маршрутные карты обходчиков наружных газопроводов?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в полугодие.

Г) Ежегодно.

45. В течение какого времени должны устраняться утечки газа 
на газопроводах, обнаруженные при приборном техническом обследовании?

А) В течение месяца.

Б) В течение 3 месяцев после их обнаружения.

В) В течение рабочей смены.

Г) Сразу, в аварийном порядке.

46. Чем устанавливается режим работы газорегуляторных пунктов, в том числе блочных газорегуляторных пунктов, шкафных газорегуляторных пунктов 
и газорегуляторных установок?

А) Паспортами заводов-изготовителей газоиспользующего оборудования.

Б) СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

В) Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления 
(ПБ 12-529-03).

Г) Проектной документацией.

47. При каком превышении номинального рабочего давления после регулятора предохранительные сбросные клапаны должны обеспечивать сброс газа?

А) Не более чем на 15%.

Б) Не более чем на 17%.

В) Не более чем на 19%.

Г) Не более чем на 21%.

48. Какой установлен предел верхнего срабатывания предохранительно-запорных клапанов?

А) Не более 25% от номинального рабочего давления газа после регулятора.

Б) Не более 30% от номинального рабочего давления газа после регулятора.

В) Не более 35% от номинального рабочего давления газа после регулятора.

Г) Не более 40% от номинального рабочего давления газа после регулятора.

49. Какие колебания давления газа допустимы на выходе 
из газорегуляторного пункта?

А) В пределах 10% от рабочего давления.

Б) В пределах 12% от рабочего давления.

В) В пределах 15% от рабочего давления.

Г) В пределах 18% от рабочего давления.

50. Перепад давления на фильтре газорегуляторного пункта 
и газорегуляторной установки не должен превышать величины, установленной:

А) Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления 
(ПБ 12-529-03).

Б) Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда 
в газовом хозяйстве.

В) СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Г) Инструкцией завода-изготовителя.

51. Какова периодичность метрологической поверки тягонапоромеров?

А) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 24 месяца.

В) Не реже одного раза в 36 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 48 месяцев.

52. Какова периодичность метрологической поверки самопишущих манометров?

А) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 24 месяца.

В) Не реже одного раза в 36 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 48 месяцев.

53. Какова периодичность метрологической поверки сигнализаторов довзрывоопасных концентраций?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.

В) Не реже одного раза в 24 месяца.

Г) Не реже одного раза в 36 месяцев.

54. Какова периодичность метрологической поверки переносных газоанализаторов?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.

В) Не реже одного раза в 24 месяца.

Г) Не реже одного раза в 36 месяцев.

55. В каком из перечисленных случаев средства измерения не допускаются 
к использованию?

А) В случае отсутствия пломбы или клейма.

Б) Если просрочен срок поверки.

В) Только если стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.

Г) В любом из перечисленных случаев.

56. Какое значение давления должно быть обозначено на циферблате шкалы показывающих манометров?

А) Номинальное давление.

Б) Максимальное рабочее давление.

В) Минимальное рабочее давление.

Г) Максимальное расчетное давление.

57. При какой концентрации газа в помещении должны срабатывать сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности?

А) Не превышающей 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Не превышающей 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Не превышающей 30% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) В соответствии с параметрами, указанными в техническом отчете наладочной организации.

58. Каким требованиям должен удовлетворять измерительный прибор, устанавливаемый при замене прибора, снятого для поверки?

А) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий класс точности.

Б) Измерительный прибор должен иметь только соответствующий предел измерения.

В) Измерительный прибор должен иметь только соответствующую цену деления.

Г) Измерительный прибор должен быть заменен на идентичный по условиям эксплуатации.

59. Какая суммарная продолжительность перерывов в работе установок электрохимической защиты в течение года установлена Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления?

А) Не более 14 суток.

Б) Не более 10 суток.

В) Не более 28 суток.

Г) Не более 20 суток.

60. Какова периодичность проверки исправности электроизолирующих соединений установок электрохимической защиты?

А) Не реже 1 раза в 12 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 18 месяцев.

В) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

61. С какой периодичностью необходимо проводить измерение потенциалов для определения опасного влияния блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты?

А) Не реже 1 раза в год.

Б) Не реже 1 раза в 2 года, а также при каждом изменении коррозионных условий.

В) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Г) Только при изменении коррозионных условий.

62. С какой периодичностью должно проводиться приборное обследование состояния изоляционного покрытия газопроводов?

А) Не реже 1 раза в год.

Б) Не реже 1 раза в 2 года.

В) Не реже 1 раза в 3 года.

Г) Не реже 1 раза в 5 лет.

63. Что запрещается при эксплуатации газопроводов?

А) Оставлять открытой запорную арматуру после отключения газоиспользующей установки.

Б) Эксплуатировать газоиспользующую установку без постоянного наблюдения 
со стороны персонала при ее оснащении системой автоматизации.

В) Продувать при пуске газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам 
и печам газом до вытеснения всего воздуха в течение 10 минут.

Г) Использовать газопроводы в качестве опорных конструкций и заземлений.

64. Когда можно приступать к повторному розжигу горелки, если произошел отрыв, проскок или погасание пламени?

А) После выявления и устранения причины неполадки.

Б) После вентиляции топки и газоходов в течение времени, указанного 
в производственной инструкции.

В) После проверки герметичности затвора отключающей арматуры перед горелкой.

Г) После проведения всех указанных действий.

65. В каких случаях допускается эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения со стороны персонала?

А) Эксплуатация газоиспользующих установок без постоянного наблюдения 
со стороны персонала не допускается.

Б) Если продолжительность перерывов наблюдения не превышает двух часов.

В) Если газоиспользующие установки оборудованы системой автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную защиту в случае возникновения неполадок.

Г) Если газоиспользующие установки оборудованы звуковой сигнализацией для оповещения персонала о возникших неполадках.

66. Где на внутренних газопроводах должны быть установлены отключающие устройства?

А) Только перед контрольно-измерительными приборами.

Б) Только перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования.

В) Только на вводе газопровода в помещение при размещении в нем газорегуляторных установок.

Г) В каждом из перечисленных мест.

67. Где не допускается устанавливать отключающие устройства внутренних газопроводов?

А) Перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе).

Б) Перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами.

В) На продувочных газопроводах.

Г) На скрытых и транзитных участках газопровода.

68. Какому методу контроля подлежат сварные соединения, выполненные 
в процессе строительства, реконструкции, монтажа или капитального ремонта?

А) Только внешнему осмотру и обмерам сварных швов.

Б) Только механическим испытаниям.

В) Только металлографическим исследованиям.

Г) Контролю методами неразрушающего контроля.

69. В какой срок после окончания сварки последнего стыка следует производить испытания газопровода из полиэтиленовых труб?

А) Не ранее чем через 24 часа.

Б) Не ранее чем через 20 часов.

В) Не ранее чем через 15 часов.

Г) Не ранее чем через 10 часов.

70. В соответствии с каким документом должны проводиться проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущий ремонт и наладка технологических устройств?

А) В соответствии с инструкцией, разработанной экспертной организацией.

Б) В соответствии с инструкцией, разработанной специализированной наладочной организацией.

В) В соответствии с инструкцией, разработанной изготовителем.

Г) В соответствии с инструкцией, разработанной эксплуатирующей организацией.

71. Куда заносятся сведения о техническом обслуживании запорной арматуры 
и компенсаторов?

А) В специальный журнал.

Б) В паспорт газопровода.

В) В эксплуатационный журнал.

Г) В производственную инструкцию.

72. С какой периодичностью должно проводиться приборное обследование технического состояния наружных газопроводов?

А) Не реже одного раза в 5 лет.

Б) Не реже одного раза в 3 года.

В) Не реже одного раза в 2 года.

Г) Не реже одного раза в год.

73. В каком случае должно проводиться внеочередное приборное техническое обследование стальных газопроводов?

А) При обнаружении разрыва сварных стыков.

Б) При перерывах в работе электрозащитных установок в течение года более 
1 месяца - в зонах опасного действия блуждающих токов, более 6 месяцев 
- в остальных случаях, если защита газопровода не обеспечена другими установками.

В) При обнаружении сквозных коррозионных повреждений.

Г) В любом из перечисленных случаев.

74. В каком случае допускается применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах, пробуренных в целях проверки герметичности (плотности) подземного газопровода, или для обнаружения мест утечек газа?

А) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах 
не допускается.

Б) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается на всех участках газопроводов давлением до 0,3 Мпа.

В) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 5 м от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 0,3 Мпа.

Г) Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах допускается не ближе 1 м от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс газопроводов давлением до 1,2 Мпа.

75. Какие работы не проводят при текущем ремонте наружных газопроводов?

А) Проверка состояния люков, крышек газовых колодцев, ремонт и замена ограждений надземно установленной арматуры, восстановление обвалования наземных газопроводов.

Б) Очистка арматуры и компенсаторов от грязи и ржавчины, окраска их по мере необходимости, разгон червяка у задвижек, его смазка.

В) Проверка и набивка сальников, проверка герметичности всех сварных, резьбовых 
и фланцевых соединений мыльной эмульсией или приборным методом.

Г) Замена газовых колодцев, ремонт мест повреждения изоляции, восстановление засыпки газопровода до проектных отметок в случае размыва или эррозии почвы.

76. С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт запорной арматуры и компенсаторов наружных газопроводов?

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в полугодие.

В) Не реже одного раза в квартал.

Г) Не реже одного раза в месяц.

77. При каком давлении допустима перенабивка сальников 
на действующем наружном газопроводе?

А) Не более 0,1 Мпа.

Б) Не более 0,12 Мпа.

В) Не более 0,15 Мпа.

Г) Не более 0,2 Мпа.

78. При каком давлении допускается устранение утечек газа из резьбовых соединений на сифонных трубках конденсатосборников наружных газопроводов с применением специальных приспособлений?

А) До 0,1 Мпа.

Б) До 0,12 Мпа.

В) До 0,15 Мпа.

Г) До 0,2 Мпа.

79. Каким образом должно проверяться качество сварных стыков 
на герметичность при ремонте полиэтиленовых газопроводов, кроме стыков, сваренных с помощью муфт с закладными нагревателями?

А) Мыльной эмульсией или прибором, кроме того, физическим методом.

Б) Пробным пуском газа.

В) Путем визуального осмотра.

80. Каким способом должны быть проверены два ближайших стыка стального газопровода при механическом повреждении со смещением местоположения?

А) Мыльной эмульсией или прибором.

Б) Пробным пуском газа.

В) Путем визуального осмотра.

Г) Физическим методом контроля.

81. Какие работы выполняются при капитальном ремонте наружных газопроводов?

А) Замена отдельных участков газопроводов, замена установок электрохимической защиты, питающих и дренажных кабелей, а также их контуров анодного и защитного заземлений.

Б) Устранение дефектов, выявленных при техническом обследовании, смазка 
и при необходимости устранение неисправностей приводного устройства задвижек.

В) Окраска надземных газопроводов по мере необходимости, восстановление обвалования наземных газопроводов.

Г) Очистка арматуры и компенсаторов от грязи и ржавчины, окраска их по мере необходимости.

82. В каких случаях назначается досрочное диагностирование наружных газопроводов?

А) По требованию территориального органа Ростехнадзора.

Б) После проведения капитального ремонта газопровода.

В) После аварии, вызванной коррозионным разрушением стального газопровода.

Г) После аварии, вызванной повреждением газопровода при производстве земляных работ.

83. Когда должно проводиться диагностирование стальных наземных газопроводов в обваловании после ввода их в эксплуатацию?

А) По истечении 20 лет.

Б) По истечении 30 лет.

В) По истечении 40 лет.

Г) По истечении 50 лет.

84. За какой промежуток времени до истечения нормативного срока эксплуатации должны быть составлены планы-графики диагностирования газопроводов?

А) За месяц.

Б) За три месяца.

В) За 6 месяцев.

Г) За год.

85. Кто определяет продление ресурса эксплуатации газопровода 
и установление срока последующего проведения технического диагностирования газопровода?

А) Территориальное управление Ростехнадзора.

Б) Экспертная организация.

В) Эксплуатирующая организация.

Г) Проектная организация.

86. Когда должна проводиться проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов газорегуляторных пунктов 
с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 
50 м3/час, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность 
их проведения?

А) Не реже одного раза в три месяца.

Б) Не реже одного раза в полгода.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в три месяца и по окончании ремонта.

87. Какова периодичность проведения технического обслуживания газорегуляторного пункта с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность их проведения?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 3 месяца.

В) Не реже одного раза в 9 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 12 месяцев.

88. Какова периодичность проведения текущего ремонта газорегуляторного пункта с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час, если изготовителем не предусмотрена большая периодичность их проведения?

А) Не реже одного раза в 12 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 9 месяцев.

В) Не реже одного раза в 3 месяца.

Г) Не реже одного раза в 6 месяцев.

89. С какой периодичностью производится установка пера 
на "нуль" регистрирующих приборов при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 
50 м3/ час?

А) При осмотре технического состояния газорегуляторного пункта установка пера 
на "нуль" не производится.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в 15 дней.

Г) Установка производится только при проведении текущих ремонтов газорегуляторных пунктов.

90. Какие работы проводятся при капитальном ремонте в газорегуляторном пункте с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?

А) Ремонт и замена  оборудования.

Б) Проверка и прочистка дымоходов газорегуляторного пункта.

В) Очистка помещений и оборудования газорегуляторного пункта от загрязнений.

Г) Все перечисленные работы.

91. Какие работы и с какой периодичностью проводятся при эксплуатации шкафных газорегуляторных пунктов с пропускной способностью регулятора 
до 50 м3/час?

А) Осмотр технического состояния – не реже одного раза в 3 месяца; техническое обслуживание – не реже одного раза в 6 месяцев; текущий 
и капитальный ремонт по мере необходимости.

Б) Осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием, 
- не реже одного раза в 12 мес.; текущий и капитальный ремонт по мере необходимости.

В) Те же работы и с той же периодичностью, что и на газорегуляторном пункте.

Г) Не реже одного раза в два года осмотр технического состояния, совмещенный 
с техническим обслуживанием; не реже одного раза в 12 месяцев текущий ремонт 
и по мере необходимости – капитальный ремонт.

92. Какова периодичность проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации, установленных на газопроводах 
и газоиспользующих установках, если другие сроки не предусмотрены 
заводом-изготовителем?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в полугодие.

Г) Не реже одного раза в год.

93. Что должен включать периодический контроль при эксплуатации средств электрохимической защиты?

А) Только периодический осмотр установок.

Б) Только измерение поляризационного потенциала.

В) Только проверка эффективности работы установок электрохимической защиты.

Г) Техническое обслуживание, которое включает периодический осмотр установок 
и проверку эффективности их работы.

94. Какие сроки проверки эффективности электрохимической защиты газопровода установлены Правилами безопасности систем газораспределения 
и газопотребления?

А) Только 2 раза в год (с интервалом не менее 4 месяцев).

Б) Только после каждого изменения рабочих параметров электрозащитных установок.

В) Только после изменения коррозионных условий.

Г) Не реже чем 2 раза в год (с интервалом не менее 4 месяцев), а также после каждого изменения рабочих параметров электрозащитных установок или коррозионных условий.

95. Какова периодичность текущего ремонта внутренних газопроводов, если 
в паспорте завода-изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте?

А) Не реже 1 раза в 12 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

В) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в 3 месяца.

96. Текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования промышленных и сельскохозяйственных производств и котельных должен выполняться:

А) Не реже 1 раза в месяц.

Б) Не реже 1 раза в 6 месяцев, если заводами-изготовителями не предусмотрены гарантии надежной работы на больший срок.

В) Не реже 1 раза в 12 месяцев, в случаях, если в паспорте завода изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте.

Г) После выхода из строя оборудования.

Д) По истечении гарантийного срока.

97. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать перед ремонтом газового оборудования?

А) Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны отключаться 
от газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры.

Б) Газовое оборудование должно отключаться от газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры. Надежное отключение запальных трубопроводов должно обеспечиваться арматурой.

В) Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны надежно отключаться от газопроводов арматурой. На арматуре должны вывешиваться плакаты "Не включать! Работают люди!".

Г) Газовое оборудование и запальные трубопроводы должны надежно отключаться 
от газопроводов арматурой. Для предотвращения несанкционированного открытия арматуры ее маховик должен закрываться на замок с использованием металлической цепи.

98. К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, специалисты и рабочие:

А) Обученные, сдавшие экзамены на знание технологии газоопасных работ 
и прошедшие стажировку.

Б) Обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной защиты и способам оказания первой (доврачебной) помощи, аттестованные в области промышленной безопасности в соответствующем объеме.

В) Обученные, сдавшие экзамены на знание технологии проведения газоопасных работ, умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты

Г) Обученные, сдавшие экзамены на знание правил безопасности и охраны труда, технологии проведения газоопасных работ.

Д) Обученные, сдавшие экзамены на знание правил безопасности и охраны труда, умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты и знающие способы оказания первой (доврачебной) помощи.

99. Кто может быть назначен лицом, ответственным за проведение газоопасных работ?

А) Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления.

Б) Мастер участка, прошедший специальное обучение по технологии проведения газоопасных работ.

В) Руководитель или специалист, обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой (доврачебной) помощи, аттестованные в области промышленной безопасности в соответствующем объеме.

Г) Начальник цеха.

100. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и коллекторах?

А) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек под руководством специалиста.

Б) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему.

В) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек под руководством специалиста.

Г) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек. Руководство поручается наиболее квалифицированному рабочему.

101. Какое из приведенных требований должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?

А) На производство всех газоопасных работ обязательна выдача наряда-допуска установленной формы, в котором предусматриваются мероприятия 
по подготовке и безопасному проведению работ.

Б) В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления 
наряда-допуска.

В) Лица, имеющие права выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются из числа квалифицированных рабочих, прошедших 
в установленном порядке проверку знаний и имеющих опыт работы в газовом хозяйстве не менее трех лет.

Г) Список лиц, имеющих право на выдачу нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, утверждается техническим руководителем организации 
и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора.

102. Какой документ выдается на проведение газоопасных работ?

А) Заявка.

Б) Производственное задание.

В) Распоряжение на производство работ.

Г) Наряд-допуск.

103. Кому предоставлено право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ?

А) Главному инженеру (техническому директору).

Б) Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления.

В) Начальнику газовой службы.

Г) Лицам, назначенным приказом по организации, из числа руководителей 
и специалистов, сдавших экзамен в соответствии с требованием Правил 
и имеющих опыт работы в газовом хозяйстве не менее одного года.

Д) Начальнику цеха.

104. Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-допуска?

А) Техническое обслуживание бытовых газовых приборов.

Б) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые 
по производственным инструкциям, а также работы по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций до устранения прямой угрозы жизни людей 
и повреждения материальных ценностей.

В) Работы, проводимые по специальному плану, утвержденному главным инженером организации.

Г) Установка заглушек на газопроводах.

105. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется 
по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной организации?

А) Ремонтные работы в газорегуляторном пункте с применением сварки 
и газовой резки.

Б) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.

В) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки 
на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 мм.

Г) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

106. Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?

А) Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации.

Б) Наряды-допуски на проведение газоопасных работ (за исключением 
нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений)  должны храниться не менее трех лет с момента их закрытия.

В) Время хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ определяется ответственным за их выполнение.

Г) Наряд-допуск на проведение газоопасных работ (за исключением 
нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должен храниться не менее одного года с момента его закрытия.

107. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?

А) Всеми должностными лицами и руководителями, присутствующими при проведении работы.

Б) Только лицами, имеющими право выдачи наряда-допуска.

В) Только лицом, ответственным за проведение газоопасной работы.

Г) Лицом, ответственным за проведение газоопасной работы и лицом, выдавшим наряд-допуск на проведение работы.

108. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?

А) Газоопасные работы выполняются в любое время суток.

Б) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться только в дневное время под непосредственным руководством специалиста.

В) В районах северной климатической зоны газоопасные работы выполняются независимо от времени суток и обязательно под руководством специалиста.

Г) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций выполняются независимо от времени суток под непосредственным руководством специалиста.

109. Каким давлением производится контрольная опрессовка внутренних газопроводов промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных, оборудования и газопроводов газорегуляторных пунктов (ГРП), блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ), шкафных регуляторных пунктов (ШРП), газорегуляторных установок (ГРУ)?

А) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 60 даПа за 1 час.

Б) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 10 даПа за 1 час.

В) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 10 даПа за 10 мин.

Г) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 60 даПа за 1 час.

Д) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 10 даПа за 1 час.

110. Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в загазованной среде?

А) Применение инструмента с рабочей частью, выполненной из черного металла, 
не допускается.

Б) Разрешение на использование электрического инструмента, дающего искрение, 
и меры безопасности при его применении должны фиксироваться 
в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.

В) Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях газораспределительных пунктов, не должна иметь стальных подковок 
и гвоздей.

Г) При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с напряжением до 24 вольт.

111. Какой инструмент применяется при ремонтных работах 
в загазованной среде?

А) Особых требований к инструменту не предъявляется.

Б) Применяется инструмент из цветного металла. При применении инструментов 
из черного металла их рабочая часть обильно смазывается солидолом или другой смазкой. Применение электрических инструментов, дающих искрение, запрещается.

В) Гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размерам болтов 
и гаек, наращивать ключи другими предметами запрещается.

Г) Молотки и кувалды не должны иметь сбитых и скошенных бойков 
и заусенцев и должны быть заклинены на деревянной ручке.

Д) Ударные инструменты не должны иметь скошенных или сбитых поверхностей.

112. Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, помещениях газораспределительных пунктов?

А) Газопроводы отключаются, продуваются воздухом или инертным газом. Установка заглушек на газопроводе при герметичном закрытии арматуры 
не обязательна.

Б) До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.

В) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна превышать 30 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Допускается отбирать пробы в любых местах колодцев, туннелей, коллекторов и помещений.

113. В газовых колодцах сварка и резка, а также замена арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев допускается:

А) После отключения газопровода и продувки его воздухом или инертными газами.

Б) После полного снятия перекрытия.

В) После вентиляции колодцев при обеспечении контроля объемной доли газа 
в воздухе, которая не должна превышать 20% от нижнего предела воспламеняемости.

Г) При снижении давления газа в газопроводе до 40-200 даПа.

Д) Особых требований не предъявляется.

114. Какие меры необходимо предпринимать, если при проведении газовой резки (сварки) на действующем газопроводе произошло снижение или превышение давления газа сверх установленных пределов?

А) Необходимо сделать запись в наряде-допуске и продолжать работы, соблюдая меры безопасности, указанные в инструкции по безопасности.

Б) При снижении или превышении давления газа сверх установленных пределов работы должны быть продолжены под руководством специалиста, ответственного 
за проведение газоопасных работ.

В) При превышении давления газа работы должны прекратиться, а при снижении 
– продолжаться под руководством специалиста, ответственного 
за проведение газоопасных работ.

Г) Работы следует прекратить.

115. Где должен быть установлен манометр для контроля давления 
в газопроводе при проведении газовой резки и сварки?

А) Не далее 100 м от места проведения работ.

Б) Не далее 110 м от места проведения работ.

В) Не далее 120 м от места проведения работ.

Г) Не далее 130 м от места проведения работ.

116. Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним газопроводам 
с использованием сварки (резки)?

А) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 Мпа.

Б) Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом.

В) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии ответственного за проведение газоопасных работ.

Г) Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не требуется.

117. Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе?

А) Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или 
в помещения, в которых отсутствуют источники воспламенения.

Б) Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено.

В) Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы.

Г) Избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу, специально установленную на месте работ.

118. Объемная доля кислорода в газопроводе после окончания продувки 
не должна превышать:

А) 3% по объему.

Б) 5%по объему.

В) 1% по объему.

Г) 2% по объему.

д. 0,5 % по объему.

119. Набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных газопроводах среднего 
и высокого давления допускается при давлении газа:

А) Не более 0,01 Мпа.

Б) Не более 0,1 Мпа.

В) Не более 0,02 Мпа.

Г) Не более 0,03 Мпа.

Д) Не более 300 даПа.

120. Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах допускается при давлении газа:

А) Не более 0,01 Мпа.

Б) Не более 0,1 Мпа.

В) Не более 0,02 Мпа.

Г) Не более 500 даПа.

Д) От 0,0004 до 0,002 Мпа.

121. При каком давлении газа в газопроводе разрешается устранение 
в газопроводах закупорок путем шуровки металлическими шомполами, заливки растворителей или подачи пара?

А) Не более 0,1 Мпа.

Б) Не более 0,01 Мпа.

В) Не более 0,005 Мпа.

Г) Не более 300 даПа.

122. Продолжительность работы в кислородно-изолирующем противогазе без перерыва не должна превышать:

А) Одного часа.

Б) 30 мин.

В) 20 мин.

Г) 15 мин.

Д) 10 мин.

123. В исправности шлангового противогаза перед выполнением работ убеждаются:

А) Путем проведения двух измерений головы и подбора номера маски 
по сумме этих измерений.

Б) Путем визуальной проверки целостности маски и гофрированной трубки.

В) При надетом противогазе путем зажима штуцера маски с дыхательными клапанами.

Г) При надетом противогазе, путем зажима конца гофрированной трубки.

Д) При надетом противогазе путем проверки отсутствия подсосов в маске 
и перегибов и защемлений гофрированной трубки.

124. С какой периодичностью должны проводиться испытания спасательных поясов с веревками и карабинов?

А) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Б) Не реже 1 раза в 3 месяца.

В) Не реже 1 раза в 9 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в 12 месяцев.

_____________________________