Б.7.2. Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты, использующие сжиженные углеводородные газы.

1. На какие объекты распространяются Правила ПБ 12-609-03?

А) На железнодорожные эстакады слива-налива сжиженных углеводородных газов, 
а также железнодорожные пути к эстакадам.

Б) На железнодорожные и автомобильные цистерны, а также контейнеры для транспортирования (перевозки) сжиженных газов.

В) На площадки заправки автотранспорта и баллонов с передвижных автозаправочных станций (автоцистерн), принятые в эксплуатацию в установленном порядке.

Г) На системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами, теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей, предоставления услуг и (или) при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 100 кВт и менее.

2. На какие объекты не распространяются Правила ПБ 12-609-03?

А) На внутренние газопроводы и газовое оборудование административных, общественных и бытовых зданий, где сжиженный углеводородный газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей.

Б) На наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных.

В) На резервуарные установки в поселениях и на опасных производственных объектах, а также групповые баллонные установки на опасных производственных объектах.

Г) На кустовые базы хранения и реализации сжиженных углеводородных газов 
и газонаполнительные станции (ГНС).

3) С какой периодичностью рабочие, обслуживающие объекты СУГ, должны проходить обучение и проверку знаний в объеме производственных инструкций?

А) Не реже одного раза в девять месяцев.

Б) Не реже одного раза в шесть месяцев.

В) Не реже одного раза в двенадцать месяцев.

Г) Не реже одного раза в два года.

4) Какие объекты СУГ не относятся к опасным производственным?

А) Кустовые базы хранения и реализации СУГ и газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты (ГНП), автомобильные газозаправочные станции (АГЗС), в том числе здания и сооружения.

Б) Резервуары и наружные газопроводы, эксплуатирующиеся одной газораспределительной организацией.

В) Производственные, отопительно-производственные и отопительные котельные.

Г) Здания и сооружения на газопроводах объектах СУГ.

5) Где проходят регистрацию опасные производственные объекты СУГ?

А) В органах Ростехнадзора.

Б) В органах Роспотребнадзора.

В) В органах МЧС России.

Г) В органах МНС России.

6) На основании каких документов разрабатываются проекты систем газораспределения поселений и газопотребления производств?

А) Только на основании СНиП.

Б) Правил ПБ 12-609-03, СНиП и других нормативных документов, согласованных 
с Ростехнадзором.

В) На основании СНиП, ГОСТ и отраслевых документов.

7) Кем выдается разрешение на применение импортного газового оборудования, предусмотренного проектом?

А) Ростехрегулированием.

Б) МЧС России.

В) Ростехнадзором.

Г) Минпромэнерго России.

8) С кем заказчик должен согласовать проектную документацию систем газораспределения и газопотребления СУГ до ее утверждения?

А) С органом власти субъекта Российской Федерации, на территории которого будет расположен объект.

Б) С газораспределительной организацией.

В) С Ростехнадзором.

9. Какая защита должна быть предусмотрена в обязательном случае для подземных стальных газопроводов?

А) Защита от электрохимической коррозии.

Б) Защита от атмосферных воздействий.

В) Защита от влияния низких температур.

10. Из какого материала, как правило, должна применяться запорная арматура, устанавливаемая на газопроводах и резервуарах СУГ?

А) Из меди.

Б) Из латуни.

В) Из титана и его сплавов.

Г) Из стали.

11. С кем должны быть согласованы изменения в проекте, возникающие при строительстве газопровода?

А) Только с газораспределительной организацией.

Б) С газораспределительной организацией и территориальным органом Ростехнадзора, утвердившим заключение экспертизы промышленной безопасности.

В) С Ростехнадзором и МЧС России.

12. За сколько дней заказчик строительства объекта газоснабжения должен уведомить территориальный орган Ростехнадзора о дате, времени и месте работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию?

А) За 1 день.

Б) За три дня.

В) За пять дней.

Г) За семь дней.

13. По истечении какого времени принятый комиссией СУГ, 
но не введенный в эксплуатацию, должен пройти повторные испытания 
на герметичность?

А) Через 1 месяц.

Б) Через 3 месяца.

В) Через 6 месяцев.

Г) Через 9 месяцев.

14. В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования при пусконаладочных работах по вводу объектов СУГ 
в эксплуатацию?

А) В течение 24 часов.

Б) В течение 48 часов.

В) В течение 72 часов.

Г) В течение 96 часов.

15. Каким образом осуществляется ввод объекта СУГ в эксплуатацию?

А) После окончания строительства на основании приказа руководителя организации.

Б) После окончания пусконаладочных работ на основании распоряжения руководителя организации.

В) После подписания акта государственной (приемочной) комиссией.

16. Какая документация должна быть разработана и утверждена руководителем организации для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства?

А) Правила выполнения работ.

Б) Должностные и производственные инструкции.

В) Регламенты по организации работы.

Г) Производственные инструкции и правила трудового распорядка.

17. Какой документ должен обязательно прилагаться к производственной инструкции?

А) Технологическая схема газопровода и газового оборудования.

Б) Паспорт на газовое оборудование.

В) Акты проведенных пуско-наладочных работ.

Г) Все перечисленные документы.

18. В течение какого срока должна храниться проектная 
и исполнительская документация?

А) В течение 10 лет с момента начала эксплуатации оборудования.

Б) В течение 30 лет с момента приемки оборудования в эксплуатацию.

В) В течение всего срока эксплуатации оборудования (до ликвидации).

Г) В течение срока эксплуатации оборудования, указанного в его паспорте.

19. В какие сроки технологическое оборудование, газопроводы и арматура должны подвергаться осмотрам с целью выявления неисправностей?

А) Ежедневно.

Б) Ежесменно.

В) Еженедельно.

Г) Не реже одного раза в 10 дней.

20. С какой периодичностью должны производиться обслуживание 
и текущий ремонт арматуры газового оборудования?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.

В) Не реже одного раза в 24 месяца.

Г) Не реже одного раза в 36 месяцев.

21. С какой периодичностью должна проводиться проверка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов резервуаров 
и их регулировка на стенде?

А) Не реже одного раза в 1 месяц.

Б) Не реже одного раза в 3 месяца.

В) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 12 месяцев.

22. Кто в организации должен отвечать за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов СУГ?

А) Технический руководитель организации.

Б) Главный механик.

В) Лицо, назначенное приказом по организации ответственным за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов СУГ.

23. Что не входит в обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта СУГ?

А) Производственный контроль за эксплуатацией опасного производственного объекта, выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой ведения технической документации при эксплуатации и ремонте.

Б) Участие в комиссиях по проверке знаний требований промышленной безопасности, ПБ 12-609-03 и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов и инструкций у персонала.

В) Выдача руководителям и специалистам предписаний по устранению нарушений требований ПБ 12-609-03 и контроль их выполнения.

Г) Организация обучения руководителей и специалистов по вопросам промышленной безопасности и охраны труда.

24. Какой должна быть интенсивность запаха газа в местах заправки баллонов?

А) В пределах 3-4 баллов.

Б) В пределах 5 баллов.

В) В пределах 4-6 баллов.

Г) в пределах 7 баллов.

25. Куда заносятся сведения о капитальном ремонте запорной арматуры, установленной на газопроводе?

А) В ремонтный журнал.

Б) В паспорт газопровода.

В) В ведомость дефектов.

26. По окончании какого срока эксплуатации стальные подземные газопроводы подлежат диагностированию?

А) 20 лет.

Б) 30 лет.

В) 40 лет.

Г) 50 лет.

27. По окончании какого срока эксплуатации полиэтиленовые подземные газопроводы подлежат диагностированию?

А) 20 лет.

Б) 30 лет.

В) 40 лет.

Г) 50 лет.

28. По окончании какого срока эксплуатации газовое оборудование подлежит диагностированию?

А) После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 
20 лет эксплуатации.

Б) После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 
10 лет эксплуатации.

В) После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 
30 лет эксплуатации.

Г) После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 
40 лет эксплуатации.

29. С какой периодичностью должны проводиться обходы надземных газопроводов?

А) Не реже одного раза в неделю.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в три месяца.

Г) Не реже одного раза в полгода.

30. В  каком положении должна находиться запорная арматура 
на технологических газопроводах в нерабочее время?

А) В любом.

Б) В открытом.

В) В закрытом.

31. При какой концентрации газа в помещении не допускается работа компрессоров, насосов и испарителей?

А) Если она превышает 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Если она превышает 8% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Если она превышает 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Если она превышает 15% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

32. Какой должна быть температура воздуха в насосно-компрессорном отделении с оборудованием с водяным охлаждением в рабочее время?

А) Не ниже +5оС.

Б) Не ниже +8оС.

В) Не ниже +10оС.

Г) Не ниже 0оС.

33. С какой периодичностью при техническом обслуживании компрессоров 
и насосов должен проводиться осмотр агрегатов, запорной и предохранительной арматуры с целью выявления неисправностей, 
а также осуществляться очистка оборудования и КИП от пыли 
и загрязнений?

А) Каждые два часа.

Б) Ежесменно.

В) Два раза в сутки.

Г) Ежесуточно.

34. Какие смазочные масла должны использоваться для компрессоров 
и насосов?

А) Любые, имеющиеся в наличии.

Б) Масла, предусмотренные в заводской инструкции к оборудованию.

В) Масла, рекомендованные к применению Ростехнадзором.

35. Кем проводится техническое обслуживание компрессоров, насосов 
и испарителей?

А) Ремонтным персоналом организации.

Б) Персоналом специализированной организации.

В) Эксплуатационным персоналом организации под руководством лица, ответственного за проведение этих работ.

36. Какие работы не проводятся при текущем ремонте компрессоров?

А) Проверка и при необходимости замена роликовых подшипников.

Б) Очистка рубашек цилиндров и холодильников от грязи и накипи.

В) Ремонт и замена всасывающих и нагнетательных клапанов.

Г) Полная замена поршней, штоков и цилиндров.

37. С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт испарителей?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в два года.

Г) Не реже одного раза в три года.

38. В каком случае компрессоры и насосы должны быть остановлены?

А) Только в случае выхода из строя подшипников и сальникового уплотнения, выхода из строя электропривода, пусковой арматуры.

Б) Только в случае неисправности муфтовых соединений, клиновых ремней 
и их ограждений.

В) Только в случае повышения или понижения давления газа во всасывающем 
и напорном газопроводе.

Г) Только в случае утечек газа и неисправностей запорной арматуры или появления вибрации, посторонних шумов и стуков.

Д) Во всех перечисленных случаях.

39. Кем утверждается график планово-предупредительных ремонтов насосных 
и компрессорных установок?

А) Главным механиком организации.

Б) Начальником компрессорного цеха.

В) Техническим руководителем организации.

Г) Начальником службы производственного контроля.

40. В каком случае должна быть произведена немедленная аварийная остановка компрессора?

А) При отказе средств защиты компрессора, а также при выходе из строя 
контрольно-измерительных приборов в случае невозможности замены 
их на работающей компрессорной установке.

Б) При показании давления на манометрах на любой ступени сжатия выше допустимого или прекращении подачи охлаждающей жидкости или обнаружении неисправности системы охлаждения.

В) При нарушении уплотнений и утечки газа, отсутствии освещения, пожаре.

Г) При появлении посторонних стуков и ударов в компрессоре и в двигателе или обнаружении их неисправности, которая может привести к аварии.

Д) Во всех перечисленных случаях.

41. В каком случае должна быть произведена немедленная остановка насосов?

А) При утечке сжиженного газа из какой-либо части насоса.

Б) При вибрации насоса или при явно слышимом звуке.

В) При повышении температуры подшипника или торцевого уплотнения.

Г) При внезапном падении напора на нагнетании более чем на 10%.

Д) В любом из перечисленных случаев.

42. Какая передача вращения от двигателя к насосу и компрессору 
не допустима в соответствии с Правилами ПБ 12-609-03?

А) Клиновидная ременная передача.

Б) Прямая, через эластичные муфты.

В) Плоскоременная передача.

43. В каком количестве допускается хранение смазочных материалов 
в насосно-компрессорном отделении?

А) Не более сменной потребности.

Б) Не более суточной потребности.

В) Не более трехдневной потребности.

Г) Не более недельной потребности.

44. Когда должны включаться в работу приточные системы вентиляции 
на ГНС?

А) За 20 минут до включения технологического оборудования.

Б) Одновременно с пуском вытяжной системы вентиляции.

В) Через 15 минут после включения вытяжных вентиляционных систем.

45. Какие работы не проводятся при плановых осмотрах вентиляционных установок?

А) Проверка действия дросселей-клапанов, шиберов и жалюзийных решеток 
и правильности направления вращения рабочих колес центробежных вентиляторов 
и крыльчатки осевых вентиляторов.

Б) Проверка зазоров между роторами и кожухами у центробежных вентиляторов 
и между крыльчаткой и обечайкой у осевых вентиляторов.

В) Проверка ограждений вращающихся частей.

Г) Проверка сопротивления заземляющих устройств.

46. Какие работы не проводятся при текущих ремонтах вентиляционных установок?

А) Ремонт или замена изоляции токоведущих частей, ремонт магнитных пускателей 
и контакторов.

Б) Ремонт отдельных лопаток колес центробежных вентиляторов и крыльчатки осевых вентиляторов.

В) Ремонт кожуха вентилятора.

Г) Ремонт и балансировка ротора вентилятора для устранения вибрации воздуховодов и ликвидации дополнительного шума.

47. Куда заносятся результаты плановых осмотров вентиляционных установок?

А) В паспорт установки.

Б) В ремонтный журнал.

В) В вахтенный журнал.

Г) В эксплуатационный журнал.

48. Как должен располагаться выброс воздуха из вытяжных систем вентиляции относительно крыши здания?

А) Выше конька крыши здания не менее чем на 2 метра.

Б) Выше конька крыши здания не менее чем на 0,5 метра.

В) Выше конька крыши здания не менее чем на 1,2 метра.

Г) Выше конька крыши здания не менее чем на 1,5 метра.

49. Какой должна быть высота забора воздуха для приточных систем вентиляции?

А) Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 3 метра.

Б) Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 4 метра.

В) Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 5 метров.

Г) Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 6 метров.

50. Какие требования безопасности должны выполняться при эксплуатации резервуаров СУГ?

А) Резервуары перед наполнением должны быть проверены на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,01 Мпа.

Б) При эксплуатации резервуаров должно осуществляться ежесменное 
их техническое обслуживание.

В) Резервуары должны вводиться в эксплуатацию на основании письменного разрешения представителя Ростехнадзора после их освидетельствования, проведенного владельцем.

51. С какой периодичностью должны проверяться исправность 
и настройка предохранительных клапанов резервуаров СУГ?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.

В) Не реже одного раза в 18 месяцев.

Г) Не реже одного раза в три года.

52. Кем производится запись в журнале о проведенном полном осмотре резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии?

А) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением.

Б) Главным механиком организации.

В) Начальником службы производственного контроля.

Г) Представителем Ростехнадзора.

53. В каком объеме необходимо заполнять резервуары сжиженным углеводородным газом?

А) Не более 50% геометрического объема.

Б) Не более 85% геометрического объема.

В) В полном объеме резервуара.

Г) Не более 95 % геометрического объема резервуара.

54. В какое время суток должен производиться слив СУГ 
из автомобильных и железнодорожных цистерн в резервуары?

А) Только в утренние часы.

Б) Только в светлое время суток.

В) В любое время суток при обязательном освещении места проведения работ.

55. В каком случае не допускается выполнение сливо-наливных операций из железнодорожных и автомобильных цистерн?

А) При температуре окружающего воздуха выше +30оС и ниже -25оС.

Б) Во время грозы и при проведении огневых работ.

В) При порывах ветра более 15 м/с.

Г) Во всех перечисленных случаях.

56. Допускается ли оставлять без надзора наполнительные, сливные 
и заправочные колонки, автомобильные цистерны во время слива 
и налива СУГ?

А) Допускается на время не более 15 минут.

Б) Допускается в случае необходимости.

В) Не допускается.

57. Каким образом должен осуществляться слив СУГ из цистерн?

А) Только созданием перепада давления между цистерной и резервуаром при работе компрессора.

Б) Только созданием перепада давления между цистерной и резервуаром подогревом паров СУГ в испарителе.

В) Только перекачиванием СУГ насосами.

Г) Только самотеком при расположении резервуаров ниже цистерны.

Д) Любым из перечисленных случаев.

58. Какой перепад давления допускается между цистерной и резервуаром 
во время слива СУГ?

А) В пределах 0,5 Мпа.

Б) В пределах 0,3-0,5 Мпа.

В) В пределах 0,2-0,3 Мпа.

Г) В пределах 0,15-0,2 Мпа.

59. Каким должно быть остаточное давление паров в цистерне после слива СУГ?

А) Не ниже 0,1 Мпа.

Б) Не ниже 0,08 Мпа.

В) Не ниже 0,5 Мпа.

Г) Не ниже 0,05 Мпа.

60. Каким способом не разрешается оттаивать арматуру и сливные газопроводы?

А) Нагретым песком.

Б) Открытым огнем.

В) Горячей водой.

Г) Водяным паром.

61. В каком случае не допускается наполнение газом баллонов 
и резервуаров?

А) Только в случае обнаружения трещин, выпучин, пропусков или потения 
в сварных швах и фланцевых соединениях.

Б) Только в случае обнаружения неисправности предохранительных клапанов 
и уровнемерных устройств.

В) Только в случае неисправности или неполном количестве крепежных деталей 
на лазах и люках.

Г) В случае осадки фундаментов резервуаров и опор подводящих газопроводов.

Д) Во всех перечисленных случаях.

62. Каким образом не допускается проводить дегазацию резервуаров при 
их подготовке к освидетельствованию и ремонту?

А) Продувкой инертным газом.

Б) Промывкой теплой водой.

В) Продувкой воздуха.

Г) Все перечисленные способы можно применять для проведения дегазации.

63. Какой должна быть концентрация углеводородного газа в сосуде после проведенной дегазации?

А) Она не должна превышать 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Она не должна превышать 7 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Она не должна превышать  15 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Она не должна превышать 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

64. Требования каких правил необходимо соблюдать при заправке газобаллонных автомобилей?

А) Требования Правил охраны труда на автомобильном транспорте.

Б) Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

В) Требования Правил охраны труда на автомобильном транспорте и Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

65. С какой периодичностью необходимо проводить освидетельствование баллонов?

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в два года.

В) Не реже одного раза в три года.

Г) Не реже одного раза в пять лет.

66. Какие данные из перечисленных не должны быть выбиты на баллоне?

А) Заводской номер баллона.

Б) Вместимость баллона в литрах.

В) Наименование организации-владельца и ее телефон.

Г) Дата изготовления.

67. Какие требования безопасности необходимо соблюдать после заправки газобаллонных автомобилей?

А) Если двигатель автомобиля не запускается, его следует заглушить 
и откатить автомобиль от заправочной колонки на расстояние не менее 10 м.

Б) Производить регулировку и ремонт газовой аппаратуры газобаллонных автомобилей на территории АГЗС.

В) Не создавать на заправочной колонке давление, превышающее рабочее давление баллона.

Г) Переводить двигатель автомобиля с одного вида топлива на другой на территории АГЗС.

68. В каком помещении должно производиться наполнение баллонов сжиженными газами?

А) В неотапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 5°С при работающих приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности.

Б) В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 10°С при наличии естественной вентиляции.

В) В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 15°С при работающих приточно-вытяжной вентиляции.

Г) В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 10°С при работающих приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности.

69. При какой температуре наружного воздуха допускается наполнять баллоны на открытых площадках?

А) При температуре наружного воздуха не ниже -25°С.

Б) При температуре наружного воздуха не ниже -30°С.

В) При температуре наружного воздуха не ниже -10°С.

Г) При температуре наружного воздуха не ниже -20°С.

70. В каком случае из перечисленных допускается эксплуатация баллонных наполнительных установок?

А) При неисправности предохранительных клапанов, манометров, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Б) При непроверенных контрольно-измерительных приборах.

В) При неполном количестве или неисправности крепежных деталей.

Г) При температуре наружного воздуха не ниже -20°С.

71. В каком количестве должны находиться баллоны в наполнительном цехе?

А) Больше половины суммарной часовой производительности наполнительного цеха.

Б) Не больше половины суммарной дневной производительности наполнительного цеха.

В) Не больше трети суммарной часовой производительности наполнительного цеха.

Г) Не больше половины суммарной часовой производительности наполнительного цеха.

72. В каком положении должны находиться баллоны со сжиженным углеводородным газом во время проведения работ по газопламенной обработке металлов?

А) В вертикальном.

Б) В горизонтальном.

В) Под углом 45о.

73. Какое минимальное давление газа должно оставаться в баллоне после отбора газа?

А) Не ниже 0,01 Мпа.

Б) Не ниже 0,03 Мпа.

В) Не ниже 0,05 Мпа.

Г) Не ниже 0,5 Мпа.

74. Кем осуществляется эксплуатация электрооборудования объектов, использующих СУГ?

А) Персоналом, прошедшим соответствующие виды инструктажей.

Б) Подготовленным персоналом, прошедшим проверку знаний и имеющим группу 
по электробезопасности.

В) Подготовленным персоналом, прошедшим проверку знаний по охране труда 
и инструктаж по электробезопасности.

75. С какой периодичностью стационарные и переносные газоанализаторы 
и сигнализаторы должны проходить поверку контрольными смесями 
на срабатывание при концентрации газа 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в три месяца.

В) Не реже одного раза в шесть месяцев.

Г) Не реже одного раза в год.

76. Какую шкалу должны иметь манометры, устанавливаемые 
на оборудовании и газопроводах?

А) Шкалу, предел измерения которой находится в первой ее трети.

Б) Шкалу, предел измерения которой находится во второй ее трети.

В) Шкалу, предел измерения которой находится в третьей ее трети.

77. С какой периодичностью должен производиться капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов, кроме электроизмерительных?

А) Не реже одного раза в два года.

Б) Не реже одного раза в три года.

В) Не реже одного раза в пять лет.

Г) Не реже одного раза в десять лет.

78. Кем должен утверждаться график проверки загазованности колодцев всех подземных коммуникаций в пределах территории объекта СУГ?

А) Руководителем организации.

Б) Инспектором Ростехнадзора.

В) Техническим руководителем организации.

Г) Главным механиком организации.

79. Каким должно быть давление настройки предохранительных сбросных клапанов, установленных на газопроводах?

А) Не должно превышать более чем на 5% рабочего давления в резервуарах 
и газопроводах.

Б) Не должно превышать более чем на 10% рабочего давления в резервуарах 
и газопроводах.

В) Не должно превышать более чем на 15% рабочего давления в резервуарах 
и газопроводах.

Г) Не должно превышать более чем на 20% рабочего давления в резервуарах 
и газопроводах.

80. С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт наружных сетей водопровода и канализации?

А) Один раз в два года.

Б) Один раз в три года.

В) Один раз в пять лет.

Г) Один раз в семь лет.

81. Какому испытанию должны подвергаться рукава, применяемые при сливо-наливных операциях, и с какой периодичностью?

А) Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 
1,25 рабочего давления, один раз в 3 месяца.

Б) Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,5 рабочего давления, один раз в месяц.

В) Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,5 рабочего давления, один раз в 3 месяца.

82. Какие данные должны быть на рукавах, применяемых для проведения сливо-наливных операций?

А) Обозначение с заводским номером, датой проведения (месяц, год) испытания 
и последующего испытания (месяц, год).

Б) Обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания 
и данными об организации-владельце.

В) Обозначение с заводским и порядковым номерами, датой проведения (месяц, год) испытания.

Г) Обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания 
и последующего испытания (месяц, год).

83. Сколько въездов и выездов предусматривается на территории АГЗС?

А) Не менее одного.

Б) Отдельные въезд и выезд, а также специальный въезд для автоцистерн.

В) Отдельные въезд и выезд.

84. Как часто в первые два года эксплуатации надо вести наблюдение 
за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования?

А) Не реже одного раза в неделю.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в три месяца.

Г) Не реже одного раза в полгода.

85. С какой периодичностью необходимо окрашивать наружные металлические конструкции зданий и сооружений с целью предохранения от коррозии?

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в три года.

В) Не реже одного раза в пять лет.

Г) По мере необходимости.

86. Допускается ли работа объектов СУГ при отключении системы водоснабжения?

А) Допускается, но не более двенадцати часов автономной работы.

Б) Допускается по согласованию с надзорными органами.

В) Не допускается.

Г) Допускается при условии обеспечения подвоза воды.

87. Сколько человек должно быть в бригаде, выполняющей работы 
в колодце?

А) Не более одного человека внутри колодца и два человека снаружи.

Б) Не более двух человек внутри колодца и два человека снаружи.

В) Не более одного человека внутри колодца и минимум три человека снаружи.

Г) Количественный состав бригады зависит от погодных условий, а также месторасположения колодца.

88. Какой документ должны иметь здания и сооружения на газораспределительных сетях?

А) Эксплуатационный паспорт.

Б) Технический паспорт.

В) Строительный паспорт.

89. По истечении какого срока эксплуатации здания и сооружения 
на газораспределительных сетях должны пройти обследование для установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации?

А) 30 лет.

Б) 40 лет.

В) 50 лет.

Г) 75 лет.

90. На основании каких документов должна производиться эксплуатация установки осушки и очистки воздуха и воздушной компрессорной установки?

А) На основании Правил безопасности систем газораспределения 
и газопотребления.

Б) На основании Паспортов заводов-изготовителей.

В) На основании разработанных технологических регламентов.

91. В каком объеме должно производиться заполнение автомобильных баллонов?

А) Не более чем на 90% их геометрического объема.

Б) Не более чем на 85% их геометрического объема.

В) На 100% их геометрического объема.

Г) Не более чем на 95% их геометрического объема.

92. Какие требования предъявляются к заглушкам, устанавливаемым 
на газопроводах?

А) Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны 
на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев.

Б) Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны 
на давление 1,3 МПа и иметь хвостовики.

В) Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны 
на давление 1,5 МПа и не иметь хвостовиков.

93. Кто имеет право на выполнение сварочных работ на объектах СУГ?

А) Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности.

Б) Сварщики, аттестованные по Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

В) Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности.

94. Кто дает разрешение на пуск и остановку технологического оборудования?

А) Инспектор Ростехнадзора.

Б) Руководитель объекта СУГ.

В) Руководитель организации.

Г) Начальник службы производственного контроля.

95. На какое время можно оставлять без надзора работающие компрессоры?

А) Не более 15 минут.

Б) Не более трех часов.

В) Не допускается оставлять без надзора работающие компрессоры.

Г) С разрешения руководителя объекта не более одного часа.

96. Сколько человек может находиться одновременно в резервуаре при проведении работ по его освидетельствованию?

А) Не более одного.

Б) Не более двух.

В) Не более трех.

Г) Минимум два.

97. Сколько времени человек может находиться в резервуаре при проведении работ по его освидетельствованию?

А) Не более 5 минут.

Б) Не более 10 минут.

В) Не более 15 минут.

Г) Не более получаса.

98. Требования каких правил необходимо соблюдать при выполнении газоопасных работ на объектах СУГ?

А) Требования Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы и Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Б) Требования Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы и Правил безопасности систем газораспределения 
и газопотребления.

В) Требования Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления 
и Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

99. Какой документ оформляется на проведение газоопасных работ?

А) Наряд на проведение работ.

Б) Наряд-допуск.

В) Распоряжение.

Г) План проведения работ.

100. Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления 
наряда-допуска?

А) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые 
в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом исполнителей 
и являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, а также работы 
по устранению утечек газа и ликвидации аварий.

Б) Только газоопасные работы, связанные с осмотрами и проветриванием колодцев, 
и работы по устранению утечек газа и ликвидации аварий.

В) Все газоопасные работы должны выполняться с обязательным оформлением наряда-допуска.

101. В каком случае наряд-допуск на выполнение газоопасных работ может быть продлен?

А) В любом случае, если работа не завершена.

Б) Наряд-допуск не продлевается, при продлении сроков проведения работ текущий наряд-допуск закрывается и при возобновлении работ оформляется новый.

В) Если работа не закончена, а условия ее проведения и характер 
не изменились.

Г) Решение о продлении наряда-допуска принимается отдельно по каждому объекту.

102. В течение какого срока должны храниться наряды-допуски?

А) Не менее одного месяца.

Б) Не менее трех месяцев.

В) Не менее шести месяцев.

Г) Не менее одного года.

Д) В течение всего срока эксплуатации объекта СУГ.

103. Кем должна проводиться заправка газобаллонных автомобилей?

А) Только водителем.

Б) Только оператором.

В) Любым работником АГЗС.

104. Кто дает распоряжения в процессе выполнения газоопасных работ?

А) Старший бригады.

Б) Лицо, ответственное за проведение газоопасной работы.

В) Руководитель объекта СУГ.

Г) Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объекта СУГ.

105. Какой документ дает право на выполнение огневых работ?

А) Наряд на проведение работ.

Б) Наряд-допуск и план проведения работ, утвержденный руководителем объекта.

В) Распоряжение.

Г) План проведения работ.

106. Можно ли производить заправку автомобилей при проведении огневых работ?

А) Можно, если есть специальное разрешение Пожнадзора и Ростехнадзора.

Б) Можно, если есть разрешение руководителя объекта СУГ.

В) Можно при соблюдении требований безопасности.

Г) Не допускается.

_____________________________