Б.7.3. Аттестация руководителей и специалистов организаций 
по промышленной безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа.

1. На какие автомобильные газозаправочные станции распространяются требования Правил ПБ 12-527-03?

А) На передвижные автомобильные газозаправочные станции.

Б) На стационарные автомобильные газозаправочные станции, снабжающие автотранспорт сжиженными углеводородными  газами (СУГ) с  избыточным давлением не более 1,6 МПа, используемыми в качестве  автомобильного топлива.

В) На все без исключения типы автомобильных газозаправочных станций.

2. Какой документ в обязательном порядке составляется на каждую АГЗС 
в соответствии с требованиями Правил ПБ 12-527-03?

А) Руководство по эксплуатации.

Б) Паспорт АГЗС.

В) Технологический регламент производства работ.

Г) Формуляр АГЗС.

3. С какой периодичностью технологическое оборудование, газопроводы, арматура и электрооборудование АГЗС должны осматриваться с целью выявления неисправностей?

А) Ежесменно.

Б) Ежесуточно.

В) Еженедельно.

Г) Ежемесячно.

4. Кем утверждается заключение экспертизы промышленной безопасности АГЗС?

А) Органами МЧС России.

Б) Органами Ростехнадзора.

В) Минпромэнерго России.

5. Представитель какого органа власти принимает обязательное участие 
в приемке в эксплуатацию газопроводов и оборудования АГЗС?

А) Государственной инспекции труда.

Б) Ростехнадзора.

В) Роспотребнадзора.

Г) Росприроднадзора.

6. За сколько дней заказчик АГЗС должен уведомить территориальный орган Ростехнадзора о дате, времени и месте работы комиссии по приемке объекта 
в эксплуатацию?

А) За 1 день.

Б) За три дня.

В) За пять дней.

Г) За семь дней.

7. Какое вещество добавляется в мыльную эмульсию для проведения контрольной опрессовки газопроводов и газового оборудования АГЗС 
в условиях отрицательных температур?

А) Уксус.

Б) Специальная жидкость.

В) Спирт.

8. В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования при пусконаладочных работах по вводу АГЗС в эксплуатацию?

А) В течение 24 часов.

Б) В течение 48 часов.

В) В течение 72 часов.

Г) В течение 96 часов.

9. Каким образом осуществляется ввод АГЗС в эксплуатацию?

А) После окончания строительства на основании приказа руководителя организации.

Б) После окончания пусконаладочных работ на основании распоряжения руководителя организации.

В) После подписания акта государственной приемочной комиссией.

10. С какой периодичностью рабочие, обслуживающие объекты АГЗС, должны проходить обучение и проверку знаний в объеме производственных инструкций?

А) Не реже одного раза в девять месяцев.

Б) Не реже одного раза в шесть месяцев.

В) Не реже одного раза в двенадцать месяцев.

Г) Не реже одного раза в два года.

11. В каком исполнении должны быть приборы, применяемые для выявления утечек газа?

А) В пыленепроницаемом исполнении.

Б) В водонепроницаемом исполнении.

В) Во взрывозащищенном исполнении.

Г) В любом исполнении, особых требований нет.

12. С какой периодичностью должен проводиться осмотр наружных газопроводов и арматуры с целью выявления и устранения неисправностей?

А) Ежесменно.

Б) Ежедневно.

В) Ежемесячно.

Г) Ежеквартально.

13. С какой периодичностью должна проводиться проверка загазованности колодцев подземных коммуникаций?

А) Ежесменно.

Б) Ежедневно.

В) Ежемесячно.

Г) В соответствии с графиком, утверждаемым техническим руководителем организации.

14. В каком документе необходимо делать запись о проведенных проверках загазованности в колодцах подземных коммуникаций?

А) В Журнале технического состояния и ремонта оборудования.

Б) В журнале проверки технологического оборудования и газопроводов 
на герметичность и в Журнале проверки загазованности помещений колодцев.

В) В Журнале проверки загазованности помещений колодцев.

Г)  В  Журнале технического обслуживания и ремонта арматуры.

15. Каким должно быть максимальное значение давления настройки предохранительных сбросных клапанов?

А) Оно не должно превышать более чем на 15% рабочее давление в резервуарах 
и газопроводах.

Б) Оно не должно превышать более чем на 15% максимальное давление в резервуарах и газопроводах.

В) Оно не должно превышать более чем на 25% рабочее давление в резервуарах 
и газопроводах.

16. Какое требование из перечисленных не относится к предохранительным сбросным клапанам?

А) Проверка параметров настройки клапанов и их регулировка проводятся непосредственно на месте установки без применения специального оборудования.

Б) После испытания клапаны подлежат пломбированию.

В) При снятии клапана для ремонта на его место должен устанавливаться исправный предохранительный сбросной клапан.

Г) Проверка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов проводится не реже одного раза в год.

17. Кем в организации должен утверждаться график работ по текущему ремонту запорной арматуры?

А) Главным механиком организации.

Б) Техническим руководителем организации.

В) Начальником службы производственного контроля.

Г) Начальником службы эксплуатации и ремонта.

18. Кем осуществляется контроль за выполнением работ по капитальному ремонту газопроводов и сооружений на них?

А) Ростехнадзором.

Б) Организацией, выполняющей капитальный ремонт.

В) Организацией, эксплуатирующей АГЗС.

Г) Специализированной организацией.

19. С какой периодичностью наружные тепловые сети АГЗС должны подвергаться текущему ремонту?

А) Один раз в год.

Б) Один раз в два года.

В) В холодных климатических регионах – один раз в год, во всех остальных – один раз в три года.

Г) Сроки проведения зависят от состояния тепловой сети.

20. При каком дефекте рукава, применяемые при сливоналивных операциях, подлежат замене?

А) Только при наличии трещин.

Б) В случае потертости.

В) При наличии трещин, надрезов, вздутий и потертостей.

21. Какое утверждение из перечисленных является неверным?

А) Рукава подвергаются гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, один раз в 3 месяца.

Б) Каждый рукав должен иметь обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год), ответственным за проведение испытания.

В) Резинотканевые рукава должны быть обвиты медной проволокой диаметром 
не менее 2 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 4 мм2 с шагом витка не более 100 мм.

Г) Допускается применение металлокордовых рукавов, а также гибких металлических газопроводов (сильфонных) для слива СУГ из автоцистерн и заправки газобаллонных автомобилей.

22. Требования каких правил необходимо выполнять при эксплуатации резервуаров СУГ?

А) Только Правил безопасности при эксплуатации АГЗС.

Б) Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и Правил безопасности при эксплуатации АГЗС.

В) Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

23. Какое избыточное давление должно быть в резервуарах перед наполнением?

А) Не менее 0,1 Мпа.

Б) Не менее 0,5 Мпа.

В) Не менее 0,15 Мпа.

Г) Не менее 0,05 Мпа.

24. На основании чего резервуары для хранения СУГ вводятся в эксплуатацию?

А) На основании устного разрешения руководителя АГЗС.

Б) На основании письменного разрешения технического руководителя АГЗС.

В) На основании письменного разрешения инспектора Ростехнадзора.

Г) На основании письменного разрешения технического руководителя АГЗС, согласованного с инспектором Ростехнадзора.

25. С какой периодичностью должны проводиться работы по проверке предохранительных клапанов резервуаров на срабатывание при давлении настройки?

А) Ежесменно.

Б) Ежедневно.

В) Ежемесячно.

Г) В соответствии с графиком, утверждаемым техническим руководителем организации.

26. Кем проводится полный осмотр резервуаров с арматурой 
и контрольно-измерительными приборами в рабочем состоянии?

А) Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением.

Б) Лицом, ответственным за проведение технического освидетельствования оборудования АГЗС.

В) Техническим руководителем организации.

Г) Специальной комиссией, утверждаемой техническим руководителем организации.

27. При какой концентрации газа в помещении запрещается работа компрессоров, насосов и испарителей?

А) При концентрации, превышающей 20% верхнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) При концентрации, превышающей 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) При концентрации, превышающей 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

28. Какой должна быть температура воздуха в насосно-компрессорном 
и испарительном отделениях в рабочее время?

А) Не выше 10°С.

Б) Не ниже 10°С.

В) Не ниже 0°С.

Г) Не ниже 5°С.

29. Каким должно быть давление газа в нагнетательном газопроводе компрессора?

А) Оно не должно превышать давления конденсации паров СУГ при температуре нагнетания и быть выше 1,2 Мпа.

Б) Оно не должно быть ниже 1,2 Мпа.

В) Оно не должно превышать давления конденсации паров СУГ при температуре нагнетания и быть выше 1,6 Мпа.

Г) Оно не должно превышать 1,5 Мпа.

30. Какие работы не выполняются при техническом обслуживании насосов?

А) Проверка соосности привода насоса с электродвигателем, а также пальцев соединительной муфты.

Б) Проверка работы обратного клапана, устранение утечек между секциями многоступенчатых  секционных насосов.

В) Смена прокладок.

Г) Подтяжка направляющих и анкерных болтов.

31. Кем устанавливаются и определяются сроки текущего и капитального ремонта насосно-компрессорного оборудования АГЗС?

А) Устанавливаются заводом-изготовителем, определяются графиками, утвержденными техническим руководителем АГЗС.

Б) Устанавливаются заводом-изготовителем, определяются экспертной организацией.

В) Устанавливаются и определяются графиками, утвержденными техническим руководителем АГЗС.

Г) Устанавливаются нормативными правовыми актами Ростехнадзора, определяются графиками, утвержденными техническим руководителем АГЗС.

32. В каком случае компрессоры и насосы должны быть немедленно остановлены?

А) В случае утечек газа и неисправностей запорной арматуры.

Б) В случае появления вибрации, посторонних шумов и стуков.

В) В случае повышения или понижения установленного давления газа 
во всасывающем и напорном газопроводе.

Г) В случае выхода из строя электропривода, пусковой арматуры.

Д) В любом из перечисленных случаев.

33. Какой документ должен составляться в обязательном порядке на каждую вентиляционную систему АГЗС?

А) Руководство пользователя.

Б) Паспорт установки.

В) Правила работы.

Г) Инструкция по обслуживанию.

34. В течение какого времени допускается временная неработоспособность приборов, установленных в помещениях АГЗС для сигнализации об опасной концентрации газа?

А) Не более 24 часов.

Б) Не более 48 часов.

В) Не более 72 часов.

Г) Не более 80 часов.

35. Когда должны включаться в работу приточные системы вентиляции 
в помещениях АГЗС?

А) За 20 минут до включения технологического оборудования.

Б) Одновременно с пуском вытяжной системы вентиляции.

В) Через 15 минут после включения вытяжных вентиляционных систем.

36. С какой периодичностью должны проводиться испытания вентиляционных систем с определением их эксплуатационных технических характеристик?

А) Не реже одного раза в полгода.

Б) Не реже одного раза в три года.

В) Только после проведенных ремонтов или реконструкции.

Г) Не реже одного раза в год, а также после проведенных ремонтов или реконструкции.

37. Какие работы не проводятся при текущих ремонтах вентиляционных установок?

А) Ремонт или замена изоляции токоведущих частей, ремонт магнитных пускателей 
и контакторов.

Б) Замена фланцев, болтов, прокладок.

В) Замена изношенных подшипников качения.

Г) Ремонт и балансировка ротора вентилятора для устранения вибрации воздуховодов и ликвидации дополнительного шума.

38. С какой периодичностью должна проводиться проверка срабатывания устройств сигнализации и блокировок автоматики безопасности?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного паза в неделю.

В) Не реже одного раза в 10 дней.

Г) Не реже одного раза в квартал.

39. Какую процедуру должны пройти контрольно-измерительные приборы после текущего или капитального ремонта?

А) Внешний осмотр.

Б) Производственные испытания.

В)  Метрологическую поверку.

Г) Экспертизу промышленной безопасности.

40. Какие средства измерений не допускаются к применению?

А) Только те, у которых отсутствует пломба или клеймо.

Б) Только приборы с просроченным сроком поверки.

В) Только приборы, которые имеют видимые внешние повреждения, или стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.

Г) Все перечисленные средства измерений при наличии любого из приведенных отклонений или повреждений.

41. С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт для электроизмерительных приборов?

А) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в два года.

Г) Не реже одного раза в пять лет.

42. Какое утверждение из перечисленных является неверным?

А) В первые два года эксплуатации АГЗС следует проводить наблюдение за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования. Осмотр и замеры проводятся 
не реже одного раза в 3 месяца.

Б) Полы во взрывоопасных помещениях должны быть ровными, без щелей, выбоин 
и местного вспучивания. Материал полов, устройство окон и дверей помещений должны исключать образование искр.

В) Металлические конструкции осматриваются не реже одного раза в год, 
а железобетонные - не реже двух раз в год. При обнаружении повреждений должны быть приняты меры по их устранению.

Г) Двери производственных помещений в рабочее и нерабочее время должны быть закрыты на замок.

43. Каким способом разрешается проводить отогревание замороженных систем водоснабжения на АГЗС?

А) Только паром или горячей водой.

Б) Горячей водой или открытым огнем с соблюдением обязательных мер безопасности.

В) Любым безопасным способом.

44. В каком объеме необходимо заполнять автомобильные баллоны сжиженным углеводородным газом?

А) Не более 50% геометрического объема баллона.

Б) Не более 90% геометрического объема баллона.

В) В полном объеме баллона.

Г) Не более 85 % геометрического объема баллона.

45. Каким способом не допускается проводить дегазацию резервуаров при 
их подготовке к ремонту?

А) Продувкой инертным газом.

Б) Промывкой теплой водой.

В) Продувкой воздуха.

46. Кем выдается разрешение на включение в работу оборудования 
и газопроводов после технического обслуживания или ремонта, связанных 
с их остановкой и отключением газа?

А) Инспектором Ростехнадзора.

Б) Начальником службы производственного контроля организации.

В) Руководителем газоопасных работ.

Г) Руководителем АГЗС.

47. Кто дает разрешение на снятие заглушек после контрольной опрессовки отключенного участка газопровода и оборудования?

А) Инспектор Ростехнадзора.

Б) Технический руководитель АГЗС.

В) Руководитель АГЗС.

Г) Руководитель газоопасных работ.

48. Каким образом должны заменяться поврежденные участки газопровода 
и деформированные фланцевые соединения?

А) Установкой «заплат».

Б) Завариванием трещин и разрывов.

В) Путем варки катушек.

Г) Любым из перечисленных способов.

49. Каким образом происходит прием и передача смены при ликвидации аварии на АГЗС, а также во время проведения сливо-наливных работ?

А) В обычном порядке.

Б) С соблюдением специальных требований.

В) Прием и передача смены в данном случае не допускается.

Г) По ускоренному варианту без осмотра оборудования.

50. Каким образом осуществляется включение АГЗС после перерыва в работе более одной смены?

А) В обычном порядке.

Б) Только после осмотра технологического оборудования, резервуаров 
и газопроводов на основании разрешения руководителя АГЗС.

В) На основании разрешения руководителя АГЗС, согласованного с инспектором Ростехнадзора.

Г) В обычном порядке после разрешения инспектора.

51. В какое время суток должен производиться слив СУГ из автомобильных цистерн в резервуары?

А) Только в утренние часы.

Б) Только в светлое время суток.

В) В любое время суток при обязательном освещении места проведения работ.

52. Что не подлежит проверке при приеме автомобильных цистерн на АГЗС?

А) Соответствие цистерны и количества залитого СУГ отгрузочным документам.

Б) Наличие путевого листа и разрешения на перевозку опасных грузов.

В) Наличие правильно оформленных отгрузочных документов (наименование поставщика, дата отгрузки, номер цистерны, масса залитого в цистерну газа).

Г) Исправность запорной арматуры на цистерне.

53. Кто выдает разрешение на слив СУГ из автомобильной цистерны на АГЗС?

А) Руководитель АГЗС.

Б) Технический руководитель АГЗС.

В) Сменный мастер.

Г) Оператор.

54. Каким образом не допускается осуществлять слив СУГ из цистерн?

А) Созданием перепада давления между цистерной и резервуаром при работе компрессора.

Б) Созданием перепада давления между цистерной и резервуаром подогревом паров СУГ в испарителе.

В) Перекачиванием СУГ насосами.

Г) Самотеком при расположении резервуаров ниже цистерны.

Д) Путем выпуска в атмосферу паровой фазы газа из наполняемого резервуара.

55. Какой перепад давления допускается между цистерной и резервуаром 
во время слива СУГ?

А) В пределах 0,5 Мпа.

Б) В пределах 0,3-0,5 Мпа.

В) В пределах 0,2-0,3 Мпа.

Г) В пределах 0,15-0,2 Мпа.

56. До какого уровня должно быть снижено давление паров в автомобильной цистерне после слива СУГ?

А) До 0,1 Мпа.

Б) До 0,08 Мпа.

В) До 0,5 Мпа.

Г) До 0,05 Мпа.

57. В каком объеме необходимо заполнять резервуары сжиженным углеводородным газом?

А) Не более 50% геометрического объема.

Б) Не более 85% геометрического объема.

В) В полном объеме резервуара.

Г) Не более 95 % геометрического объема резервуара.

58. На какое время допускается оставлять без наблюдения сливные газопроводы, резервуары, компрессоры, насосы и испарители во время слива СУГ?

А) Не более 1 минуты.

Б) Не более 3 минут и только в случае крайней необходимости.

В) Не более 5 минут.

Г) Не допускается оставлять без наблюдения технологическое оборудование 
и  устройства в период слива СУГ.

59. В каком случае не допускается выполнение сливных операций СУГ 
из автомобильных цистерн?

А) При температуре окружающего воздуха выше +30оС и ниже -25оС.

Б) Во время грозы и при проведении огневых работ в производственной зоне.

В) При порывах ветра более 15 м/с.

Г) Во всех перечисленных случаях.

60. Каким способом не разрешается оттаивать обмерзшую арматуру и сливные газопроводы?

А) Нагретым песком.

Б) Открытым огнем.

В) Горячей водой.

Г) Водяным паром.

61. В каком случае не допускается наполнение газом резервуаров?

А) Только в случае обнаружения в основных элементах резервуара трещин, выпучин, пропусков или потения в сварных швах и фланцевых соединениях.

Б) Только в случае обнаружения неисправности предохранительных клапанов 
и уровнемерных устройств.

В) Только в случае неисправности или неполном количестве крепежных деталей 
на лазах и люках.

Г) В случае осадки фундаментов резервуаров и опор подводящих газопроводов

Д) В любом из перечисленных случаев.

62. Требования каких правил необходимо соблюдать при заправке газобаллонных автомобилей?

А) Требования Правил охраны труда на автомобильном транспорте.

Б) Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

В) Требования Правил охраны труда на автомобильном транспорте и Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

63. Требования каких правил промышленной безопасности необходимо соблюдать при наполнении баллонов на АГЗС?

А) Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Б) Требования Правил охраны труда на автомобильном транспорте и Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления.

В) Требования правил безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций и Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.

64. С какой периодичностью необходимо проводить освидетельствование баллонов?

А) Не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в два года.

В) Не реже одного раза в три года.

Г) Не реже одного раза в пять лет.

65. Какой документ необходимо проверить у водителя перед заправкой автомобильных баллонов?

А) Путевой лист.

Б) Путевой лист с отметкой о проверке баллонов или удостоверение с талоном 
на право вождения газобаллонного автомобиля.

В) Никаких документов проверять не нужно.

66. Какие данные из перечисленных не выбиваются на баллоне?

А) Заводской номер баллона.

Б) Вместимость баллона в литрах.

В) Наименование организации-владельца и ее телефон.

Г) Дата изготовления.

Д) Дата следующего технического освидетельствования.

67. В каком случае не разрешается производить наполнение баллонов СУГ?

А) Если истек срок назначенного освидетельствования.

Б) Если поврежден корпус баллона или неисправны вентили.

В) Если отсутствуют надлежащая окраска или надписи.

Г) Если отсутствуют установленные клейма.

Д) В любом из перечисленных случаев.

68. Какие требования безопасности должен выполнять водитель автомобиля 
на АГЗС?

А) Высадить пассажиров перед въездом на АГЗС.

Б) Перед наполнением баллона выключить двигатель.

В) Включать двигатель допускается только после отсоединения рукава и установки заглушки на заправочное устройство.

Г) Все перечисленные требования.

69. На какое расстояние необходимо откатить автомобиль от заправочной колонки АГЗС, если двигатель автомобиля при пуске дает перебои?

А) Не менее 3 м.

Б) Не менее 10 м.

В) Не менее 15 м.

Г) На любое расстояние.

70. Может ли водитель автомобиля перевести двигатель с одного вида топлива на другой на территории АГЗС?

А) Может.

Б) Может, но на расстоянии не менее пяти метров от заправочной колонки.

В) На территории АГЗС это запрещено.

Г) Может с соблюдением мер осторожности.

71. Какой должна быть концентрация паров СУГ после дегазации резервуара?

А) Она не должна превышать 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Она не должна превышать 15% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Она не должна превышать 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

72. Какой документ дает право на проведение работ внутри резервуаров?

А) Производственная инструкция.

Б) Наряд-допуск.

В) Разрешение на производство работ.

Г) Акт-допуск.

73. Сколько человек может находиться одновременно в резервуаре при проведении работ по его освидетельствованию?

А) Не более одного.

Б) Не более двух.

В) Не более трех.

Г) Минимум два.

74. Сколько времени человек может находиться в резервуаре при проведении работ по его освидетельствованию?

А) Не более 5 минут.

Б) Не более 10 минут.

В) Не более 15 минут.

Г) Не более получаса.

75. С какой периодичностью необходимо проверять резервуар на загазованность при проведении работ по его освидетельствованию?

А) Каждые 15 минут.

Б) Каждые 30 минут.

В) Каждый час.

Г) Проверку на загазованность проходить не нужно, так как резервуар подлежит обязательной дегазации.

76. Куда должна отводиться вода после промывки и испытаний резервуаров?

А) В систему общей канализации.

Б) В специальную емкость.

В) Либо в общую канализацию через отстойники, либо вывозиться в специально отведенное для этого место.

Г) В оборудованную сточную канаву.

77. Кем выдается разрешение на включение в работу резервуара после проведенного освидетельствования?

А) Инспектором Ростехнадзора.

Б) Техническим руководителем организации.

В) Руководителем организации.

Г) Руководителем газоопасных работ.

78. Кто может быть допущен к выполнению газоопасных работ на АГЗС?

А) Руководители, специалисты и рабочие, обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной защиты (противогазами и спасательными поясами), способам оказания первой (доврачебной) помощи, аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

Б) Руководители, специалисты и рабочие, аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и охраны труда при выполнении газоопасных работ.

В) Руководители, специалисты и рабочие, не имеющие медицинских противопоказаний, обученные технологии проведения газоопасных работ, аттестованные и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

79. В течение какого времени для допуска к самостоятельному выполнению газоопасных работ работники проходят стажировку под наблюдением опытного работника?

А) В течение двух смен.

Б) В течение первых пяти рабочих смен.

В) От двух до четырнадцати рабочих смен по решению руководителя организации.

Г) В течение первых десяти рабочих смен.

80. Каким образом оформляются стажировка и допуск к самостоятельному выполнению газоопасных работ?

А) Записью в личной карточке работника.

Б) Решением по организации.

В) Письменным разрешением технического руководителя организации.

Г) Решением комиссии по проверке знаний.

81. Какой документ дает право на выполнение газоопасных работ на АГЗС?

А) Разрешение на проведение работ.

Б) Наряд-допуск.

В) Распоряжение.

Г) Акт-допуск.

82. Какие работы из перечисленных не относятся к газоопасным, выполняемым только по наряду-допуску?

А) Первичное заполнение резервуаров сжиженным газом при вводе 
их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования.

Б) Подготовка к техническому освидетельствованию резервуаров СУГ.

В) Текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов и компрессоров 
на месте проведения работ.

Г) Заправка баллонов СУГ.

Д) Все перечисленные работы проводятся только по наряду-допуску.

83. Какие газоопасные работы могут  проводиться без наряда-допуска?

А) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом исполнителей и являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

Б) Только работы по устранению утечек газа и ликвидации аварий.

В) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом исполнителей и являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса и работы по устранению утечек газа и ликвидации аварий.

84. Какой документ регламентирует работы по устранению утечек газа 
и ликвидации аварий?

А) Наряд-допуск.

Б) План локализации и ликвидации аварий.

В) Распоряжение на производство работ.

Г) Порядок проведения работ.

85. В течение какого времени должны храниться наряды-допуски на проведение газоопасных работ?

А) Не менее месяца с момента окончания работ.

Б) Не менее одного года.

В) Не менее пяти лет.

Г) В течение всего срока эксплуатации оборудования АГЗС.

86. В течение какого времени хранятся наряды-допуски, выдаваемые 
на первичный слив газа и производство ремонтных работ с применением сварки на элементах технологических газопроводов и резервуаров в земле?

А) Не менее месяца с момента окончания работ.

Б) Не менее одного года.

В) Не менее пяти лет.

Г) Постоянно в составе исполнительно-технической документации АГЗС.

87. В течение какого времени хранятся Журналы регистрации нарядов-допусков?

А) По усмотрению руководителя АГЗС.

Б) Не менее одного года.

В) Не менее пяти лет.

Г) Постоянно в составе исполнительно-технической документации АГЗС.

88. Какой должна быть максимальная объемная доля кислорода в пробе газа после окончания продувки газопроводов перед пуском газа?

А) 1%.

Б) 3%.

В) 0,5%.

Г) 0,01%.

89. Кем выдаются распоряжения о порядке проведения газоопасных работ 
в процессе их выполнения?

А) Старшим по бригаде.

Б) Руководителем газоопасных работ.

В) Техническим руководителем АГЗС.

Г) Самым опытным работником.

90. С какой периодичностью должен пересматриваться План локализации 
и ликвидации аварий на АГЗС?

А) Своевременно с учетом изменений и дополнений, но не реже одного раза в год.

Б) Не реже одного раза в три года.

В) Не реже одного раза в пять лет.

Г) Не реже одного раза в два года по мере внесения в него изменений и дополнений.

91. Кто несет ответственность за составление Плана локализации и ликвидации аварий на АГЗС?

А) Технический руководитель АГЗС.

Б) Начальник службы производственного контроля АГЗС.

В) Руководитель организации.

Г) Руководитель газоопасных работ.

92. С какой периодичностью работники АГЗС должны проходить 
учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации аварий на АГЗС?

А) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в полгода.

Г) Не реже одного раза в год.

93. Какой документ дает право на выполнение огневых работ?

А) Наряд на проведение работ.

Б) Наряд-допуск и план проведения работ, утвержденный руководителем АГЗС.

В) Распоряжение.

Г) План проведения работ.

94. Можно ли производить операции по приему СУГ и заправку автомобилей при проведении огневых работ на АГЗС?

А) Можно, если есть специальное разрешение Пожнадзора и Ростехнадзора.

Б) Можно, если есть разрешение руководителя объекта СУГ.

В) Можно при соблюдении требований безопасности.

Г) Не допускается.

_____________________________