ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда

КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Номенклатура контролируемых параметров

ГОСТ 12.1.048-85

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система стандартов безопасности труда КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ Номенклатура контролируемых параметров Occupational safety standards system. Radiation control during radioactive waste burial. Nomenclature of controlled parameters | ГОСТ 12.1.048-85 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1985 г. № 4135 срок введения установлен

с 1987-01-01

1. Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру параметров радиационного контроля при захоронении радиоактивных отходов в наземных и подземных могильниках неглубокого заложения.

Стандарт обязателен для всех предприятий и организаций различных ведомств, осуществляющих проектирование, захоронение радиоактивных отходов в могильники, и контролирующих организаций.

Термины и определения полностью соответствуют ГОСТ 17606-81, ГОСТ 23077-78, ГОСТ 14337-78, ГОСТ 23255-78, ГОСТ 27065-86.

В стандарте учтены требования «Норм радиационной безопасности» НРБ-76, «Основных санитарных правил работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» ОСП-72/80, «Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных электростанций» СП АЭС-79.

2. Параметры радиационного контроля устанавливаются для трех зон:

зона строгого режима могильника*;

* Зона строгого режима могильника - территория, сооружения, здания, помещения, где возможно воздействие на персонал радиационных факторов: внешнего бета-, гамма-нейтронного излучения, загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и аэрозолями, загрязнения поверхности строительных конструкций и оборудования радиоактивными веществами, кроме территорий, сооружений, зданий и помещений, где соблюдаются требования 1.2 ОСП-72/80.

зона санитарно-защитная;

зона наблюдения.

3. В зоне строгого режима могильника устанавливается следующая номенклатура параметров радиационного контроля:

3.1. Мощность поглощенной дозы гамма-излучения.

3.2. Плотность потока бета-частиц.

3.3. Мощность поглощенной дозы нейтронного излучения или плотность потока нейтронов.

3.4. Объемная активность газов, аэрозолей воздуха производственных помещений и атмосферного воздуха.

3.5. Объемная активность газов и аэрозолей в выбросах в атмосферу.

3.6. Объемная активность сточных вод.

3.7. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы.

3.8. Удельная альфа-, бета-активность или мощность поглощенной дозы гамма- и нейтронного излучений от поверхности твердых и отвержденных радиоактивных отходов или поверхности упаковок в зависимости от характера отходов.

3.9. Нуклидный состав радиоактивных веществ:

в газах и аэрозолях воздуха производственных помещений;

в газах и аэрозолях атмосферного воздуха;

в газах и аэрозолях в выбросах в атмосферу;

в сточных водах;

в выпадениях из атмосферы;

в почве;

в грунтах, подстилающих могильник;

в поверхностных и грунтовых водах.

3.10. Загрязнение альфа-, бета-активными веществами поверхностей производственных помещений, оборудования, оснастки, транспортных средств, территории, дорог.

3.11. Загрязнение альфа-, бета-активными веществами средств индивидуальной защиты, кожных покровов и личной одежды обслуживающего персонала.

3.12. Индивидуальная доза внешнего облучения персонала.

3.13. Содержание радиоактивных веществ в организме человека из состава персонала.

4. В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения устанавливается следующая номенклатура параметров радиационного контроля:

4.1. Мощность поглощенной дозы гамма-излучения.

4.2. Поглощенная доза бета-, гамма-излучения.

4.3. Объемная активность аэрозолей атмосферного воздуха, подземных вод и вод открытого водного объекта.

4.4. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы.

4.5. Нуклидный состав радиоактивных веществ:

в аэрозолях атмосферного воздуха;

в водах открытого водного объекта;

в подземных водах;

в выпадениях из атмосферы;

в почве;

в донных отложениях;

в растительности и кормах местного производства;

в гидробионтах открытого водного объекта;

в продуктах питания местного производства.

5. В районе расположения могильника контролю подлежат также показатели состояния природной среды, влияющие на радиационную обстановку (температура атмосферного воздуха, количество осадков, скорость и направление ветра, глубина уровня и химический состав грунтовых вод).

6. Объем радиационного контроля разрабатывается на стадии проектирования могильника. Для функционирующего предприятия определяется службой радиационной безопасности этого предприятия по согласованию с местными органами Госсаннадзора. Основные требования к объему радиационного контроля при захоронении радиоактивных отходов в могильник приведены в рекомендуемом приложении.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

(рекомендуемое)

Основные требования к объему радиационного контроля при захоронении радиоактивных отходов в могильник

| Контролируемый параметр | Вид прибора | Метод и способ измерения | Способ контроля | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямой | отбор проб | накопление радиационного воздействия | по месту | дистанционный | непрерывный | периодический |
| В зоне строгого режима |
| 1. Мощность поглощенной дозы гамма-излучения | Стационарный | + | - | - | - | + | + | - |
|  | Носимый | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
| 2. Плотность потока бета-частиц | Переносной | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
|  | Носимый | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
| 3. Мощность поглощенной дозы нейтронного излучения или плотность потока нейтронов | Переносной | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
| 4. Объемная активность в воздухе производственных помещений | газов | по бета- излучению | Стационарный | - | - | - | - | + | + | - |
|  | аэрозолей | по альфа-излучению | Переносной | + | + | - | + | - | - | 1 раз в сутки |
|  |  | по бета-излучению | Стационарный | - | - | - | - | + | - | 1 раз в смену |
|  |  |  | Переносной | - | + | + | + | - | - | 1 раз в смену |
| 5. Объемная активность в выбросах в атмосферу | газов | по бета-излучению |  | + | - | - | - | + | + | - |
|  | аэрозолей | по альфа-, бета-излучению | Стационарный | + | - | - | - | + | + | - |
| 6. Объемная активность сточных вод |  | по бета-излучению | Переносной | - | + | - | + | - | - | 1 раз в сутки |
|  |  | по гамма-излучению | Стационарный | + | - | - | - | + | + | - |
| 7. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы | Стационарный, | - | + | + | + | - | + | - |
|  | переносной | - | + | + | + | - | + | - |
| 8. Мощность поглощенной дозы гамма- и нейтронного излучений от поверхности твердых и отвержденных радиоактивных отходов или от упаковок с твердыми радиоактивными отходами | Носимый | + | - | - | + | - | - | При поступлении отходов |
| 9. Нуклидный состав радиоактивных веществ | в воздухе производственных помещений | в газах | Стационарный | - | + | + | - | + | (+) | 1 раз в месяц |
|  |  | в аэрозолях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в аэрозолях, выбрасываемых в атмосферу |  | - | + | + | - | + | (+) | 1 раз в месяц |
|  | в сточных водах |  | - | + | + | + | - | - | 1 раз в месяц |
|  | в поверхностных и грунтовых водах |  | - | + | + | + | - | - | 1 раз в квартал |
|  | в почве и грунтах, подстилающих могильник |  | - | + | - | + | - | - | 1 раз в год |
|  | в выпадениях из атмосферы |  | - | + | + | + | - | - | 1 раз в квартал |
| 10. Загрязнение альфа-, бета-активными веществами поверхностей | производственных помещений | Переносной | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
|  | оборудования | Носимый | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
|  | оснастки |  | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
|  | транспортных средств | Переносной | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
|  | территории дорог |  | + | - | + | + | - | - | 1 раз в месяц |
| 11. Загрязнение альфа-, бета-активными веществами средств индивидуальной защиты, кожных покровов, личной одежды персонала | Стационарный, переносной | + | - | - | + | - | - | 1 раз в смену |
| 12. Индивидуальная доза внешнего облучения человека из состава персонала (по бета-, гамма- и нейтронному излучениям) | Носимый | - | - | + | + | - | + | - |
| 13. Содержание радиоактивных веществ в организме персонала | по гамма-излучению |  | + | - | + | + | - | - | 1 раз в год |
|  | по альфа-, бета-излучению выделений | Стационарный | - | + | + | + | - | - | 1 раз в год |
| В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения |
| 14. Мощность поглощенной дозы гамма-излучения | Переносной | + | - | - | + | - | - | 1 раз в месяц |
| 15. Поглощенная доза бета-, гамма-излучения | Переносной | - | - | + | + | - | + | - |
| 16. Объемная активность по бета-излучению | аэрозолей в атмосферном воздухе | Стационарный | - | + | + | - | + | + | - |
|  | подземных вод и воды открытого водного объекта |  | - | + | - | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 17. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы | Стационарный | - | + | + | + | - | + | - |
| 18. Нуклидный состав радиоактивных веществ | в аэрозолях атмосферного воздуха | Стационарный | - | + | + | + | - | + | - |
|  | в подземных водах и воде открытого водного объекта |  | - | + | + | + | - | - | 1 раз в год |
|  | в выпадениях из атмосферы |  | - | + | + | + | - | - | 1 раз в квартал |
|  | в почве, донных отложениях |  | - | + | - | + | - | - | 1 раз в год |
|  | в растительности и кормах, гидробионтах, продуктах питания |  | - | + | - | - | - | - | 1 раз в год |
| Примечание - Знак «+» значит, необходимый метод измерения, способ или вид контроля; «+» - предпочтительный метод измерения, способ или вид контроля; «-» - метод измерения, способ или вид контроля не требуется. |