ГОСТ 17.1.3.11-84

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ГИДРОСФЕРА

Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 мая 1984 г. № 1713 срок введения установлен с 01.01.85

1.Настоящий стандарт устанавливает общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (далее - удобрениями) при их применении, транспортировании и хранении. Стандарт не распространяется на воды морей. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4035—83.

2. При осуществлении хозяйственной деятельности необходимо препятствовать загрязнению поверхностных и подземных вод удобрениями.

3. Внесение удобрений следует производить по плану, их фактическое применение необходимо регистрировать в журнале с указанием количества фактически внесенных удобрений, размеров обрабатываемой территории, способов и даты внесения.

4. На территории первого пояса зоны санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения запрещаются все способы внесения удобрений.

5. Во втором поясе зоны санитарной охраны допускается временное хранение удобрений, предназначенных для использования в этом поясе, в помещениях, обеспечивающих предотвращение загрязнения вод этими удобрениями.

6. В первом и втором поясах зоны санитарной охраны, в прибрежных водоохранных зонах, а также на затопляемых территориях не допускается:

производить уничтожение тары из-под удобрений;

производить чистку, мытье тары, машин и оборудования, применяемого для транспортирования и внесения удобрений.

7. Во втором поясе зоны санитарной охраны не допускается:

внесение удобрении в период непосредственной угрозы паводка;

авиараспыление удобрений.

8. Внесение удобрений путем авиараспыления при скорости ветра более 10 м/с не допускается.

9. Не допускается внесение удобрений па замерзшую или покрытую снегом почву.

10. Не допускается внесение удобрений вместе с поливной водой, если сброс этой воды в водные объекты вызывает загрязнение поверхностных и подземных вод.

11. Транспортирование твердых и жидких удобрений должно осуществляться в специально оборудованных транспортных средствах, исключающих возможность рассыпания удобрений или их утечки.

12. При хранении удобрений должна быть исключена возможность загрязнения ими поверхностных и подземных вод. Места хранения удобрений не должны быть подвержены затоплениям. Воды, стекающие с площадок для хранения, должны собираться в водонепроницаемые сборники, с последующим использованием этих вод для удобрения сельскохозяйственных угодий.

13. Не допускается производить мойку в водных объектах тары, машин и оборудования, загрязненных удобрениями. Указанную мойку следует осуществлять на специальных моечных площадках. Сточные воды, образующиеся в результате мойки, необходимо собирать, использовать или очищать перед сбросом в водные объекты.

14. Утилизация, уничтожение и захоронение тары должно проводиться с соблюдением мер по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод.

15. Термины, применяемые в стандарте,—по ГОСТ 17.1.1.01—77, ГОСТ 20432—83.

16. Основные пути поступления удобрений в водные объекты приведены в справочном приложении 1. Перечень нормативных документов, регламентирующих упаковку, транспортирование и хранение конкретных видов минеральных удобрений, приведены в справочном приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. С поверхностным стоком (дождевыми и талыми водами) с территорий, обрабатываемых удобрениями.

2. Путем инфильтрации в подземные воды.

3. С коллекторно-дренажными водами орошаемых или осушаемых земель, обрабатываемых удобрениями.

4. По воздуху, при внесении удобрений при помощи авиации.

5. Со сточными водами предприятий по производству удобрений.

6. При чистке и мойке тары, спецодежды, машин и оборудования, а также при сбрасывании в водные объекты остатков удобрений и упаковочной тары.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ УПАКОВКУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

| ГОСТ 2-85 | Селитра аммиачная. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 2081-75 | Карбамид. Технические условия |
| ГОСТ 5716-74 | Мука фосфоритная. Технические условия |
| ГОСТ 5956-78 | Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата без добавок и с добавками микроэлементов. Технические условия |
| ГОСТ 9097-82 | Сульфат аммония |
| ГОСТ 11365-75 | Нитрофоска. Технические условия |
| ГОСТ 14050-78 | Мука известняковая. Технические условия |
| ГОСТ 16306-80 | Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия |
| ГОСТ 18918-85 | Аммофос. Технические условия |
| ГОСТ 19691-84 | Нитроаммофоска. Технические условия |
| ТУ 113-08-571-85 | Суперфосфат аммонизированный из фосфоритов Каратау. Технические условия |
| ТУ 6-03-468-80 | Карамбид с добавками, поставляемый для экспорта |
| ТУ 6-08-310-79 | Суперфосфат простой порошковидный сушеный нейтрализованный из апатитового концентрата. |
| ТУ 6-23-3-80 | Удобрения известняково-серные |
| ТУ 6-08-315-80 | Суперфосфат двойной гранулированный с бором или молибденом. |
| ТУ 6-13-12-79 | Калий сернокислый для сельского хозяйства |
| ТУ 6-13-11-79 | Калимагнезия(К2SO4*MgSO4) |
| ТУ 6-08-432-79 | Нитроаммофос |
| ТУ 6-08-430-79 | Боромагниевое удобрение |
| ТУ 6-03-320-78 | Удобрения аммонийные жидкие |
| ТУ 6-15-90-77 | Комплексное удобрение с микроэлементами |