ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА 
ИСТОЧНИКИ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 17.2.1.04-77

(СТ СЭВ 3403-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Охрана природы. Атмосфера ИСТОЧНИКИ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ Термины и определения Nature protection. Atmosphere. Sources and meteorological factors of pollution, industrial emissions. Terms and definitions | ГОСТ 17.2-1.04-77* (CT СЭВ 3403-81) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июня 1977 г. № 1611 срок введения установлен

с 01.07.78

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области метеорологических аспектов загрязнения атмосферы и защиты атмосферы от промышленных выбросов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, в научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов, а также справочное приложение, содержащее термины и определения видов промышленной пыли.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3403-81.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Источник примеси D. Verunreinigungsquelle Е. Source F. Source | - |
| 2. Примесь в атмосфере Примесь Ндп. Загрязнитель D. Beimengungen, Schadstoff Е. Pollutants F. Polluants | Рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе |
| 3. Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере ПДК Ндп. Максимально возможная концентрация Предельная концентрация D. Maximale Imrnissionskonzentration Е. Maximum permissible concentration F. Concentration maximale admissible | Максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом |
| 4. Загрязнение атмосферы D. Luftverunreinigung, Vorgang Е. Air pollution, contamination F. Pollution dair | Изменение состав атмосферы в результате наличия в ней примесей |
| 5. Антропогенное загрязнение атмосферы Антропогенное загрязнение D. Antropogenic Luftverunreinigung Е. Anthropogenic air pollution F. Pollution dair antropogene | Загрязнение атмосферы, обусловленное деятельностью человека |
| 6. Естественное загрязнение атмосферы Естественное загрязнение D. Naturliche Luftverunreinigung Е. Natural air pollution F. Pollution dair naturelle | Загрязнение атмосферы, обусловленное природными процессами |
| 7. Метеорологические факторы загрязнения атмосферы Метеорологические факторы D. Meteorologische EinfluBgro-Ben der Luftverunreinigung Е. Meteorological factors of air pollution F. Facteurs meteorologiques de la pollution dair | Метеорологические элементы, явления и процессы, влияющие на загрязнение атмосферы |
| 8. Потенциал загрязнения атмосферы Потенциал загрязнения D. Luftverunreinigungspotential Е. Air pollution potential F. Potential de pollution dair | Сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе |
| 9. Опасная скорость ветра D. Kritische Windgeschwindigkeit Е. Critical wind velocity F. Vitesse dangereuse du vent | Скорость ветра на установленной высоте, при которой приземная концентрация от источника примеси достигает максимального значения |
| 10. Остров тепла D. Warmeinsel Е. Heat island F. He thermique | Область в городе, в которой температура воздуха выше, чем за городом |
| 11. Смог D. Smog Е. Smog F. Smog | Газообразные и твердые примеси в сочетании с туманом или аэрозольной дымкой, образующиеся в результате их преобразования и вызывающие интенсивное загрязнение атмосферы |
| 12. Фотохимический смог D. Fotochemischer Smog Е. Photochemical smog F. Smog photochemique | Смог, образованный в результате реакций между примесями в атмосфере под влиянием солнечной радиации |
| 13. Атмосферная диффузия Ндп. Вихревая диффузия D. Atmospharische Diffusion Е. Atmospheric diffusion F. Diffusion atmospherique | Неупорядоченное перемещение воздуха с находящимися в нем примесями, обусловленное турбулентностью атмосферы |
| 14. Коэффициент турбулентной диффузии в атмосфере D. Koeffizient der turbulenten Diffusion Е. Coefficient of turbulent diffusion F. Coefficient de diffusion turbulente | Коэффициент пропорциональности между средним турбулентным потоком примеси в атмосфере и градиентом ее осредненной концентрации |
| 15. Самоочищение атмосферы D. Selbstreinigung der Luft Е. Air selfcleaning F. Autopurification d(air | Частичное или полное восстановление естественного состава атмосферы вследствие удаления примесей под воздействием природных процессов |
| 16. Вымывание примеси из атмосферы D. Auswaschung Е. Pollutant washout F. Elimination des polluants | Удаление примеси из атмосферы при образовании облаков, туманов и выпадении осадков |
| 17. Выпадение примеси из атмосферы D. Ausfall Е. Pollutant fallout F. Sedimentation des polluants | Удаление примеси из атмосферы под действием гравитационных сил |
| 18. Выброс вещества Выброс Ндп. Эмиссия Выпуск Выпускные выделения D. Emission Е. Emission, discharge F. Emission | Вещество, поступающее в атмосферу из источника примеси |
| 19. Мощность выброса D. Quellstarke Е. Intensity of emission F. Intensite d(emission | Количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени |
| 20. Предельно допустимый выброс ПДВ D. Zulascige Emission Е. Maximum permissible discharge F. Emission maximale admissible | Научно-технический норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника или их совокупности не превышало нормативов качества воздуха для населения, животного и растительного мира |
| 21. Инвентаризация выбросов D. Inventur der Emissionen Е. Emission inventory F. Inventaire des emissions | Систематизация сведений о распределении источников на территории, количестве и составе выбросов |
| 22. Загрязняющее атмосферу вещество Загрязняющее вещество D. Luftschadstoff Е. Air pollutant F. Matiere polluante | Примеси в атмосфере, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на здоровье людей и (или) на окружающую среду |
| 23. Охрана атмосферы D. Luftreinhaltung Е. Environmental protection F. Protection de l(atmosphere | Система государственных мероприятий по защите атмосферы от загрязняющих веществ |
| 24. Источник загрязнения атмосферы Источник D. Luftverunreinigungsquelle Е. Source of air pollution F. Source de pollution atmospherique | Объект, распространяющий загрязняющие атмосферу вещества |
| 24а. Источник естественного загрязнения атмосферы Естественный источник D. Naturliche Luftverunreinigungsquelle Е. Natural source of air pollution F. Source naturelle | Источник загрязнения атмосферы, обусловленный природными процессами |
| 24б. Источник антропогенного загрязнения атмосферы Антропогенный источник D. Antropogene Luftverunreinigungsquelle Е. Man-made source of air pol lution F. Source antropogene | Источник загрязнения атмосферы, обусловленный явлениями, вызванными деятельностью человека |
| 24в. Стационарный источник загрязнения атмосферы Стационарный источник D. Stationare Luftverunreinigungsquelle Е. Stationary source of air pollution F. Source stationnaire |  |
| 24г. Передвижной источник загрязнения атмосферы Передвижной источник D. Mobile Luftverunreinigungsquelle Е. Mobile source of air pollution F. Source mobile |  |
| 24д. Точечный источник загрязнения атмосферы Точечный источник D. Punldformige Luftverunreinigungsquelle Е. Point source of air pollution F. Source ponctuelle | Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества из установленного отверстия |
| 24е. Линейный источник загрязнения атмосферы Линейный источник D. Linienformige Luftverunreinigungsquelle Е. Line source of air pollution F. Source de ligne | Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества по установленной линии |
| 24ж. Плоский источник загрязнения атмосферы Плоский источник D. Flachenformige Luftverunreinigungsquelle Е. Area source of air pollution F. Source de surface | Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества с установленной поверхности |
| 24з. Источник непрерывного загрязнения атмосферы D. Kontinuierliche Luftverunreinigungsquelle Е. Continious source of air pollution F. Source continue | Источник, выбрасывающий загрязняющие атмосферу вещества непрерывно в течение длительного периода времени |
| 24и. Источник прерываемого загрязнения атмосферы D. Diskontinuierliche Luftverunreinigungsquel Е. Intermittent source of air pollution F. Source descontinue | - |
| 24к. Источник нерегулярного загрязнения атмосферы D. Unregelmassige Luftverunreinigungsquelle Е. Irregular source of air pollution F. Source irreguliere | - |
| 24a-24к. (Введены дополнительно, Изм. № 1). |  |
| 25. Промышленный источник загрязнения атмосферы Промышленный источник D. Industrielle Quelle der Luftverunreinigung Е. Industrial air pollution source F. Source industrielle de la pollution atmospherique | Источник загрязнения атмосферы, обусловленный действием производственных процессов или взаимосвязанных с ними вспомогательных процессов, осуществляемых в территориально-ограниченных производственных комплексах |
| 26. Промышленный выброс D. Emission aus Industrieanlagen Е. Industrial emission F. Emission industrielle | - |
| 27. Организованный промышленный выброс Организованный выброс D. Organisierte Emission aus Industrieanlagen Е. Organized industrial emission F. Emission industrielle comptee | Промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы |
| 28. Неорганизованный промышленный выброс Неорганизованный выброс D. Nicht organisierte Emission aus Industrieanlagen Е. Non-organized industrial emission F. Emission industrielle non comptee | Промышленный выброс, поступающий в. атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки или хранения продукта |
| 29. Химический состав промышленного выброса D. Chemische zusammensetzung der Emission aus Industrieanlagen F. Composition chemique de l(emission industrielle | - |
| 30. Очистка газа D. Gasreinigung Е. Gas cleaning F. Epuration de gaz | Отделение от газа или превращение в безвредное состояние загрязняющих атмосферу веществ |
| 31. Промышленная очистка газа D. Industrielle Gasreinigung Е. Industrial gas cleaning F. Epuration industrielle de gaz | Очистка газа с целью последующей утилизации или возврата в производство отделенного от газа или превращенного в безвредное состояние продукта |
| 32. Санитарная очистка газа D. Hygienische Gasreinigung Е. Hygiene gas cleaning F. Epuration de gaz des substances mu(sibles | Очистка газа от остаточного содержания в газе загрязняющего вещества, при котором обеспечивается соблюдение установленных для последнего предельно допустимых концентраций в воздухе населенных мест или производственных помещений |
| 33. Дымовой газ D. Rauchgas Е. Fume F. Fumee | Газ, выделяемый источником загрязнения атмосферы при сгорании топлива |
| 34. Неочищенный газ Ндп. Грязный газ D. Das ungereinigte Gas Е. Dirty gas F. Gaz impur | - |
| 35. Очищенный газ Ндп. Чистый газ D. Reingas Е. Purified gas F. Gaz epure | Газ, подвергнутый очистке в очистных установках до требуемой чистоты |
| 36. Промышленная пыль D. Industrieller Staub Е. Industrial dust F. Poussiere industrielle | Пыль, входящая в состав промышленного выброса |
| 37. Дисперсный состав пыли D. Korngrossenverteilung des Staubes Е. Particle size distribution F. Distribution granulometrique de la poussiere | Распределение частиц пыли по размерам, характеризуемое относительным содержанием фракций или параметрами функций, описывающих указанное распределение |
| 38. Запыленность газа Ндп. Коэффициент запыленности газа D. Staubgehalt des Gases Е. Dust content F. Empoussierage de gaz | Массовая концентрация пыли в газе |
| 39. Степень очистки газа Ндп. Эффективность очистки газа Коэффициент очистки газа D. Wirkungsgrad der Gasreinigung E. Efficiency of gas cleaning F. Efficacire de l(epuration de gaz | Отношение массы извлеченного из газа или прореагировавшего загрязняющего вещества к массе загрязняющего вещества, присутствующего в газе до очистки |

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вещество загрязняющее	22

Вещество, загрязняющее атмосферу	22

Выброс	18

Выброс вещества	18

Выброс неорганизованный	28

Выброс организованный	27

Выброс предельно допустимый	20

Выброс промышленный	26

Выброс промышленный неорганизованный	28

Выброс промышленный организованный	27

Выделения выпускные	18

Вымывание примеси из атмосферы	16

Выпадение примеси из атмосферы	17

Выпуск	18

Газ грязный	34

Газ дымовой	33

Газ неочищенный	34

Газ очищенный	35

Газ чистый	35

Диффузия атмосферная	13

Диффузия вихревая	13

Загрязнение антропогенное	5

Загрязнение атмосферы	4

Загрязнение атмосферы антропогенное	5

Загрязнение атмосферы естественное	6

Загрязнение естественное	6

Загрязнитель	2

Запыленность газа	38

Инвентаризация выбросов	21

Источник	24

Источник антропогенного загрязнения атмосферы	24б

Источник антропогенный	24б

Источник естественного загрязнения атмосферы	24а

Источник естественный	24а

Источник загрязнения атмосферы	24

Источник загрязнения атмосферы линейный	24е

Источник загрязнения атмосферы передвижной	24г

Источник загрязнения атмосферы плоский	24ж

Источник загрязнения атмосферы промышленный	25

Источник загрязнения атмосферы стационарный	24в

Источник линейный	24е

Источник непрерывного загрязнения атмосферы	24з

Источник нерегулярного загрязнения атмосферы	24к

Источник передвижной	24г

Источник плоский	24ж

Источник прерываемого загрязнения атмосферы	24и

Источник примеси	1

Источник промышленный	25

Источник стационарный	24в

Источник точечный	24д

Концентрация максимально возможная	3

Концентрация предельная	3

Концентрация примеси в атмосфере предельно допустимая	3

Коэффициент запыленности газа	38

Коэффициент очистки газа	39

Коэффициент турбулентной диффузии в атмосфере	14

Мощность выброса	19

Остров тепла	10

Охрана атмосферы	23

Очистка газа	30

Очистка газа промышленная	31

Очистка газа санитарная	32

ПДВ	20

ПДК	3

Потенциал загрязнения	8

Потенциал загрязнения атмосферы	8

Примесь	2

Примесь в атмосфере	2

Пыль промышленная	36

Самоочищение атмосферы	15

Скорость ветра опасная	9

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abgeleitete Emission -	27

Antropogene Luftverunreinigung	5e

Antropogene Luftverunreinigungsquelle	24б

Atmospharische Diffusion	13

Austall	17

Auswaschung	16

Beimengungen	2

Chemische Zusammensetzung der Emission aus Industneanlagen	29

Das ungereinigte Gas	34

Diffuse Emission	28

Diskontinuierliche Luftverunremigungsquelle	24и

Emission aus Industneanlagen	26

Flachenformige Luftverunreinigungsquelle	24ж

Fotochemischer Smog	12

Gasreinigung	30

Hygienische Gasreinigung	32

Industrielle Gasreinigung	31

Industrielle Quelle der Luftverunreinigung	25

Industrieller Staub	36

Inventur der Emissionen	21

Koeffizient der turbulenten Diffusion	14

Korngrossenverteilung des Staubes	37

Kontinuierliche Luftverunreinigungsquelle	24з

Kritische Windgeschwindigkeit	9

Linienformige Luftverunreinigungsquelle	24e

Luftreinhaltung	23

Luftschadstoff	22

Luftverunreinigungspotential	8

Luftverunreinigung	4

Luftverunreinigungsquelle	24

Maximale Immissionskonzentration	3

Meteorologische Einflussgrossen der Luftverunreinigung	7

Mobile Luftverunreinigungsquelle	24г

Naturliche Luftverunreinigung	6

Naturliche Luftverunreinigungsquelle	24a

Punktformige Luftverunreinigungsquelle	24д

Quellenstarke	19

Rauchgas	33

Reingas	35

Schadstoff	2

Selbstreinigung der Luft	15

Smog	11

Staubgehalt des Gases	38

Stationare Luftverunreinigungsquelle	24в

Unregelmassige Luftverunreinigungsquelle	24к

Verunreinigungsquelle	1

Vorgang	4

Waimeinsel	10

Wirkungsgrad der Gasreinigung	39

Zulassige Emission	20

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Air pollutant	22

Air pollution	4

Air pollution potential -	8

Air selfcleaning	15

Anthropogenic air pollution	5

Area source of pollution	24ж

Atmospheric diffusion	13

Chemical composition of industrial emission	29

Coefficient of turbulent diffusion	14

Contamination	4

Continuous source of air pollution	24з

Critical wind velocity	9

Dirty gas	34

Discharge	18

Dust content	38

Efficiency of gas cleaning	39

Emission	18

Emission from defined place	27

Emission from non-defined place	28

Emission inventory	21

Environmental protection	23

Fume	33

Gas cleaning	30

Heat island	10

Hygiene gas cleaning	33

Industrial air pollution source	25

Industrial dust	35

Industrial emission	26

Industrial gas cleaning	31

Intensity of emission	19

Intermittent source of air pollution	24и

Irregular source of air pollution	24к

Line source of air pollution	24e

Maximum permissible concentration	3

Man-made source of air pollution	24б

Maximum permissible discharge	20

Meteorological factors of air pollution	7

Mobile source of air pollution	24г

Natural air pollution	6

Natural source of air pollution	24a

Particle size distribution	37

Photochemical smog	12

Point source of air pollution	24д

Pollutant fallout	17

Pollutants	2

Pollutant washout	16

Purified gas	35

Smog	11

Source	1

Source of air pollution	24

Stationary source of air pollution	24в

(Измененная редакция. Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Autopuiification dair	15

Coefficient de diffusion turbulente	14

Composition chimique de 1emission industrielle	29

Concentration maximale admissible	3

Diffusion atmospherique	13

Distribution granulometrique de la poussiere	37

Efficacite de 1epuration de gaz	39

Elimination des polluants	16

Emission	18

Emission industrielle	26

Emission maximal admissible	20

Emission ponctuelle definie	27

Emission ponctuelle non definie	28

Empoussierage de gaz	38

Epuration de gaz	30

Epuration de gaz des substances nuisibles	32

Epuration industrielle de gaz	31

Facteurs meteorologiques de la pollution dair	7

Fumee	33

Gaz epure	35

Gaz impur	34

Ile thermique	10

Intensite demission	19

Inventaire des emissions	21

Matiere polluante	22

Polluants	2

Pollution d(air	4

Pollution d(air antropogene	5

Pollution d(air naturelle	6

Potentiel de pollution d(air	8

Poussiere industrielle	36

Protection d(elatmosphere	23

Sedimentation des polluants	17

Smog	11

Smog photochimique	12

Source	1

Source antropogene	24б

Source continue	24з

Source de ligne	24е

Source de pollution atmospherique	24

Source de surface	24ж

Source discontinue	24и

Source industrielle de la pollution atmospherique	25

Source irreguliere	24к

Source mobile	24г

Source naturelle	24а

Source ponctuelle	24д

Source stationnaire	24в

Vitesse dangereuse du vent	9

(Измененная редакция. Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

# Виды промышленной пыли

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Механическая пыль | Промышленная пыль, образующаяся в результате измельчения продукта в ходе технологического процесса |
| 2. Возгоны | Промышленная пыль, образующаяся в результате объемной конденсации паров веществ при охлаждении газа, пропускаемого через технологический аппарат, установку или агрегат |
| 3. Летучая зола | Промышленная пыль в виде несгораемого остатка топлива, образующегося из его минеральных примесей при горении, содержащегося в дымовом газе во взвешенном состоянии |
| 4. Промышленная сажа | Промышленная пыль в виде твердого высокодисперсного углерода, образующегося при неполном сгорании или термическом разложении углеводородов, входящего в состав промышленного выброса |