#G0

ГОСТ 21-94

Группа Н41

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

САХАР-ПЕСОК

Технические условия

Granulated sugar. Specifications

ОКС 67.180.10

ОКП 91 1120

Дата введения 1997-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом сахарной промышленности (Укр НИИСП); МТК 182

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 4 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

| #G0Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13.12.95 N 599 межгосударственный стандарт ГОСТ 21-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 года

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21-78

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сахар-песок - пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде отдельных кристаллов, предназначенной для реализации в торговой сети, для промышленной переработки и других целей.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения, охраны окружающей среды, изложены в 3.2.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5, 6.6 и применяются при обязательной сертификации продукции.

Коды ОКП указаны в приложении А.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

#M12291 1200003608ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны#S

#M12291 1200012597ГОСТ 12.2.124-90 Система стандартов безопасности труда. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности#S

#M12291 1200011206ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия#S

#M12291 1200004019ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия#S

#M12291 1200006357ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия#S

#M12291 1200022437ГОСТ 6034-74 Декстрины. Технические условия#S

#M12291 1200020065ГОСТ 6309-87 Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические условия#S

#M12291 1200018136ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания продукции на автоматах. Технические условия#S

#M12291 1200018108ГОСТ 7362-78 Бумага перфокарточная. Технические условия#S

#M12291 1200018053ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия#S

#M12291 1200018137ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия#S

#M12291 1200006604ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия#S

#M12291 1200018141ГОСТ 10459-87 Бумага - основа для клеевой ленты. Технические условия#S

#M12291 1200030343ГОСТ 12569-85 Сахар. Правила приемки и методы отбора проб#S

#M12291 1200022454ГОСТ 12570-98 Сахар. Метод определения влаги и сухих веществ#S

#M12291 1200022455ГОСТ 12571-98 Сахар. Метод определения сахарозы#S

#M12291 1200022456ГОСТ 12572-93 Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения цветности#S

#M12291 1200022457ГОСТ 12573-67 Сахар. Метод определения ферропримесей#S

#M12291 1200022460ГОСТ 12574-93 Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения золы#S

#M12291 1200029222ГОСТ 12575-86 Сахар. Методы определения редуцирующих веществ#S

#M12291 1200022463ГОСТ 12576-89 Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса и чистоты раствора#S

#M12291 1200022470ГОСТ 12579-67 Сахар-песок и сахар-рафинад. Метод определения гранулометрического состава#S

#M12291 1200004573ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия#S

#M12291 1200004580ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия#S

#M12291 1200006710ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов#S

#M12291 1200020268ГОСТ 14961-91 Нитки льняные технические. Технические условия#S

#M12291 1200031617ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение#S

#M12291 1200020282ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия#S

#M12291 1200024550ГОСТ 17421-82 Свекла сахарная для промышленной переработки. Требования при заготовках. Технические условия#S

#M12291 1200018149ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия#S

#M12291 1200011295ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры#S

#M12291 1200020688ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия#S

#M12291 1200011321ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия#S

#M12291 1200011239ГОСТ 23285-78 Пакеты на плоских поддонах. Пищевые продукты и стеклянная тара. Технические условия#S

#M12291 1200009552ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры#S

#M12291 1200022148ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры#S

#M12291 1200022472ГОСТ 26521-85 Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения массы нетто#S

#M12291 1200006362ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования#S

#M12291 1200021114ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути#S

#M12291 1200021120ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов#S

#M12291 1200021123ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка#S

#M12291 1200021126ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди#S

#M12291 1200021129ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца#S

#M12291 1200021131ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия#S

#M12291 1200021133ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка#S

#M12291 1200022475ГОСТ 26968-86 Сахар-песок рафинированный. Методы микробиологического анализа#S

#M12291 1200011327ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия#S

#M12291 1200000155СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений#S

СанПиН 4946-89 Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 42-123-4540-87 Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения

СанПиН 42-123-4940-88 Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов

#M12291 1200029183СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами#S

Правила по технике безопасности и производственной санитарии в сахарной промышленности, утвержденные Минпищепромом СССР в 1972 г., с дополнениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов,* утвержденные Минздравом СССР 01.08.89 N 5061

_______________

* На территории Российской Федерации действуют #M12291 9052436СанПиН 2.3.2.560-96#S.

Рекомендуемый порядок контроля за содержанием токсичных элементов (тяжелых металлов) в продовольственном сырье и пищевых продуктах, утвержденный Госагропромом СССР 18.04.89

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Сахар-песок должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Характеристики

3.2.1 Сахар-песок вырабатывается с размерами кристаллов от 0,2 до 2,5 мм. Допускаются отклонения от нижнего и верхнего пределов указанных размеров до 5% к массе сахара-песка.

3.2.2 По органолептическим показателям сахар-песок должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Органолептические показатели

| #G0 | Характеристика для |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | сахара-песка | сахара-песка для промышленной переработки | Метод испытания |
| Вкус и запах | Сладкий, без посторонних привкуса и запаха, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе | По #M12291 1200022463ГОСТ 12576#S |
| Сыпучесть | Сыпучий | Сыпучий, допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии | То же |
| Цвет | Белый | Белый с желтоватым оттенком | " |
| Чистота раствора | Раствор сахара должен быть прозрачным или слабо опалесцирующим, без нерастворимого осадка, механических или других посторонних примесей | " |

3.2.3 По физико-химическим показателям сахар-песок должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-химические показатели

| #G0 | Норма для |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | сахара-песка | сахара-песка для промышленной переработки | Метод испытания |
| Массовая доля сахарозы (в пересчете на сухое вещество),%, не менее | 99,75 | 99,55 | По #M12291 1200022455ГОСТ 12571#S |
| Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более | 0,050 | 0,065 | По #M12291 1200029222ГОСТ 12575#S |
| Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), %, не более | 0,04 | 0,05 | По #M12291 1200022460ГОСТ 12574#S |
| Цветность, не более: |  |  |  |
| условных единиц | 0,8 | 1,5 | По #M12291 1200022456ГОСТ 12572#S |
| единиц оптической плотности (единиц ICUMSA) | 104 | 195 | То же |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,14 | 0,15 | По #M12291 1200022454ГОСТ 12570#S |
| Массовая доля ферропримесей, %, не более | 0,0003 | 0,0003 | По #M12291 1200022457ГОСТ 12573#S |
| Примечания |
| 1 Сахар-песок для производства молочных консервов, продуктов детского питания и биофармацевтической промышленности должен соответствовать требованиям, указанным для сахара-песка. |
| 2 Для промышленной переработки на рафинадных заводах допускается сахар цветностью не более 1,8 условных единиц или 234 единицы оптической плотности. |
| 3 Величина отдельных частиц ферропримесей не должна превышать 0,5 мм в наибольшем линейном измерении. |
| 4 В сахаре-песке для промышленной переработки на рафинадных заводах массовая доля ферропримесей не регламентируется. |
| 5 Массовая доля влаги сахара-песка, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, и сахара-песка, предназначенного для длительного хранения, при отгрузке должна быть не более 0,10%. |

3.2.4 По микробиологическим показателям сахар-песок для производства молочных консервов, продуктов детского питания и биофармацевтической промышленности должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 - Микробиологические показатели

| #G0Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г, не более | 1,0х10 | По #M12291 1200022475ГОСТ 26968#S |
| Плесневые грибы, КОЕ в 1 г, не более | 1,0х10 | То же |
| Дрожжи, КОЕ в 1 г, не более | 1,0х10 | " |
| Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), в 1 г | Не допускаются | СанПиН 42-123-4940 |
| Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода | То же | То же |
| Сальмонелла, в 25 г | " | " |

3.2.5 Содержание токсичных элементов и пестицидов в сахаре-песке не должно превышать допустимые уровни, установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов N 5061 от 01.08.89 и приведенные в таблице 4.

Таблица 4 - Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов

| #G0Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Содержание тяжелых металлов и мышьяка, мг/кг, не более: |  |  |
| ртуть | 0,01 | По #M12291 1200021114ГОСТ 26927#S |
| мышьяк | 0,5 | По #M12291 1200021123ГОСТ 26930#S |
| медь | 1,0 | По #M12291 1200021126ГОСТ 26931#S |
| свинец | 1,0 | По #M12291 1200021129ГОСТ 26932#S |
| кадмий | 0,05 | По #M12291 1200021131ГОСТ 26933#S |
| цинк | 3,0 | По #M12291 1200021133ГОСТ 26934#S |
| Содержание пестицидов, мг/кг, не более: |  |  |
| гексахлоран ГХЦГ-гамма-изомер | 0,005 | СанПиН 42-123-4540 |
| фостоксин | 0,01 | То же |
| ДДТ | 0,005 | " |

3.3 Требования к сырью

3.3.1 Сырьем для производства сахара-песка служит сахарная свекла по #M12291 1200024550ГОСТ 17421#S или сахар-сырец, по техническим условиям контракта.

3.4 Упаковка

3.4.1 Сахар-песок фасуют механизированным способом в бумажные и полиэтиленовые пакеты массой нетто 0,5 и 1,0 кг.

Допустимые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто пакетов с сахаром не должны превышать - ±2,0%.

Сахар-песок фасуют в художественно оформленные пакетики массой нетто (5-20) г, изготовленные из комбинированного материала (бумага с полиэтиленовым или микровосковым покрытием) по действующей нормативной документации или из импортной бумаги, равноценной по показателям качества и разрешенной к применению органами здравоохранения.

Допустимые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто пакетиков не должны превышать ±3,0%.

3.4.2 Полиэтиленовые пакеты должны быть изготовлены из полиэтиленовой пленки, разрешенной к применению органами здравоохранения, по #M12291 1200006604ГОСТ 10354#S, бумажные - из двух слоев бумаги: внутреннего и наружного.

Для внутреннего слоя применяют бумагу марок Д и Е-П для упаковывания пищевых продуктов на автоматах по #M12291 1200018136ГОСТ 7247#S, оберточную бумагу марок В и Д по #M12291 1200018137ГОСТ 8273#S, этикеточную бумагу марки А по #M12291 1200018053ГОСТ 7625#S или другие равноценные по показателям качества марки бумаг, разрешенные к применению органами здравоохранения. Масса бумаги площадью 1 м должна быть не менее 70 г.

Для наружного слоя применяют бумагу марок Д и Е-П для упаковывания пищевых продуктов на автоматах по #M12291 1200018136ГОСТ 7247#S, этикеточную бумагу марки А по #M12291 1200018053ГОСТ 7625#S или другие равноценные по показателям качества марки бумаг, пригодные для маркирования печатным способом. Масса бумаги площадью 1 м должна быть не менее 80 г.

3.4.3 Сахар-песок, предназначенный для транспортирования автомобильным транспортом, допускается фасовать массой нетто 0,5 и 1,0 кг в однослойные бумажные пакеты, изготовленные из оберточной бумаги марок В, Д, О по #M12291 1200018137ГОСТ 8273#S или другие равноценные по показателям качества марки бумаг, разрешенные к применению органами здравоохранения. Масса бумаги площадью 1 м должна быть не менее 80 г.

3.4.4 Бумажные пакеты заклеивают клеем из декстрина по #M12291 1200022437ГОСТ 6034#S или поливинилацетатной дисперсией по #M12291 1200020688ГОСТ 18992#S. Для внутригородских перевозок допускается зашивать бумажные пакеты стальной проволокой диаметром (0,7-1,0) мм по #M12291 1200004019ГОСТ 3282#S.

Полиэтиленовые пакеты термоспаивают.

3.4.5 Пакеты с сахаром-песком упаковывают в ящики из гофрированного картона по #M12291 1200004573ГОСТ 13511#S массой до 20 кг, а пакетики - в ящики из гофрированного картона по #M12291 1200004580ГОСТ 13512#S. Внутреннее пространство ящиков должно быть заполнено таким образом, чтобы избежать перемещения пакетов во время транспортирования.

Перед упаковыванием сахара нижние клапаны картонных ящиков оклеивают бумажной лентой по #M12291 1200018141ГОСТ 10459#S или клеевой лентой на бумажной основе марки В по #M12291 1200018149ГОСТ 18251#S, или прошивают металлическими скобками на проволочно-швейной машине, а после упаковывания оклеивают лентой верхние клапаны или обтягивают стальной упаковочной лентой по #M12291 1200006357ГОСТ 3560#S, скрепляемой контактным способом или в замок.

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать пакеты с сахаром-песком в групповую упаковку массой не более 12 кг из двух слоев оберточной бумаги по #M12291 1200018137ГОСТ 8273#S или других равноценных по показателям качества бумаг. Масса бумаги площадью 1 м должна быть не менее 100 г. Пакеты крестообразно перевязывают шпагатом по #M12291 1200020282ГОСТ 17308#S или склеивают машинным способом.

Для внутригородских перевозок допускается упаковывание фасованного сахара-песка в возвратную тару, пригодную для пищевых продуктов, и тару-оборудование по #M12291 1200022148ГОСТ 24831#S.

3.4.6 Сахар-песок упаковывают массой нетто 50 кг:

- в новые тканевые мешки по #M12291 1200011327ГОСТ 30090#S и равноценные по показателям качества мешки, разрешенные к применению органами здравоохранения и обеспечивающие сохранность продукции;

- в возвратные сухие чистые тканевые мешки первой и второй категорий;

- в тканевые мешки с вкладышами - полиэтиленовыми толщиной не более 0,100 мм, размером 109 см х 59 см по #M12291 1200011321ГОСТ 19360#S, бумажными трехслойными склеенными открытыми марки НМ размером 92 см х 60 см по #M12291 1200011206ГОСТ 2226#S.

Горловину вкладышей заворачивают. Горловину полиэтиленовых вкладышей можно термоспаивать, бумажных - зашивать машинным способом.

Допускается использовать мешки третьей категории и импортные мешки, не имеющие посторонних запахов и разрешенные к применению органами здравоохранения. Сахар не должен просыпаться через ткань и швы мешков.

Сахар-песок упаковывают также массой нетто до 1,0 т в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих продуктов типа МКР-1,0 С по действующей нормативной документации, с полиэтиленовыми вкладышами из пленки по #M12291 1200006604ГОСТ 10354#S марки 108-06 пищевая.

Сахар-песок, упакованный в мягкие специализированные контейнеры, реализуется организациям и предприятиям, перечень которых утверждается заинтересованными организациями.

3.4.7 Сахар-песок, предназначенный для перевозки автомобильным транспортом, допускается упаковывать массой нетто 40 кг в пяти- или шестислойные бумажные мешки с одним или двумя ламинированными слоями по #M12291 1200011206ГОСТ 2226#S.

3.4.8 Допустимые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто 10 мешков с сахаром не должны превышать ±0,125%, массы одного мешка - ±0,25%.

3.4.9 Мешки с сахаром-песком зашивают машинным способом нитками: льняными 105 текс х 5 и 105 текс х 6 по #M12291 1200020268ГОСТ 14961#S, хлопчатобумажными марки "особо прочные" в 9 и 12 сложений с условным обозначением ОО и О по #M12291 1200020065ГОСТ 6309#S, из хлопчатобумажной пряжи 34 текс, синтетическими или другими нитками, обеспечивающими механическую прочность зашивки.

Расстояние от шва до края горловины мешка должно быть не менее 40 мм для новых и не менее 20 мм для возвратных мешков.

3.4.10 На каждый мешок с сахаром должен быть прикреплен ярлык из отходов белой или светлых тонов хлопчатобумажной ткани, или сурового льняного полотна, синтетического нетканого материала на основе лавсана, или из отходов перфокарточной бумаги по #M12291 1200018108ГОСТ 7362#S, армированных на обрезках хлопчатобумажных и трикотажных тканей, размером 9 см х 5 см. Ярлык накладывают на горловину мешка и прошивают одновременно с мешком.

3.4.11 Сахар-песок, предназначенный для транспортирования смешанным железнодорожно-водным транспортом, в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должен быть упакован по #M12291 1200031617ГОСТ 15846#S.

3.5 Маркировка

3.5.1 Пакеты с сахаром-песком маркируют непачкающейся краской печатным способом так, чтобы наименование продукта по размеру букв резко отличалось от остальных данных.

Краска, используемая для печати, не должна проникать через упаковку и придавать сахару посторонние привкус и запах.

Маркировка должна содержать:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- массу нетто, кг;

- калорийность 100 г продукта - 398 ккал;

- содержание углеводов в 100 г продукта - 99,8 г.

Маркировка пакетиков сахара-песка должна содержать:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- массу нетто, г.

3.5.2 Маркирование ящиков с сахаром-песком производят наклейкой на них бумажного ярлыка или нанесением краски по трафарету.

3.5.3 Транспортная маркировка - по #M12291 1200006710ГОСТ 14192#S с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги"

На ярлыки должны быть нанесены следующие данные, характеризующие продукцию:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- масса нетто, кг;

- масса брутто, кг;

- категория мешка или номер ящика;

- номер места.

Допускается совмещать на одном ярлыке данные, характеризующие продукцию, и манипуляционный знак размером 15 мм х 25 мм.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Требования безопасности при производстве сахара-песка должны соответствовать требованиям, изложенным в "Правилах по технике безопасности и производственной санитарии в сахарной промышленности", утвержденных в 1972 г., с дополнениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, #M12291 1200012597ГОСТ 12.2.124#S.

5 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Сточные воды при производстве сахара-песка должны подвергаться очистке и соответствовать #M12291 1200000155СанПиН 4630#S.

5.2 Очистка сточных вод, водопотребление и водоотведение производятся в соответствии с нормативным документом.

5.3 Контроль за выбросами предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферу осуществляется в соответствии с #M12291 1200003608ГОСТ 12.1.005#S и СанПиН 4946.

5.4 Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами осуществляется в соответствии с требованиями #M12291 1200029183СанПиН 42-128-4690#S.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Правила приемки - по #M12291 1200030343ГОСТ 12569#S.

6.2 Периодичность определения токсичных элементов в сахаре-песке устанавливается в соответствии с "Рекомендуемым порядком контроля за содержанием токсичных элементов (тяжелых металлов) в продовольственном сырье и пищевых продуктах", утвержденным 18.04.89.

Определение тяжелых металлов, мышьяка в сахаре-песке производится один раз в квартал, пестицидов - один раз в год. В случае обнаружения содержания токсичных элементов выше допустимых уровней - не реже одного раза в 10 дней до восстановления требуемого уровня качества.

6.3 Отбор проб для определения органолептических, физико-химических, микробиологических показателей, токсичных элементов и пестицидов осуществляется по #M12291 1200030343ГОСТ 12569#S, подготовка проб для определения токсичных элементов - по #M12291 1200021120ГОСТ 26929#S.

6.4 Определение органолептических показателей - по #M12291 1200022463ГОСТ 12576#S, физико-химических: массовой доли влаги - по #M12291 1200022454ГОСТ 12570#S, массовой доли сахарозы - по #M12291 1200022455ГОСТ 12571#S, цветности - по #M12291 1200022456ГОСТ 12572#S, массовой доли ферропримесей - по #M12291 1200022457ГОСТ 12573#S, массовой доли золы - по #M12291 1200022460ГОСТ 12574#S, массовой доли редуцирующих веществ - по #M12291 1200029222ГОСТ 12575#S, гранулометрического состава - по #M12291 1200022470ГОСТ 12579#S, определение массы нетто осуществляется по #M12291 1200022472ГОСТ 26521#S.

6.5 Содержание токсичных элементов в сахаре-песке определяют: ртуть - по #M12291 1200021114ГОСТ 26927#S, мышьяк - по #M12291 1200021123ГОСТ 26930#S, медь - по #M12291 1200021126ГОСТ 26931#S, свинец - по #M12291 1200021129ГОСТ 26932#S, кадмий - по #M12291 1200021131ГОСТ 26933#S, цинк - по #M12291 1200021133ГОСТ 26934#S.

6.6 Определение пестицидов осуществляют в соответствии с СанПиН 42-123-4540.

6.7 Микробиологические показатели сахара-песка определяют по #M12291 1200022475ГОСТ 26968#S, СанПиН 42-123-4940.

6.8 Анализ на патогенные микроорганизмы проводится ведомственными или другими лабораториями, имеющими соответствующее разрешение органов Госсаннадзора, а также в порядке государственного санитарного надзора санитарно-эпидемиологическими станциями по утвержденным методам.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Упакованный сахар-песок транспортируют в крытых транспортных средствах и в контейнерах по #M12291 1200011295ГОСТ 18477#S транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, и без упаковки в автомобилях-сахаровозах и железнодорожных хопперах-зерновозах, приспособленных для перевозок сахара-песка, направляемого на промышленную переработку.

Пакетирование и транспортирование сахара пакетами осуществляется по #M12291 1200011239ГОСТ 23285#S, #M12291 1200009552ГОСТ 24597#S, #M12291 1200006362ГОСТ 26663#S.

Ящики из гофрированного картона с полиэтиленовыми пакетами по согласованию с потребителем допускается перевозить автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах отдельных регионов (республика, область). Крытые вагоны, сахаровозы и контейнеры должны быть сухими, без щелей, с непротекающей крышей, с хорошо закрывающимися люками и дверями.

Не допускается отправлять сахар в загрязненных вагонах, контейнерах и трюмах со следами ранее перевозившихся сильно загрязняющих грузов (уголь, известь, цемент, соль и др.), пахнущих и ядовитых грузов, а также в вагонах, контейнерах и трюмах с непросохшей, пачкающей или сохранившей запах краской.

Перед погрузкой сахара вагоны, сахаровозы, контейнеры и трюмы должны быть тщательно очищены, в необходимых случаях промыты и продезинфицированы, полы выстланы бумагой или чистыми бумажными обрезками, или другими материалами. В железнодорожных вагонах крючья и острые выступающие части обертывают бумагой или тканью.

При перевозке сахара автомобильным транспортом мешки с сахаром необходимо укладывать на деревянные поддоны. При отсутствии поддонов кузов автомашины выстилают брезентом, бумагой или чистыми бумажными обрезками. После укладывания мешки с сахаром или ящики накрывают брезентом.

7.2 Упакованный сахар-песок должен храниться в складах, без упаковки - в силосах. Температура хранения не выше 40 °С.

Относительная влажность воздуха на складе должна быть:

- не выше 70% на уровне поверхности нижнего ряда упакованного сахара;

- не выше 60% при хранении без упаковки в силосах.

Склады для хранения сахара должны соответствовать санитарным требованиям, утвержденным в установленном порядке. Перед укладкой сахара на хранение они должны быть тщательно очищены, проветрены и просушены.

Запрещается хранить сахар совместно с другими материалами.

Контроль за температурным режимом хранения сахара-песка осуществляется при помощи термометров или термографов, за относительной влажностью воздуха - при помощи гигрографов или психрометров.

Мешки и ящики с сахаром на складах с цементными или асфальтированными полами должны укладывать на поддоны, покрытые чистым брезентом, рогожами, мешковиной или бумагой, для краткосрочного хранения при условии сохранности качества сахара допускается укладывать мешки и ящики с сахаром на асфальтированные или цементные полы без поддонов на полиэтиленовую пленку, которые после укладывания штабеля завертывают на два нижних ряда.

На многоэтажных складах, начиная со второго этажа и выше, сахар-песок укладывают непосредственно на пол, который застилают мешковиной, брезентом, полиэтиленовой пленкой или бумагой в один слой.

На складах с деревянными полами брезент, рогожу, мешковину или полиэтиленовую пленку подстилают непосредственно на пол, с завертыванием подстилки на два уложенных нижних ряда для предохранения от загрязнения и увлажнения.

7.3 Сахар-песок укладывают на складе в штабеля высотой до:

- 46 рядов - упакованный в тканевые мешки;

- 24 рядов - упакованный в тканевые мешки с полиэтиленовыми вкладышами;

- 4 м - в транспортных пакетах;

- 2 м - упакованный в картонные ящики и групповую упаковку.

Штабеля должны быть составлены из однородного по качеству сахара, упакованного в тару одного вида, имеющего одинаковую стандартную массу. Мешки с сахаром при укладке в штабель должны быть обращены горловиной внутрь штабеля.

На каждый уложенный штабель должен быть заведен штабельный ярлык, в котором должны быть указаны наименование сахара, вид и категория тары, количество мест, дата выработки, масса нетто, обозначение стандарта и показатели качества, указанные в 3.2.3.

В штабельных ярлыках на базах оптовых и розничных организаций должны быть указаны наименование сахара, наименование поставщика, номер вагона, номер накладной, количество мест, масса нетто, вид тары, дата прибытия, номер документа о качестве и основные показатели качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

КОДЫ ОКП

| #G0Наименование продукции | Код ОКП |
| --- | --- |
| Сахар-песок из сахарной свеклы бестарно | 91 1121 11 |
| Сахар-песок из сахарной свеклы насыпью в мешках | 91 1121 12 |
| Сахар-песок из сахарной свеклы в пакетах по 0,5 кг | 91 1121 14 |
| Сахар-песок из сахарной свеклы в пакетах по 1,0 кг | 91 1121 15 |
| Сахар-песок из тростникового сахара-сырца бестарно | 91 1122 11 |
| Сахар-песок из тростникового сахара-сырца насыпью в мешках | 91 1122 12 |
| Сахар-песок из тростникового сахара-сырца в пакетах по 0,5 кг | 91 1122 14 |
| Сахар-песок из тростникового сахара-сырца в пакетах по 1,0 кг | 91 1122 15 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

Сахар. Технические условия. Правила приемки.

Методы анализа: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002