ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ

ГОСТ 21.614-88

(СТ СЭВ 3217-81)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система проектной документации для строительства ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ System of design documents for construction. Graphiс symbols of electrical equipment and wiring on plans | ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81) |
| --- | --- |
| Дата введения 01.07.88 |

Настоящий стандарт устанавливает условные графические изображения электропроводок, прокладок шин, кабельных линий (далее - проводок) и электрического оборудования на планах прокладки электрических сетей и (или) расположения электрооборудования зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

1. Приведенные в настоящем стандарте изображения проводок и электрооборудования могут быть заменены общими изображениями. В этом случае на полке линии-выноски либо в разрыве линии, либо в контурах условного графического изображения приводят позиции по спецификации или буквенно-цифровые обозначения.

2. Размеры изображений приведены для чертежей, выполненных в масштабе 1:100.

При выполнении изображений в других масштабах размеры изображений следует изменять пропорционально масштабу чертежа, при этом размер (диаметр или сторона) условного изображения электрооборудования должен быть не менее 1,5 мм.

3. Размеры изображения элементов проводок и электрооборудования, не приведенные в табл. 1 - 8, следует принимать согласно графы "Изображение" указанных таблиц.

4. Размеры изображения шкафов, щитов, пультов, ящиков, электротехнических устройств и электрооборудования открытых распределительных устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.

Размеры изображения шкафов, щитов, ящиков и т. п. допускается увеличивать для возможного изображения всех труб с проводкой, подходящих к ним.

5. Изображения линий проводок и токопроводов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линия проводки. Общее изображение. |  | Толщина 1,0 |
|  | Допускается указывать над изображением линии данные проводки (род тока, напряжение, материал, способ прокладки, отметка проводки и т. п.) |  |  |
|  | Например. Цепь постоянного тока напряжением 110 В. |  | То же |
|  | Допускается количество проводников в линии указывать засечками. |  |  |
|  | Например. Линия, состоящая из трех проводников |  |  |
| 1.1. | Линия цепей управления |  |  |
| 1.2. | Линия сети аварийного эвакуационного и охранного освещения |  |  |
| 1.3. | Линия напряжения 36 В и ниже |  |  |
| 1.4. | Линия заземления и зануления |  |  |
| 1.5. | Заземлители |  |  |
| 1.6. | Металлические конструкции, используемые в качестве магистралей заземления, зануления |  |  |
| 2. | Прокладка проводов и кабелей |  |  |
| 2.1. | Открытая прокладка одного проводника |  |  |
| 2.2. | Открытая прокладка нескольких проводников |  | То же |
| 2.3. | Открытая прокладка одного проводника под перекрытием |  |  |
| 2.4. | Открытая прокладка нескольких проводников под перекрытием |  |  |
| 2.5. | Прокладка на тросе и его концевое крепление |  |  |
| 2.6. | Проводка в лотке |  |  |
| 2.7. | Проводка в коробе |  |  |
| 2.8. | Проводка под плинтусом |  |  |
| 2.9. | Конец проводки кабеля |  |  |
| 3. | Вертикальная проводка |  |  |
| 3.1. | Проводка уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки |  |  |
| 3.2. | Проводка уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки |  |  |
| 3.3. | Проводка пересекает отметку, изображенную на плане, сверху вниз или снизу вверх и не имеет горизонтальных участков в пределах данного плана |  |  |
| 4. | Проводка в трубах. Общее изображение |  |  |
| 4.1. | Проводка в трубе, прокладываемой открыто |  |  |
| 4.2. | Проводка в трубах, прокладываемых открыто |  |  |
| 4.3. | То же, при необходимости показа габаритов группы труб |  |  |
| 4.4. | Проводка в трубе, прокладываемой под перекрытием, площадкой с указанием отметки заложения |  |  |
| 4.5. | Проводка в трубах, прокладываемых под перекрытием |  |  |
| 4.6. | То же, при необходимости показа габаритов группы труб |  |  |
| 4.7. | Проводка в трубе, прокладываемой скрыто (в бетоне, в грунте и т. п.), с указанием отметки заложения |  |  |
| 4.8. | Проводка в трубах, прокладываемых скрыто |  |  |
| 4.9. | То же, при необходимости показа габаритов группы труб |  |  |
| 4.10. | Проводка в трубе, прокладываемой от отметки трассы вверх |  |  |
| 4.11. | То же, вниз |  |  |
| 4.12. | Конец проводки в трубе |  |  |
| 4.13. | Проводка в патрубке через стену |  |  |
| 4.14. | То же, сквозь перекрытие |  |  |
| 4.15. | Разделительное уплотнение в трубах для взрывоопасных помещений |  |  |
| 4.16. | Проводка гибкая в металлорукаве, гибком вводе | - 110 В, в штрабе |  |
| 5. | Прокладка шин и шинопроводов. Общее изображение |  | Толщина 2,0 |
| 5.1. | Шина, проложенная на изоляторах |  |  |
| 5.2. | Пакет шин, проложенных на изоляторах |  | Толщина 1,0 |
| 5.3. | Шины или шинопровод на стойках |  |  |
| 5.4. | То же, на подвесах |  | То же |
| 5.5. | То же, на кронштейнах |  |  |
| 5.6. | Троллейная линия |  |  |
| 5.7. | Секционирование троллейной линии |  |  |
| 5.8. | Компенсатор шинный, троллейный |  |  |

Примечание Изображение места крепления шинопровода по п.п. 5.1 - 5.5 должно соответствовать его проектному положению.

(Поправка. ИУС 8-1988 г.).

6. Изображения коробок, щитков, ящика с аппаратурой, шкафов, щитов, пультов приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коробка ответвительная |  |  |
| 2. | Коробка вводная |  |  |
| 3. | Коробка протяжная, ящик протяжной |  | То же |
| 4. | Коробка, ящик с зажимами |  |  |
| 5. | Щиток магистральный рабочего освещения |  |  |
| 6. | Щиток групповой рабочего освещения |  | То же |
| 7. | То же, при выполнении на графопостроителе |  | " |
| 8. | Щиток групповой аварийного освещения |  | " |
| 9. | Щиток лабораторный |  | " |
| 10. | Ящик с аппаратурой |  |  |
| 11. | Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления |  |  |
| 12. | Шкаф, панель двустороннего обслуживания |  |  |
| 13. | Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания |  |  |
|  | Пример. Щит из четырех шкафов |  |  |
| 14. | Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двустороннего обслуживания. |  |  |
|  | Пример. Щит из пяти шкафов |  |  |
| 15. | Щит открытый. |  |  |
|  | Пример. Щит из четырех панелей |  |  |

7. Изображения выключателей переключателей и штепсельных розеток приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выключатель. Общее изображение |  |  |
| 2. | Выключатель для открытой установки со степенью защиты от 1Р20 до 1Р23: |  |  |
| 2.1 | однополюсный |  | То же |
| 2.2 | однополюсный сдвоенный |  | " |
| 2.3 | однополюсный строенный |  | " |
| 2.4 | двухполюсный |  | " |
| 2.5 | трехполюсный |  | " |
| 3. | Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от 1Р20 до 1Р23: |  |  |
| 3.1 | однополюсный |  |  |
| 3.2 | однополюсный сдвоенный |  |  |
| 3.3 | однополюсный строенный |  | То же |
| 3.4. | двухполюсный |  | " |
| 4. | Выключатель для открытой установки со степенью защиты от 1Р44 до 1Р55: |  |  |
| 4.1 | однополюсный |  | " |
| 4.2 | двухполюсный |  | " |
| 4.3 | трехполюсный |  | " |
| 5. | Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от 1Р20 до 1Р23: |  |  |
| 5.1 | однополюсный |  | " |
| 5.2 | двухполюсный |  | " |
| 5.3 | трехполюсный |  | " |
| 6. | Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от 1Р44 до 1Р55: |  |  |
| 6.1 | однополюсный |  | " |
| 6.2 | двухполюсный |  | " |
| 6.3 | трехполюсный |  | " |
| 7. | Штепсельная розетка. Общее изображение |  |  |
| 8. | Штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от 1Р20 по 1Р23: |  |  |
| 8.1 | двухполюсная |  | То же |
| 8.2 | двухполюсная сдвоенная |  | " |
| 8.3 | двухполюсная с защитным контактом |  | " |
| 8.4 | трехполюсная с защитным контактом |  | " |
| 9. | Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от 1Р20 до 1Р23: |  |  |
| 9.1 | двухполюсная |  | " |
| 9.2 | двухполюсная сдвоенная |  | " |
| 9.3 | двухполюсная с защитным контактом |  | " |
| 9.4 | трехполюсная с защитным контактом |  | " |
| 10. | Штепсельная розетка со степенью защиты от 1Р44 до 1Р55: |  |  |
| 10.1 | двухполюсная |  | " |
| 10.2 | двухполюсная с защитным контактом |  | " |
| 10.3 | трехполюсная с защитным контактом |  | " |
| 11. | Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки со степенью защиты от 1Р20 по 1Р23: |  |  |
| 11.1 | один выключатель и штепсельная розетка |  |  |
| 11.2 | два выключателя и штепсельная розетка |  | То же |
| 11.3 | три выключателя и штепсельная розетка |  | " |
| 12. | Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для скрытой установки со степенью зашиты от 1Р20 до 1Р23: |  |  |
| 12.1 | один выключатель и штепсельная розетка |  | " |
| 12.2 | два выключателя и штепсельная розетка |  | " |
| 12.3 | три выключателя и штепсельная розетка |  | " |

8. Изображения светильников и прожекторов при раздельном изображении на плане оборудования и электрических сетей приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1. | Светильник с лампой накаливания. Общее изображение |  |
| 2. | Светильник с люминесцентной лампой. Общее изображение |  |
| 3. | Светильник с разрядной лампой высокого давления |  |
| 4. | Прожектор, например, с лампой накаливания. Общее изображение |  |
| 5. | Светильник с лампой накаливания для аварийного освещения |  |
| 6. | Светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения |  |
| 7. | Светильник с лампой накаливания для специального освещения (световой указатель), например, для запасного выхода |  |

9. Изображения светильников и прожекторов при совмещенном изображении на плане оборудования и электрических сетей приведены в табл. 5.

На плане освещения территории светильники с лампами накаливания на опорах изображают по п. 1 табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник с лампой накаливания. Общее изображение |  |  |
| 2. | Светильник с лампой накаливания на тросе |  | То же |
| 3. | То же, на кронштейне, на стене здания, сооружения для наружного освещения |  |  |
| 4. | Светильник с люминесцентными лампами. |  |  |
|  | Примечание. Допускается светильник с люминесцентными лампами изображать в масштабе чертежа |  |  |
| 5. | Светильник с люминесцентными лампами, установленными в линию |  |  |
| 6. | Светильник с люминесцентной лампой на кронштейне для наружного освещения |  |  |
| 7. | Светильник с разрядной лампой высокого давления на кронштейне для наружного освещения |  |  |
| 8. | Светильник с разрядной лампой высокого давления на опоре для наружного освещения |  |  |
| 9. | Люстра |  | То же |
| 10. | Светильник-световод щелевой |  |  |
| 11. | Прожектор |  |  |
| 12. | Группа прожекторов с направлением оптической оси в одну сторону* |  |  |
| 13. | Группа прожекторов с направлением оптической оси во все стороны* |  |  |
| 14. | Светофор сигнальный (на три лампы) |  |  |
| 15. | Патрон ламповый: |  |  |
| 15.1 | стенной |  |  |
| 15.2 | подвесной |  |  |
| 15.3 | потолочный |  | То же |
| ________ *Направление проекций осевых лучей прожекторов указывают при конкретном проектировании. |

10. Изображения аппаратов контроля и управления приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Звонок |  |  |
| 2. | Сирена, гудок, ревун |  |  |
| 3. | Табло для вызова персонала: |  |  |
| 3.1 | на один сигнал |  |  |
| 3.2 | на несколько сигналов |  |  |
| 4. | Надписи и знаки рекламные |  |  |
| 5. | Устройство пусковое для электродвигателей. Общее изображение |  |  |
| 6. | Магнитный пускатель |  |  |
| 7. | Автоматический выключатель |  | То же |
| 8. | Пост кнопочный: |  |  |
| 8.1 | на одну кнопку |  |  |
| 8.2 | на две кнопки |  |  |
| 8.3 | на три кнопки |  |  |
| 8.4 | с двумя светящимися кнопками |  |  |
| 8.5 | на две кнопки с двумя сигнальными лампами |  |  |
| 9. | Переключатель управления |  |  |
| 10. | Выключатель путевой |  |  |
| 11. | Командоаппарат, командоконтроллер: |  |  |
| 11.1 | с ручным приводом |  |  |
| 11.2 | с ножным приводом |  |  |
| 12. | Тормоз |  |  |

11. Изображения электротехнических устройств и электроприемников приведены в табл. 7.

Контуры устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.

Таблица 7

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1. | Устройство электротехническое. Общее изображение |  |
| 2. | Устройство электрическое, например, с электродвигателем |  |
| 3. | Устройство с многодвигательным электроприводом |  |
| 4. | Устройство с генератором |  |
| 5. | Двигатель-генератор |  |
| 6. | Комплектное трансформаторное устройство с одним трансформатором. |  |
|  | Примечание. Допускается трансформатор малой мощности изображать без прямоугольного контура |  |
| 7. | То же, с несколькими трансформаторами |  |
| 8. | Установка комплектная конденсаторная |  |
| 9. | Установка комплектная преобразовательная |  |
| 10. | Батарея аккумуляторная |  |
| 11. | Устройство электронагревательное. Общее изображение |  |

12. Изображения электрооборудования открытых распределительных устройств приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |
| 1. | Силовой трансформатор: |  |
| 1.1 | масляный с расширительным баком |  |
| 1.2 | масляный без расширительного бака; |  |
| 2. | Масляный выключатель: |  |
| 2.1 | напряжением 6 - 10 кВ |  |
| 2.2 | то же, 35 кВ |  |
| 2.3 | тоже, 110 - 220 кВ |  |
| 3. | Разъединитель, отделитель напряжением 35, 110, 220 кВ |  |
| 4. | Короткозамыкатель, заземлитель напряжением 35, 110, 220 кВ |  |
| 5. | Автоматический быстродействующий выключатель |  |
| 6. | Бетонный реактор |  |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М.Н. Блейнис (руководитель темы), Г.М. Мошкова, В.П. Абарыков, Л.А. Кашина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28.12.87 № 302

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3217-81

4. Введен впервые