ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЧЕРВЯКОВ И ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС

ГОСТ 2.406-76 
(СТ СЭВ 859-78)

МОСКВА - 1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЧЕРВЯКОВ И ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС Unified system for design documentation. Rules for making drawings of cylindrical worms and worm wheels | ГОСТ 2.406-76* (CT СЭВ 859-78) Взамен ГОСТ 2.406-68 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 июля 1976 г. № 1840 срок введения установлен

с 01.07.77

* Переиздание (май 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1981 г. (ИУС 3-81).

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чертежей металлических механически обработанных цилиндрических червяков вида ZA (архимедов червяк), ZI (эвольвентный червяк), ZN1 (конволютный червяк с прямолинейным профилем витка), ZN2 (конволютный червяк с прямолинейным профилем впадины) и ZK (червяк, образованный конусом) по ГОСТ 18498-89 и сопрягаемых с ними червячных колес передач с углом скрещивания осей, равным 90°, в части указания параметров зубчатого венца.

Стандарт не устанавливает правила выполнения чертежей цилиндрических червяков с переменной толщиной витка (двухшаговых) и сопряженных с ними червячных колес.

Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 859-78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Чертежи цилиндрических червяков и червячных колес должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.

3. На изображении цилиндрического червяка (черт. 1, 2) должны быть указаны:

диаметр вершин витка dа1;

длина нарезанной части червяка b1;

данные, определяющие контур нарезанной части червяка, например, линейные или угловые размеры фаски и т.д.;

радиус кривизны переходной кривой витка (f1;

радиус кривизны линии притупления витка (k1 или размеры фаски;

шероховатость боковых поверхностей витка.

4. На изображении червячного колеса (черт. 3, 4) должны быть указаны:

диаметр вершин зубьев da2;

наибольший диаметр daм2;

ширина венца b2;

данные, определяющие контур венца колеса, например, размеры фаски или радиус закругления торцовых кромок зубьев, радиус выемки поверхности вершин зубьев колеса и т.д.;

расстояние от базового торца до средней торцовой плоскости колеса и, при необходимости, до центра выемки поверхности вершин зубьев колеса;

радиус кривизны переходной кривой зуба (f2;

радиус кривизны линии притупления зуба (k2, или размеры фаски;

шероховатость боковых поверхностей зубьев.

5. На чертеже червяка и колеса должна быть помещена таблица параметров зубчатого венца (черт. 1).

6. Таблица параметров должна состоять из трех частей, которые должны быть отделены друг от друга сплошными основными линиями:

первая часть - основные данные;

вторая часть - данные для контроля;

третья часть - справочные данные.

7. В первой части таблицы параметров зубчатого венца червяка должны быть приведены (черт. 1, 2):

модуль т;

число витков z1;

вид червяка - записью по типу: ZA, ZI и т.д.;

угол подъема линии витка:

основной (в - для червяка вида ZI;

делительный ( - для червяков остальных видов;

направление линии витка - надписью «Правое» или «Левое»;

исходный червяк:

стандартный - ссылкой на соответствующий стандарт;

нестандартный - следующими параметрами (черт. 2):

угол профиля: (х (в осевом сечении витка червяка) - для червяка вида ZA; (n (в нормальном сечении зуба рейки, сопряженной с червяком) - для червяка вида ZI; (nT (в нормальном сечении витка червяка) - для червяка вида ZN1; (nS (в нормальном сечении впадины червяка) - для червяка вида ZN2; (0 (угол профиля производящего конуса) - для червяка вида ZK;

коэффициент высоты витка h*;

коэффициент высоты головки h*a;

коэффициент расчетной толщины s*;

коэффициент радиуса кривизны переходной кривой (*f;

степень точности и вид сопряжения по нормам бокового зазора по соответствующему стандарту и обозначение этого стандарта.

8. Во второй части таблицы параметров зубчатого венца червяка должны быть приведены данные для контроля взаимного положения разноименных профилей витка по одному из следующих вариантов:

делительная толщина по хорде витка  и высоты до хорды ;

размер червяка по роликам М1 и диаметр измерительного ролика D.

9. В третьей части таблицы параметров венца червяка должны быть приведены:

делительный диаметр червяка d1;

ход витка рz1,

при необходимости - прочие справочные данные, например:

межосевое расстояние аw;

коэффициент диаметра червяка q;

высота витка червяка h1;

число зубьев сопряженного червячного колеса z2;

основной диаметр червяка dв - для червяка вида ZI;

обозначение чертежа сопряженного колеса.

10. В первой части таблицы параметров зубчатого венца червячного колеса должны быть приведены (черт. 3, 4):

модуль т;

число зубьев z2; для зубчатого сектора следует указывать число зубьев секторного зубчатого колеса;

направление линии зуба - надписью «Правое» или «Левое»;

коэффициент смещения червяка х;

исходный производящий червяк:

стандартный - ссылкой на соответствующий стандарт;

нестандартный - следующими параметрами (черт. 4):

угол профиля: (x (в осевом сечении витка червяка) - для червяка вида ZA; (n (в нормальном сечении зуба рейки, сопряженной с червяком);

для червяка вида ZI; (nT (в нормальном сечении витка червяка) - для червяка вида ZN1; (nS (в нормальном сечении впадины червяка) - для червяка вида ZN2; (0 (угол профиля производящего конуса) - для червяка вида ZK;

коэффициент высоты витка h*0;

коэффициент высоты головки h*a0;

коэффициент расчетной толщины s*0;

коэффициент радиуса скругления кромки (*k0;

степень точности и вид сопряжения по нормам бокового зазора по соответствующему стандарту и обозначение этого стандарта.

11. Вторую часть таблицы параметров венца на чертеже червячного колеса не заполняют.

12. В третьей части таблицы параметров венца на чертеже червячного колеса должны быть приведены:

межосевое расстояние аw;

делительный диаметр червячного колеса d2;

число зубьев сектора;

вид сопряженного червяка;

число витков сопряженного червяка z1;

обозначение чертежа сопряженного червяка;

при необходимости - прочие справочные данные, например, межосевое расстояние в обработке a0 и т.д.

13. Неиспользуемые строки таблицы параметров следует исключать или прочеркивать.

14. Примеры указания параметров зубчатого венца на чертежах цилиндрических червяков и червячных колес приведены на черт. 1 - 4.

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже червяка вида ZA (архимедова червяка)

Черт. 1

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже червяка вида ZI (эвольвентного червяка) с нестандартным исходным червяком

Черт. 2

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже колеса, сопрягаемого с червяком вида ZA (архимедовым червяком)

Черт. 3

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже колеса,

сопрягаемого с червяком вида ZN1 (конволютным червяком с прямолинейным профилем витка) с нестандартным исходным производящим червяком

Черт. 4