ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЧЕРВЯКОВ И КОЛЕС ГЛОБОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ

ГОСТ 2.407-75

МОСКВА - 1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЧЕРВЯКОВ И КОЛЕС ГЛОБОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ Unified system for design documentation. Rules for making drawings of worms and wheels of worm globoid gear pairs | ГОСТ 2.407-75 Взамен ГОСТ 2.407-68 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 марта 1975 г. № 787 срок введения установлен

с 01.01.76

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чертежей металлических механически обработанных червяков и колес глобоидных передач с углом скрещивания осей, равным 90°, в части указания параметров зубчатого венца.

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стандартизации PC 581-73.

2. Чертежи червяков и колес глобоидных передач должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.

3. На изображении глобоидного червяка (черт. 1) должны быть указаны:

а) диаметр вершин витка da1;

б) длина нарезанной части b1;

в) расстояние от базового торца до средней торцовой плоскости червяка;

г) радиус образующей глобоида вершин витка (a1;

д) данные, определяющие контур нарезанной части червяка, например, угол фаски;

е) угол профиля витка в осевой плоскости червяка в точке пересечения делительной линии

витка со средней торцовой плоскостью червяка;

ж) радиус кривизны переходной кривой витка (f1;

з) радиус кривизны линии притупления витка (k1 или размеры фаски;

и) параметры скоса витка: высота hj и глубина скоса (j, радиус закругления ребра между поверхностями скоса и фаски;

к) шероховатость боковых поверхностей витка.

4. На изображении колеса глобоидной передачи (черт. 2) должны быть указаны:

а) диаметр вершин зубьев da2;

б) наибольший диаметр dам2;

в) ширина венца b2;

г) расстояние от базового торца до средней торцовой плоскости колеса;

д) радиус выемки поверхности вершин зубьев колеса;

е) радиус кривизны переходной кривой зуба ρf2;

ж) радиус кривизны линии притупления зуба ρk2 или размеры фаски;

з) данные, определяющие контур венца колеса, например, угол фаски или радиус закругления торцовых кромок зубьев;

и) данные о специальной форме зуба;

к) шероховатость боковых поверхностей зубьев.

5. На чертеже червяка и колеса должна быть помещена таблица параметров зубчатого венца (см. черт. 1).

6. Таблица параметров должна состоять из трех частей, которые должны быть отделены друг от друга сплошными основными линиями:

первая часть - основные данные;

вторая часть - данные для контроля;

третья часть - справочные данные.

7. В первой части таблицы параметров зубчатого венца червяка должны быть приведены:

а) число витков z1;

б) делительный диаметр d1;

в) высота витка h1;

г) направление линии витка - надписью «Правое» или «Левое»;

д) степень точности и вид сопряжения по нормам бокового зазора по соответствующему стандарту и обозначение этого стандарта.

8. Во второй части таблицы параметров венца червяка должны быть приведены:

делительная толщина витка по хорде  с предельными отклонениями;

высота до хорды витка .

9. В третьей части таблицы параметров венца червяка должны быть приведены:

а) межосевое расстояние передачи а;

б) число зубьев сопряженного колеса z2;

в) максимальный делительный угол подъема линии витка (;

г) при необходимости - прочие справочные данные, например, модуль, наибольшая глубина продольной модификации линии витка sj, расстояние между экспериментальной точкой линии продольной модификации и средней плоскостью червяка lj, параметры станочного зацепления и т.д.;

д) обозначение чертежа сопряженного колеса.

10. В первой части таблицы параметров зубчатого венца колеса должны быть приведены:

а) число зубьев колеса z2 для зубчатого сектора следует указывать число зубьев секторного зубчатого колеса;

б) делительный диаметр колеса d2;

в) высота зуба h2;

г) направление линии зуба - надписью «Правое» или «Левое»;

д) степень точности и вид сопряжения по нормам бокового зазора по соответствующему стандарту и обозначение этого стандарта.

11. Во второй части таблицы параметров зубчатого венца колеса должны быть приведены:

делительная толщина зуба по хорде ;

высота до хорды зуба .

12. В третьей части таблицы параметров зубчатого колеса должны быть приведены:

а) межосевое расстояние передачи а;

б) число витков сопряженного червяка z1;

в) угол профиля зуба на делительном диаметре в средней плоскости колеса а;

г) число зубьев сектора;

д) при необходимости - прочие справочные данные, например, модуль;

е) обозначение чертежа сопряженного червяка.

13. Неиспользуемые строки таблицы параметров следует исключать или прочеркивать.

14. Примеры указания параметров зубчатого венца на чертежах червяков и колес приведены на черт. 1 и 2.

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже червяка глобоидной передачи

Черт. 1

Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже колеса глобоидной передачи

Черт. 2