ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 2.410-68

МОСКВА - 1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Unified system for design documentation. Rules for making drawings of metal structures | ГОСТ 2.410-68* (CT СЭВ 209-75, CT СЭВ 366-76) |
| --- | --- |

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г. Срок введения установлен

с 01.01.71

* Переиздание (май 1998 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1978 г. (ИУС 3-78).

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чертежей металлических конструкций (металлоконструкций), изготовляемых на машиностроительных предприятиях всех отраслей промышленности.

Стандарт соответствует CT СЭВ 209-75 и CT СЭВ 366-76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Чертежи металлоконструкций должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.

3. В случае расположения на чертежах металлоконструкций:

вида сверху в проекционной связи - над главным видом;

вида снизу - под главным видом;

вида справа - справа от главного вида;

вида слева - слева от главного вида;

каждый вид (кроме главного) обозначают прописной буквой, а направление взгляда указывают стрелкой, обозначенной соответствующей буквой (черт. 1).

Черт. 1

4. На чертежах металлоконструкций допускается указывать размеры без предельных отклонений. Предельные отклонения этих размеров оговаривают в технических требованиях. Для изделий индивидуального производства допускается предельные отклонения оговаривать в нормативно-технических документах, при этом на сборочном чертеже помещают ссылку на эти документы.

5. Скосы на чертеже указывают линейными размерами (черт. 2).

Черт. 2

6. При необходимости на чертежах металлоконструкций наносят геометрическую схему, которую вычерчивают сплошными основными линиями в непосредственной близости от соответствующего вида (черт. 3 - 6).

Для симметричной конструкции рекомендуется вычерчивать схему половины конструкции.

7. В геометрических схемах металлоконструкций размеры расстояний между точками пересечения осевых линий (линий центров тяжести поперечных сечений) стержней наносят над линиями схемы без выносных и размерных линий (черт. 3).

Черт. 3

8. При необходимости на геометрическую схему, кроме размеров, наносят расчетные усилия с соответствующими знаками. Усилия указывают под линиями схемы (черт. 4).

Черт. 4

Принятую единицу измерений усилий указывают в технических требованиях. 9. Если одновременное нанесение размеров и усилий в схемах симметричных конструкций затрудняет чтение схемы, то ее вычерчивают полностью, при этом размеры наносят на одной половине схемы, а усилия - на другой (черт. 5).

Черт. 5

10. На геометрической схеме могут быть нанесены величины строительного подъема без выносных и размерных линий (черт. 6).

Черт. 6

11. При отсутствии на чертеже геометрической схемы допускается направление наклонных линий в элементах связей обозначать треугольником, стороны которого должны быть параллельны соответствующим линиям. Треугольник располагают в непосредственной близости от этих элементов (черт. 7).

12. В проектных чертежах допускается условное обозначение и размеры профиля материала указывать на изображении (черт. 8).

Черт. 7

Черт. 8

Данные о профилях наносят параллельно изображениям деталей. Допускается наносить эти данные на полках линий-выносок.

Условные обозначения профилей проката приведены в рекомендуемом приложении.

Размеры профиля или его номер (согласно соответствующим стандартам) и длину детали наносят рядом с условным обозначением, справа от него.

Количество примененных деталей в изображенном на чертеже изделии указывают рядом с размерами детали через тире.

Для обозначения сечений элементов, состоящих из нескольких одинаковых профилей, перед условным обозначением указывают количество таких профилей, например: 2-6×70-1200-6 шт.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

13. На чертежах, на которых профиль материала указан в соответствии с черт. 8, помещают таблицу, в которой приводят обозначения материалов по соответствующим стандартам и общее количество (массу и длину) материала по каждому применяемому профилю.

Перечень применяемых материалов

| Обозначение материала | Общая длина, мм | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Размеры граф таблицы не регламентируются.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ ПРОКАТА

| Наименование профиля | Условные обозначения | Указание размеров |
| --- | --- | --- |
|  | Графические | Размеры |  |
| Круг Труба круглого сечения |  | d d×s |  |
| Квадрат Труба квадратного сечения |  | а a×s |  |
| Прямоугольник Труба прямоугольного сечения |  | a×b a×b×s |  |
| Профиль шестигранный Труба шестигранного сечения |  | a a×s |  |
| Профиль трехгранный |  | a |  |
| Профиль сегментный |  | a×s |  |
| Профиль трапециевидный |  | a×b×s |  |
| Профиль овальный Труба овального сечения |  | a×b a×b×s |  |
| Профиль полосовой (лента, полоса) |  | a×s |  |
| Полособульб |  | Номер или другие данные | - |
| Полособульб сдвоенный |  | Номер или другие данные | - |
| Уголок равнополочный |  | a×s |  |
| Уголок неравнополочный |  | a×b×s |  |
| Профиль тавровый |  | Номер или другие данные | - |
| Профиль двутавровый |  | Номер или другие данные | - |
| Швеллер равнополочный |  | Номер или h×a×s |  |
| Швеллер неравнополочный |  | Номер или h×a×b×s |  |
| Профиль рельсовый |  | Номер или другие данные | - |
| Углобульб |  | Номер или другие данные | - |
| Профиль С-образный равнополочный |  | Номер или h×a×b×s |  |
| Профиль зетовый равнополочный |  | Номер или h×a×s |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1).