ГОСТ 2.428-84

(СТ СЭВ 4413-83)

Группа Т52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ

Unified system for design documentation.

Rules of making tеmplets

ОКСТУ 0002

Дата введения 1986-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 ноября 1984 г. N 3840

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1988 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает основные правила выполнения темплетов технологического оборудования, применяемых при проектировании во всех отраслях промышленности и строительства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4413-83.

2. Общие требования к выполнению темплетов

2.1. Изображение технологического оборудования на темплете, как правило, должно представлять вид сверху. При необходимости допускается использование других видов.

2.2. Если технологическое оборудование состоит из основного и дополнительных составных частей, размещаемых отдельно, как например устройств управления, обслуживания и питания, то их рекомендуется изображать на одном темплете.

2.3. На темплете технологического оборудования должны быть изображены и обозначены:

габаритные контуры оборудования в положении покоя;

контуры подвижных частей оборудования, если при перемещении они выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя;

контуры опорной поверхности оборудования;

осевые линии;

места обслуживания оборудования и место обслуживающего персонала, с которого преимущественно осуществляется обслуживание;

места подвода и отвода сред, виды сред (см. справочное приложение 1);

высота оборудования, а также высота, требуемая для демонтажа частей оборудования, если она превышает 3000 мм от уровня пола;

длина, ширина и направление демонтажа частей оборудования в горизонтальном направлении;

обозначение технологического оборудования;

место выпуска отходов материалов.

2.4. В случае необходимости на темплете допускается дополнительно изображать и (или) обозначать:

ответственные функциональные части внутри габаритных контуров оборудования в положении покоя;

места подвода и отвода материалов, а также направление их движения;

контуры фундаментов и каналов;

точку для отсчета размера.

2.5. Примеры исполнения темплетов приведены в справочном приложении 2.

3. Масштабы

Темплеты технологического оборудования предпочтительно выполнять в масштабах 1:100 и 1:50.

4. Линии

4.1. Виды линий, применяемых при исполнении темплетов, должны соответствовать ГОСТ 2.303-68.

4.2. Применяемые виды линий и их назначение приведены в табл.1.

Таблица 1

| Вид линии | Назначение линии |
| --- | --- |
| Сплошная толстая линия | Габаритные контуры оборудования в положении покоя |
| Сплошная тонкая линия | Контуры ответственных функциональных частей оборудования (например, планшайбы), находящиеся внутри габаритных контуров оборудования в положении покоя. Условные графические обозначения |
| Штриховая линия | Контуры опорной поверхности основного оборудования и его составных частей. Контуры фундаментов и каналов* |
| ____________________ * Длина штрихов увеличивается в два раза по сравнению с изображением контуров опорной поверхности. |
| Штрихпунктирная тонкая линия | Осевые линии |
| Штрихпунктирная линия с двумя точками, тонкая | Контуры подвижных частей оборудования, временами перемещающихся с целью управления и технического обслуживания, если они во время перемещения выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя. Длина и ширина демонтируемых частей для производства монтажных и ремонтных работ. |
|  | Места подвода и отвода материалов за пределами габаритных контуров оборудования в положении покоя |
| Штрихпунктирная линия с двумя точками, толстая | Контуры подвижных частей оборудования, непрерывно движущихся в процессе работы, если они во время перемещения выходят за пределы габаритных контуров в положении покоя |

4.3. Толщина линий, в зависимости от масштаба темплета, должна соответствовать табл.2.

Таблица 2

мм

| Наименование линии | Толщина линий при масштабе |
| --- | --- |
|  | 1:100 | 1:50 |
| Толстая линия | 0,50 | 1,00 |
| Тонкая линия | 0,25 | 0,50 |

5. Надписи и обозначение (маркировка)

5.1. Надписи следует выполнять предпочтительно шрифтом типа Б без наклона по ГОСТ 2.304-81.

Номинальную высоту шрифта в зависимости от масштаба темплета выбирают по табл.3.

Таблица 3

| мм |
| --- |
| Номинальная высота шрифта при масштабе |
| 1:100 | 1:50 |
| 1,8 | 3,5 |

5.2. Если технологическое оборудование имеет обозначение, то его, как правило, наносят на темплет. Обозначение наносят на вид сверху у главного места обслуживания вне (черт.1а) или внутри (черт.1б) габаритных контуров оборудования в положении покоя.

Черт.1

5.3. При изображении технологического оборудования на видах (кроме вида сверху) обозначение наносят в левом нижнем углу темплета (черт.2а, б). Для различных видов следует дополнительно указывать после обозначения типа:

"(1)" - для вида спереди; "(2)" - для вида справа; "3" - для вида слева.

Черт.2

5.4. Обозначение мест обслуживания и места обслуживающего персонала (как правило, у главного места обслуживания) следует в зависимости от применяемого масштаба изображения выполнять в соответствии с табл.4.

Таблица 4

мм

| Наименование | Условное графическое обозначение | Размеры при масштабе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:100 | 1:50 |
| Главное место обслуживания |  | = 2,5 | = 5,0 |
| Второстепенное место обслуживания |  |  |  |
| Место обслуживающего персонала |  | = 2,5; = 8,0 | = 5,0; = 16,0 |

5.5. Места подвода и отвода наиболее часто применяемых видов сред рекомендуется обозначать условными графическими обозначениями, приведенными в справочном приложении 1.

5.6. На темплеты оборудования высотой свыше 3000 мм от уровня пола и оборудования, для демонтажа частей которого требуется высота свыше 3000 мм, следует нанести в соответствующих местах обозначение в соответствии с табл.5.

Таблица 5

мм

| Наименование | Условное графическое обозначение | Размеры при масштабе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:100 | 1:50 |
| Высота оборудования свыше 3000 мм |  | = 2,5 | = 5,0 |
| Высота для демонтажа свыше 3000 мм |  |  |  |

5.7. Контуры подвижных частей оборудования в их крайних положениях, выходящие за пределы габаритных контуров оборудования в положении покоя, а также длину и ширину пространства, необходимого для демонтажа частей оборудования в горизонтальном направлении следует, как правило, изображать в соответствии с черт.3а, б в выбранном масштабе.

A - габаритные контуры оборудования в положении покоя; Б - контуры подвижных частей оборудования,

непрерывно движущихся в процессе работы. Линию следует довести до габаритного контура;

В - контуры крайних положений, временами перемещающихся частей оборудования.

Линию следует довести до габаритного контура;

Г - контуры крайних положений частей оборудования при их демонтаже;

- длина демонтируемой части оборудования.

На темплете следует изображать 1/3 длины, при этом линии не должны доходить до контуров изображения;

- ширина демонтируемой части оборудования

Черт.3

Примечание. Буквы, размерные и выносные линии, указанные на черт.3 и 5, служат только для пояснения в стандарте и не должны быть нанесены на темплет.

5.8. Допускается длину и ширину пространства для демонтажа частей оборудования, а также направление демонтажа обозначать стрелкой с буквой и индексом от  до  в соответствии с черт.4.

Черт.4

Индексы от 1 до  указывают число демонтируемых частей.

Примечание. Значения от  до  в миллиметрах указывают в проектной документации, например  2000/500 (2000 - длина демонтируемой части, 500 - ширина).

5.9. Места подвода и отвода материала и направление их потока следует обозначать в соответствии с черт.5 в выбранном масштабе.

- длина (ширина) пространства, необходимого для подвода и отвода материала

Черт.5

Линии для обозначения пространства, необходимого для подвода и отвода материала, не должны доходить до габаритных контуров оборудования.

5.10. Допускается обозначать только направление потока материала в соответствии с черт.6, если не требуется указывать пространство для подвода и отвода материала вне габаритных контуров.

Черт.6

5.11. Место выхода отходов материала следует обозначать в соответствии с табл.6 и черт.7а, б.

Таблица 6

| мм |
| --- |
| Условное графическое обозначение | Размер при масштабе |
|  | 1:100 | 1:50 |
|  | = 2,5 | = 5,0 |

Черт.7

5.12. Для определения расположения оборудования на темплете допускается указывать точку для отсчета размеров, которую наносят в соответствии с табл.7 у левого переднего угла опорной поверхности со стороны главного места обслуживания, как указано на черт.8.

Таблица 7

| мм |
| --- |
| Условное графическое обозначение | Размер при масштабе |
|  | 1:100 | 1:50 |
|  | = 2,5 | = 5,0 |

Черт.8

6. Обрезка темплетов

Для упрощения обрезки темплетов указывают линии для обрезки в соответствии с черт.9. Контуры обрезки изображают тонкими сплошными линиями.

Черт.9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕД

мм

| Вид среды | Условное графическое обозначение | Размеры при масштабе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1:100 | 1:50 |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Сжатый воздух |  |  |  |
| Отсос воздуха |  | = 3,5 = 1,8 | = 7,0 = 3,5 |
| Воздух (вентиляция) |  |  |  |
| Вода |  |  |  |
| Подвод охлаждающей воды |  |  |  |
| Отвод охлаждающей воды |  |  |  |
| Горячая вода 120 °С |  |  |  |
| Горячая вода 120 °С |  |  |  |
| Сточная вода |  | = 3,5 = 1,8 | = 7,0 = 3,5 |
| Пар |  |  |  |
| Конденсат |  |  |  |
| Средство охлаждения (эмульсия) |  |  |  |
| Защитный газ |  |  |  |
| Природный газ |  |  |  |
| Городской газ |  | = 3,5 = 1,8 | = 7,0 = 3,5 |
| Вакуум |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ В МАСШТАБЕ 1:100

Текст документа сверен по:

официальное издание

ЕСКД. Правила выполнения чертежей

различных изделий: Сб. ГОСТов. -

М.: Издательство стандартов, 1988