МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ.

ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ХРОМАТОГРАФОВ

ГОСТ 2.787-96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ХРОМАТОГРАФОВ Unified system for design documentation. Graphic designations in diagrams. Elements, devices and arrangements of gas chromatograph system | ГОСТ 2.787-71 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 марта 1971 г. № 515 срок введения установлен

с 01.01.72

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения элементов, приборов и устройств газовой системы хроматографов в схемах.

2. Размеры обозначений стандартом не устанавливаются.

3. Обозначения сосудов и их элементов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Корпус баллона, сосуда закрытого |  |
| 2. Корпус баллона, сосуда вакуумного |  |
| 3. Корпус баллона, сосуда с газом-носителем |  |
| 4. Корпус баллона, сосуда с продуктом для анализа |  |
| 5. Корпус баллона, сосуда с продуктом для анализа и газовым подпором |  |
| 6. Горловина баллона, сосуда |  |
| 7. Горловина баллона, сосуда с вентилем и выходом к присоединительному штуцеру |  |
| 8. Горловина баллона, сосуда с двумя вентилями и двумя автономными выходами к присоединительным штуцерам |  |
| 9. Горловина баллона, сосуда с одним общим вентилем и двумя выходами к присоединительным штуцерам |  |
| 10. Редуктор баллонный |  |
| 11. Сосуд Дьюара: а) закрытый |  |
| б) открытый |  |

4. Условные графические обозначения корпусов баллонов и закрытых сосудов строят из корпуса баллона, горловин, вентилей и выходов к присоединительным штуцерам.

Примеры построения условных графических обозначений корпусов баллонов и сосудов приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Баллон с газом-носителем одногорловой с одним вентилем и выходом к присоединительному штуцеру. |  |
| 2. Сосуд с продуктом для анализа и газовым подпором одногорловой с двумя вентилями и двумя автономными выходами к присоединительным штуцерам |  |
| 3. Сосуд вакуумный двухгорловой с вентилем и двумя выходами к присоединительным штуцерам и баллонным редуктором |  |

5. Общие обозначения детекторов приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Детектор однокамерный |  |
| 2. Детектор двухкамерный |  |
| 3. Детектор двойной |  |

6. Условные графические обозначения детекторов строят из общего обозначения детектора и мест присоединения линий связи.

Примеры построения условных графических обозначений детекторов приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Детектор теплопроводности (катарометр), детектор термохимический (теплоты сгорания) |  |
| 2. Детектор плотности (денситометр) |  |
| 3. Детектор пламенно-ионизационный или термоионный |  |
| 4. Детектор пламенно-ионизационный (двойной) |  |
| 5. Детектор электронно-захватный с поддувом |  |
| 6. Детектор гелиевый разрядный. Примечания к пп. 1 - 6. Надписи у входов и выходов детекторов приведены для пояснений. |  |

7. Обозначения испарителей и дозаторов приведены в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Испаритель: а) общее обозначение |  |
| б) для ручного дозирования |  |
| в) для подачи дозы непосредственно в колонку |  |
| г) препаративный |  |
| 2. Дозатор. Общее обозначение |  |
| 3. Дозатор, устанавливаемый на испаритель: а) для подачи доз газов и жидкостей под давлением |  |
| б) для подачи доз жидкостей в паровой фазе под давлением и при высокой температуре |  |
| в) дробящий (ампульный) |  |
| г) дробящий ротационный (кассетный) |  |
| д) препаративный |  |
| 4. Дозатор газовый: а) со сменной дозой и ручным управлением |  |
| б) ротационный многодозовый |  |
| 5. Микродозатор для газов и жидкостей |  |

8. Условные графические обозначения устройств для ввода проб строят из обозначения испарителя, элементов и устройств дозирования, приводов управления и мест присоединения линий связи.

Примеры построения условных графических обозначений устройств для ввода проб приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Общее совместное обозначение дозатора для подачи газовых проб и испарителя |  |
| 2. Испаритель с дозатором для подачи дозы жидкости под давлением при высокой температуре, с водяным охлаждением крышки и пневматическим поршневым приводом |  |
| 3. Испаритель препаративный с препаративным дозатором с пневматическим мембранным приводом |  |
| 4. Испаритель для ручного дозирования, соединенный последовательно с газовым дозатором со сменной дозой и ручным управлением |  |

9. Обозначения колонок и камер приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Аналитическая колонка: а) общее обозначение |  |
| б) насадочная |  |
| в) капиллярная |  |
| 2. Препаративная колонка |  |
| 3. Накопительная колонка |  |
| 4. Пиролитическая камера |  |
| 5. Реакционная камера |  |

10. Обозначения сборников фракций приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Ловушка |  |
| 2. Ротационный сборник |  |