МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ.

АППАРАТЫ ВЫПАРНЫЕ

ГОСТ 2.788-74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ. АППАРАТЫ ВЫПАРНЫЕ Unified system for design documentation. Graphic designations. Evaporating apparatus | ГОСТ 2.788-74 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 апреля 1974 г. № 1040 срок введения установлен

с 01.01.75

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения выпарных аппаратов в конструкторской документации всех отраслей промышленности.

2. Условные графические обозначения выпарных аппаратов следует строить из комбинации условных графических обозначений элементов корпусов, тепловых камер и других элементов.

Обозначения элементов корпусов должны соответствовать установленным в табл. 1.

Примеры построения корпусов выпарных аппаратов приведены в табл. 2.

Обозначения тепловых камер - по ГОСТ 2.789-74.

Примеры построения условных графических обозначений выпарных аппаратов приведены в табл.3.

Если отсутствует необходимость в пояснении специфических особенностей элементов и устройств, их следует изображать при помощи упрощенных внешних очертаний или применяют общее обозначение.

3. Размеры обозначений стандартом не установлены. Обозначения должны обеспечивать четкость схемы и быть вычерчены в соотношениях, в которых они выполнены в настоящем стандарте.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Обечайки: а) под атмосферным давлением |  |
| б) с внутренним давлением выше атмосферного |  |
| в) с внутренним давлением ниже атмосферного |  |
| Примечание. В корпусах, если есть возможность, указать давление выше или ниже атмосферного только изменением формы днища, то обечайки показывают прямыми линиями. |  |
| 2. Днища: а) под атмосферным давлением |  |
| б) с внутренним давлением выше атмосферного |  |
| в) с внутренним давлением ниже атмосферного |  |
| Примечание к пп. 1 и 2. Допускается на поверхностях обечаек и днищ показывать перегородки, распределяющие потоки, например |  |

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Корпусы аппаратов: а) под атмосферным давлением |  |
| б) с внутренним давлением выше атмосферного |  |
| в) с внутренним давлением ниже атмосферного |  |
| 2. Корпусы пленочных выпарных аппаратов: а) под атмосферным давлением |  |
| б) с внутренним давлением выше атмосферного |  |
| в) с внутренним давлением ниже атмосферного |  |

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Аппараты выпарные. Общее обозначение |  |
| 2. Аппараты выпарные с естественной циркуляцией: а) с соосной тепловой камерой |  |
| б) с выносной тепловой камерой |  |
| 3. Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией: а) с соосной тепловой камерой |  |
| б) с выносной тепловой камерой |  |
| 4. Аппараты выпарные пленочные: а) со свободно падающей пленкой |  |
| б) с восходящей пленкой |  |
| в) роторные |  |
| 5. Аппарат выпарной с погруженным горением |  |