ГОСТ 2.796-95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
ЭЛЕМЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8-95 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Белоруссия | Белстандарт |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Украина | Госстандарт Украины |

3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 июня 1996 г. № 424 межгосударственный стандарт ГОСТ 2.796-95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.796-81.

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1998 г.

ГОСТ 2.796-95

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ Unified system for design documentation. Graphic designations in schemes. Element of vacuum systems.

Дата введения 1997-01-01

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения элементов вакуумных систем всех отраслей промышленности.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов.

ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная.

ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные.

# 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ.

3.1 Условные графические обозначения элементов вакуумных систем приведены в таблице 1.

3.2 Размеры основных условных графических обозначений приведены в таблице А.1 приложения А.

3.3 Условные графические обозначения элементов вакуумного трубопровода, арматуры и камер приведены в таблице Б.1 приложения Б.

Таблица 1

| Наименование элементов вакуумных систем | Обозначение элементов вакуумных систем |
| --- | --- |
| 1. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ |
| 1.1. Насос вакуумный. Общее обозначение |  |
| 1.2. Насос вакуумный механический. Общее обозначение |  |
| 1.2.1. Вращательный объемный (пластинчато-роторный, пластинчато-статорный, плунжерный): |  |
| а) одноступенчатый |  |
| б) двухступенчатый |  |
| в) газобалластный |  |
| 1.2.2. Турбомолекулярный |  |
| 1.2.3. Двухроторный (насос Рутса) |  |
| 1.2.4. Водокольцевой |  |
| 1.3. Насосы вакуумные струйные. Общее обозначение |  |
| 1.3.1. Эжекторный. Примечание - Вместо знака «Х» указывают химическую формулу рабочей жидкости (вода, масло, ртуть) |  |
| 1.3.2. Диффузионный. Примечание - Вместо знака «Х» указывают химическую формулу рабочей жидкости (масло, ртуть) |  |
| 1.4. Насосы вакуумные сорбционные. Общее обозначение |  |
| 1.4.1. Адсорбционные |  |
| 1.4.2. Сублимационный (испарительно-геттерный) |  |
| 1.4.3. Криосорбционный. Примечание 1.4.1 - 1.4.3 - Вместо знака «Х» указывают химическую формулу сорбента |  |
| 1.4.4. Криогенный |  |
| 1.4.5. Испарительно-ионный |  |
| 1.4.6. Магнитный элекгроразрядный |  |
| 1.4.7. Комбинированный |  |
| 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВАКУУМНЫХ ЛОВУШЕК |
| 2.1. Ловушка. Общее обозначение. Примечание - Вместо знака «Х» указывают вид хладагента (температура) |  |
| 2.2. Ловушка, охлаждаемая жидкостью, заливаемой в резервуар |  |
| 2.3. Ловушка термоэлектрическая. Примечание - Вместо знака «Х» указывают температуру охлаждаемой поверхности |  |
| 2.4. Ловушка адсорбционная |  |
| 2.5. Ловушка ионная. Примечание к 2.3 - 2.4 - Вместо знака «Х» указывают температуру охлаждаемой поверхности |  |
| 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТРАЖАТЕЛЕЙ ДИФФУЗИОННЫХ НАСОСОВ |
| 3.1. Отражатель. Общее обозначение. Примечание - Вместо знака «Х» указывают температуру отражателя |  |
| 3.2. Отражатель, охлаждаемый воздухом |  |
| 3.3. Отражатель, охлаждаемый циркуляцией жидкости |  |
| 3.4. Отражатель, охлаждаемый жидкостью, заливаемой в резервуар |  |
| 3.5. Отражатель, охлаждаемый термоэлектрическим устройством |  |
| 4. УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ХЛАДАГЕНТА К ОХЛАЖДАЕМЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ЛОВУШЕК И ОТРАЖАТЕЛЕЙ |
| 4.1. Питатель сжиженного газа |  |
| 4.2. Сосуд криогенный для сжиженного газа: |  |
| а) открытый |  |
| б) закрытый |  |
| в) с питательным устройством |  |
| 5. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЯЮЩИЕ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ ДАВЛЕНИЕ И ДР. |
| 5.1. Вакуумметры (манометры) |  |
| 5.1.1. Вакуумметр. Общее обозначение |  |
| 5.1.2. Вакуумметр парциального давления |  |
| 5.1.3. Вакуумметр ионизационный с горячим катодом |  |
| 5.1.4. Вакуумметр магнитный электроразрядный с холодным катодом (вакуумметр Пеннинга) |  |
| 5.1.5. Вакуумметр теплоэлектрический (термопарный, сопротивления) |  |
| 5.1.6. Вакуумметр U-образный, поршневой |  |
| 5.1.7. Вакуумметр компрессионный (Мак-Леода) |  |
| 5.1.8. Вакуумметр мембранный (деформационный) |  |
| 5.2. Течеискатель. Общее обозначение |  |
| 5.3. Масс-спектрометр |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

# РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ.

Таблица А.1

| Наименование основных элементов вакуумных систем | Размеры основных элементов вакуумных систем |
| --- | --- |
| 1. Насос вращательный объемный (пластинчато-роторный, пластинчато-статорный, плунжерный) двухступенчатый, газобалластный |  |
| 2. Насос двухроторный (насос Рутса) |  |
| 3. Насос турбомолекулярный |  |
| 4. Насос эжекторный |  |
| 5. Насос диффузионный |  |
| 6. Насос адсорбционный |  |
| 7. Насос криогенный |  |
| 8. Насос испарительно-ионный |  |
| 9. Насос комбинированный |  |
| 10. Ловушка |  |
| 11. Отражатель |  |
| 12. Отражатель, охлаждаемый термоэлектрическим устройством |  |
| 13. Питатель сжиженного газа |  |
| 14. Сосуд криогенный, закрытый |  |
| 15. Вакуумметр. Общее обозначение |  |
| 16. Вакуумметр парционального давления |  |
| 17. Вакуумметр ионизационный с горячим катодом |  |
| 18. Вакуумметр магнитный электроразрядный с холодным катодом (вакуумметр Пеннинга) |  |
| 19. Вакуумметр теплоэлектрический (термопарный, сопротивления) |  |
| 20. Вакуумметр U-образный, поршневой |  |
| 21. Вакуумметр компрессионный (Мак-Леода) |  |
| 22. Течеискатель. Общее обозначение |  |
| 23. Масс-спектрометр |  |
| 24. Компенсатор (сильфонный) |  |
| 25. Переходник фланцевый |  |
| 26. Переходник штуцерно-фланцевый |  |
| 27. Вакуумное соединение фланцевое |  |
| 28. Вакуумное соединение штуцерное |  |
| 29. Вакуумное соединение быстроразъемное |  |
| 30. Клапан проходной |  |
| 31. Задвижка |  |
| 32. Затвор |  |
| 33. Клапан предохранительный (на закрытие) |  |
| 34. Блок клапанов (двухклапанный) |  |
| 35. Ручной привод |  |
| 36. Пневмопривод или гидропривод |  |
| 37. Электропривод |  |
| 38. Камера вакуумная |  |
| 39. Колпак технологический вакуумный |  |
| Примечание - Размер а выбирают из ряда 14, 20, 28, 40, 56 мм. Размер h должен быть не менее 1,5 мм. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

# УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВАКУУМНОГО ТРУБОПРОВОДА, АРМАТУРЫ И КАМЕР.

Таблица Б.1

| Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. ЭЛЕМЕНТЫ ВАКУУМНОГО ТРУБОПРОВОДА |
| 1.1. Вакуумпровод |  | ГОСТ 2.784, пункт 1 а |
| 1.2. Вакуумпровод с указанием направления потока газа |  |  |
| 1.3. Соединение вакуумпровода |  |  |
| 1.4. Пересечение вакуумпровода (без соединения) |  | ГОСТ 2.784, пункт 3 |
| 1.5. Вакуумпровод гибкий, шланг |  | ГОСТ 2.784, пункт 5 |
| 1.6. Тройник |  | ГОСТ 2.784, пункт 12 а |
| 1.7. Крестовина |  | ГОСТ 2.784, пункт 12 б |
| 1.8. Колено |  | ГОСТ 2.784, пункт 12 в |
| 1.9. Коллектор, гребенка |  | ГОСТ 2.784, пункт 12 г |
| 1.10. Компенсатор |  | ГОСТ 2.784, пункт 17 ж |
| 1.11. Вакуумное соединение. Общее обозначение: |  | ГОСТ 2.784, пункт 9 а |
| а) фланцевое |  | ГОСТ 2.784, пункт 9 б |
| б) штуцерное |  | ГОСТ 2.784, пункт 9 в |
| в) быстроразъемное |  | ГОСТ 2.784, пункт 15 б |
| 1.12. Конец вакуумпровода с заглушкой: |  |  |
| а) с фланцевым соединением |  | ГОСТ 2.784, пункт 11 б |
| б) со штуцерным соединением |  | ГОСТ 2.784, пункт 11 в |
| в) с быстроразъемным соединением |  |  |
| 1.13. Переходник: |  |  |
| а) фланцевый |  | ГОСТ 2.784, пункт 14 б |
| б) штуцерно-фланцевый |  |  |
| 2. АРМАТУРА ВАКУУМНАЯ |
| 2.1. Клапан: |  |  |
| а) проходный |  | ГОСТ 2.785, пункт 1 а |
| б) угловой |  | ГОСТ 2.785, пункт 1 б |
| 2.2. Задвижка |  | ГОСТ 2.785, пункт 9 |
| 2.3. Затвор поворотный |  | ГОСТ 2.785, пункт 10 |
| 2.4. Кран проходной |  | ГОСТ 2.785, пункт 11 |
| 2.5. Клапан регулирующий, дозирующий |  |  |
| 2.6. Клапан предохранительный (на закрытие) |  | ГОСТ 2.785, пункт 20 а |
| 2.7. Блок клапанов |  | ГОСТ 2.785, пункт 28 а |
| 2.8. Тип привода арматуры |  |  |
| 2.8.1. Ручной |  | ГОСТ 2.721, таблица 6, пункт 13 а |
| 2.8.2. Пневмопривод или гидропривод |  | ГОСТ 2.721, таблица 6, пункт 15 в |
| 2.8.3. Электропривод |  | ГОСТ 2.721, таблица 6, пункт 15 г |
| 2.8.4. Электромагнитный привод |  | ГОСТ 2.721, таблица 6, пункт 15 б |
| 3. ВАКУУМНЫЕ КАМЕРЫ (ОБЪЕМНЫЕ) |
| 3.1. Камера вакуумная |  | ГОСТ 2.788, таблица 2, пункт 1 в |
| 3.2. Колпак технологический вакуумный |  |  |

Ключевые слова: обозначения условные, элементы вакуумных систем

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 2 2. Нормативные ссылки 2 3. Обозначения условные графические 2 Приложение а Размеры основных элементов вакуумных систем 7 Приложение б Условные графические обозначения элементов вакуумного трубопровода, арматуры и камер 14