ГОСТ 2.856-75

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОРНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Rock graphic documentation. Symbols for production-technical objects

Дата введения 1980-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Московским горным институтом (МГИ)

Всесоюзным научно-исследовательским институтом горной геомеханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ)

ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.01.79 N 185

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.749-84 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.784-96 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2.853-75 | 1.1 |
| ГОСТ 2.854-75 | 2.1; приложение 2 |
| ГОСТ 2.855-75 | 2.1; 6.1; приложение 2 |
| ГОСТ 2.857-75 | Приложение 2 |

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 13.08.82 N 3206

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2002 г.

Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения производственных объектов, средств безопасного ведения горных работ, предохранительных сооружений и профилактических мероприятий, вентиляционных сооружений и оборудования, элементов электроснабжения, оборудования для противопожарной защиты и подавления пыли, транспорта и сигнализации в горных выработках, контролирующих приборов, элементов наблюдательных станций, вредного влияния горных работ и мерзлотных явлений на чертежах предприятий всех отраслей горной промышленности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Шкала цветов условных обозначений - по ГОСТ 2.853.

1.2. При изображении горных выработок на производственно-технических чертежах ширину условного обозначения выработки следует принимать для откаточных и вентиляционных выработок 4 мм, для нарезных - 2 мм, для стволов и шурфов - в масштабе 1:1000 от их ширины (диаметра) в натуре.

1.3. Алфавитный указатель условных обозначений приведен в приложении 3.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ГОРНЫХ ПОРОД

2.1. Изображение элементов наблюдательных станций и защиты объектов от вредного влияния горных работ

Условные обозначения реперов наблюдательных станций и маяков, профильных линий, способов защиты зданий и сооружений должны соответствовать приведенным в табл.1.

Таблица 1

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Репер на поверхности и в горной выработке открытый: |  |  |
| а) исходный |  |  |
| б) опорный |  |  |
| в) рядовой |  |  |
| 2. Репер на поверхности и в горной выработке скрытый: |  |  |
| а) исходный |  |  |
| б) опорный |  |  |
| в) рядовой |  |  |
| 3. Репер стенной |  |  |
| 4. Репер в подземной выработке, не имеющий непосредственного подхода, и глубинный |  |  |
| 5. Электрорепер |  |  |
| 6. Репер-пара в подземной выработке: |  |  |
| а) в кровле и подошве |  |  |
| б) в боках |  |  |
| 7. Маяк |  |  |
| 8. Линия профильная |  |  |
| 9. Расчетная граница предохранительного целика: |  | Красный 2 |
| а) бермы |  |  |
| б) под наносами |  |  |
| 10. Способ охраны здания: |  |  |
| а) разрезкой на отсеки |  |  |
| б) выправлением способом поддомкрачивания |  |  |
| в) усилением стальными, предварительно напряженными тяжами |  |  |
| г) усилением железобетонными (сейсмическими) поясами |  | Зеленый 7 |
| 11. Фильтрующая пригрузка при изображении: |  | Синий 9 |
| а) на плане |  |  |
| б) на разрезе |  |  |
| 12. Дренажная траншея под отвалом при изображении: |  |  |
| а) на плане |  |  |
| б) на разрезе |  |  |
| 13. Укрепление откоса уступа (при изображении на плане): |  |  |
| а) покрытием дерном |  |  |
| б) посадкой деревьев и кустарников |  |  |
| в) механическим способом |  |  |
| г) физико-химическим способом |  |  |
| 14. Укрепление откоса уступа (при изображении на разрезе): |  |  |
| а) покрытием дерном |  |  |
| б) посадкой деревьев и кустарников |  |  |
| в) механическим способом |  |  |
| г) физико-химическим способом |  |  |

В условных обозначениях 1-7 следует дополнительно указывать номер репера или маяка; при этом исходные реперы 1а и 2а, специально заложенные для наблюдательной станции, следует обозначать прописными буквами русского алфавита (А, Б, В и т.д.). Если за исходный репер принят репер или пункт геодезической сети, то его следует изображать условным знаком, установленным ГУГК; если за исходный репер принят репер или пункт маркшейдерской опорной или съемочной сети, то его следует изображать условным обозначением по ГОСТ 2.855. Опорные реперы 1б и 2б следует нумеровать римскими цифрами. В условных обозначениях 1а, 1б, 2а, 2б, кроме того, следует указывать высотные отметки реперов. Рядовые реперы следует нумеровать арабскими цифрами.

В условном обозначении 4 следует указывать глубину репера относительно земной поверхности.

В условном обозначении 8 следует указывать номер профильной линии и дату ее заложения.

В условных обозначениях 10 контур здания следует изображать условными знаками, установленными ГУГК или ГОСТ 2.854; в условном обозначении 10а количество двойных штриховых линий должно соответствовать количеству разрезок здания в натуре, а в условном обозначении 10в количество продольных линий должно соответствовать количеству поясов в натуре.

В условном обозначении 11 стрелкой следует указывать направление фильтрации.

2.2. Изображение вредного влияния горных работ и мерзлотных явлений

Условные обозначения векторов и кривых сдвижения, изолиний и границ зон деформации, трещин на поверхности и в горных выработках должны соответствовать приведенным в табл.2.

Таблица 2

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
|  | на плане | на разрезе |  |
| 1. Вектор сдвижения |  |  |
| 2. Кривая сдвижения или деформации на определенную дату наблюдений |  | См. п.2.2 |
| 3. Граница мульды сдвижения |  |  |
| 4. Граница зоны: |  |  |
| а) плавных сдвижений |  |  |
| б) трещин |  |  |
| в) опасных сдвижений |  |  |
| 5. Изолиния: |  |  |
| а) оседания |  | Пурпурный 1 |
| б) горизонтальных деформаций растяжения |  | Красный 2 |
| в) горизонтальных деформаций сжатия |  | Желтый 4 |
| г) кривизны |  | Синий 9 |
| д) скорости оседания |  | Фиолетовый 10 |
| 6. Трещина: |  |  |
| а) образовавшаяся под влиянием горных разработок на поверхности и в массиве горных пород |  |  |
| б) в здании от подработки горными работами и изменения мерзлотного режима |  |  | См. п.2.2 |
| 7. Деформация здания и сооружения в результате изменения мерзлотного режима: |  |  | Изумрудно- зеленый 8 |
| а) пучение |  |  |  |
| б) просадка |  |  |  |
| в) сползание |  |  |  |
| 8. Оползень, обрушение: |  |  | См. п.2.2 |
| а) стабилизировавшиеся |  |  |  |
| б) развивающиеся |  |  |  |
| 9. Оплывина |  |  | Синий 9, см. п.2.2 |
| 10. Просадка |  |  | См. п.2.2 |
| 11. Оплывание песчаных откосов |  |  | См. п.2.2 |
| 12. Промоина |  |  | См. п.2.2 |
| 13. Осыпь |  |  | См. п.2.2 |
| 14. Трещина в подземной выработке: |  |  |  |
| а) в кровле |  |  |  |
| б) в подошве |  |  |  |
| в) в боку |  |  |  |
| 15. Пучение подошвы выработки |  |  |  |
| 16. Завал выработки |  |  |
| 17. Целик около выработки раздавленный |  |  |

В условном обозначении 1 цифрой следует указывать величину сдвижения в миллиметрах.

В условном обозначении 2 цифрой следует указывать порядковый номер наблюдения. Кривые сдвижения или деформации следует выполнять цветом в зависимости от номера наблюдения:

| 1, 9 | наблюдения - | пурпурным 1; |
| --- | --- | --- |
| 2, 10 | " | оранжевым 3; |
| 3, 11 | " | желто-зеленым 6; |
| 4, 12 | " | синим 9; |
| 5, 13 | " | красным 2; |
| 6, 14 | " | желтым 4; |
| 7, 15 | " | изумрудно-зеленым 8; |
| 8, 16 | " | фиолетовым 10. |

В условных обозначениях 3, 4, 6, 8-17 цифрами следует указывать дату события.

В условном обозначении 5 в разрывах изолиний следует указывать числовые характеристики изображаемых процессов в соответствующих единицах.

В условном обозначении 6а в числителе следует указывать ширину трещины, в знаменателе - относительное вертикальное смещение в миллиметрах; условное обозначение 6б при изображении трещин, образовавшихся под влиянием мерзлотных явлений, следует выполнять цветом изумрудно-зеленым 8.

Условные обозначения 8-13 в зависимости от причины, вызвавшей возникновение явлений, следует выполнять цветом:

красным 2 - отклонение от проекта (завышение угла откоса, увеличение высоты уступа, невыполнение предусмотренных проектом противооползневых мероприятий и др.);

синим 9 - влияние подземных и поверхностных вод;

зеленым 7 - влияние слоистости, трещиноватости, тектонических нарушений;

желтым 4 - влияние климатических условий;

коричневым 3т - ошибки проекта.

2.3. Буквенные обозначения элементов деформаций и расчетных величин при открытом и подземном способах разработки приведены в приложении 1.

3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Условные обозначения вентиляционных сооружений и оборудования в горных выработках, камер расположения электроподстанций и машинных камер, мест загазования и набора проб воздуха, замерных станций и других объектов, связанных с проветриванием горных выработок, должны соответствовать приведенным в табл.3.

Таблица 3

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Струя вентиляционная |  | Красный 2 (входящая) или синий 9 (исходящая) |
| 2. Утечка воздуха |  | Красный 2 (входящая) или синий 9 (исходящая) |
| 3. Вентилятор стационарный |  | Красный 2 (входящая) или синий 9 (исходящая) |
| 4. Вентилятор местного проветривания, временный |  |  |
| 5. Выработка погашенная недействующая |  |  |
| 6. Выработка со скоростью воздушной струи больше допустимой правилами безопасности |  | Красный 2 |
| 7. Кроссинг типа "перекидной мост" общешахтный |  |  |
| 8. Кроссинг трубчатый участковый |  |  |
| 9. Дверь вентиляционная: |  | Цвет, принятый для материала перемычки |
| а) закрытая |  | Желтый 4 |
| б) с регулирующим окном |  |  |
| в) открытая, противопожарная, водозаборная |  |  |
| г) автоматическая |  |  |
| д) решетчатая |  |  |
| 10. Парус вентиляционный |  |  |
| 11. Перемычка барьерная |  |  |
| 12. Место установки шпренгельной перемычки |  |  |
| 13. Перегородка вентиляционная |  |  |
| 14. Труба вентиляционная: |  |  |
| а) в общем виде |  |  |
| б) с эжектором |  |  |
| 15. Заслон: |  |  |
| а) сланцевый |  |  |
| б) водяной |  |  |
| 16. Установка калориферная |  |  |
| 17. Обогреватель |  |  |
| 18. Установка холодильная |  |  |
| 19. Воздухоохладитель |  |  |
| 20. Гидрокалорифер |  |  |
| 21. Траншея воздухоподающая |  |  |
| 22. Станция замера количества воздуха |  |  |
| 23. Вентиляционная заслонка, шибер |  |  |
| 24. Место хранения: |  | Красный 2 |
| а) респираторов |  |  |
| б) самоспасателей |  |  |
| 25. Выход запасный |  | Красный 2 |
| 26. Граница реверсии вентилятора |  |  |
| 27. Место установки прибора ароматической сигнализации |  | Красный 2 |
| 28. Камера |  | Красный 2 |
| 29. Место: |  |  |
| а) загазования |  | Красный 2 |
| б) набора пробы воздуха |  |  |
| 30. Граница крепления выработки разными материалами |  |  |
| 31. Противопожарный пояс в выработке (участок выработки, закрепленный негорючими материалами) |  | Красный 2 |
| 32. Забой действующий: |  |  |
| а) очистной |  |  |
| б) подготовительный |  |  |
| 33. Номер участка: |  |  |
| а) очистного |  |  |
| б) подготовительного |  |  |
| 34. Номер позиции по плану ликвидации аварий |  |  |
| 35. Надшахтное здание |  |  |
| 36. Ветвь (путь) движения воздуха между двумя узлами |  |  |
| 37. Ветвь (путь) утечки воздуха между двумя узлами |  |  |
| 38. Узел (пункт), объединяющий не менее трех вентиляционных ветвей |  |  |

В условном обозначении 3 следует указывать вверху тип вентилятора, внизу в числителе - фактическую и в скобках номинальную производительность вентилятора в кубических метрах в минуту, в знаменателе - депрессию в миллиметрах водного столба.

В условном обозначении 4 следует указывать тип вентилятора и его производительность в кубических метрах в минуту.

В условном обозначении 6 следует указывать скорость воздушной струи в метрах в секунду (например, ).

Материал двери, барьерной перемычки, перегородки или решетки в условных обозначениях 9, 11, 13, 14б следует показывать первой прописной буквой названия материала: Д - деревянная, М - металлическая. Дополнительное воздухонепроницаемое покрытие следует показывать одной или двумя буквами и цифрой, указывающей число сторон с покрытием (например, в подпункте 9а деревянная дверь, обитая железом с одной стороны, - ДМ1).

В условном обозначении 16 вверху следует указывать тип калорифера, внизу - площадь поверхности обогрева в квадратных метрах.

В условном обозначении 22 следует указывать номер станции и ее сечение в квадратных метрах.

В условном обозначении 25 стрелку следует направлять в сторону выхода.

На площади условного обозначения 26 следует указывать номер или название вентилятора, от которого определена граница реверсии (например, главного); флажок должен быть направлен в сторону зоны реверсии.

В условном обозначении 28 назначение камеры следует указывать на площади круга прописной буквой: М - машинная, Э - расположения электроподстанции, П - для хранения противопожарных материалов, + - медицинский пункт. Камеры значительной длины, такие как центральная подземная и преобразовательная подстанция, электровозный гараж, склад взрывчатых материалов, центрального водоотлива и др. разрешается изображать длиной 20-40 мм с указанием назначения камеры полностью.

В условном обозначении 29б следует указывать номер пробы (например, 4).

В условном обозначении 30 следует указывать материал крепи выработки первой буквой его названия (например, Б - бетон, М - металл).

В условном обозначении 30 следует указывать материал крепи выработки первой буквой его названия (например, Б - бетон, М - металл).

В условном обозначении 32а следует указывать сокращенное название системы разработки, которое разрешается устанавливать стандартом предприятия.

В условных обозначениях 36-38 цифрой следует указывать номера узлов.

3.2. Условные обозначения очагов опасности и предохранительных сооружений, вентиляционной заслонки, шибера и трубопроводов, не вошедшие в табл.3, следует принимать по стандартам, приведенным в справочном приложении 2.

Условные обозначения арматуры трубопроводов, оросительных устройств, мест установки средств связи, мест стоянки противопожарных поездов и расположения складов, не вошедшие в табл.3, следует принимать по табл.5.

4. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

4.1. В схемах электроснабжения горных выработок устанавливается упрощенный однолинейный способ построения условных обозначений.

Условные обозначения подземных линий электросетей, подстанций, распределительных устройств, пускателей, кабельных муфт и ящиков, защитной аппаратуры и других объектов должны соответствовать приведенным в табл.4.

Таблица 4

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1. Кабель: |  |
| а) высоковольтный |  |
| б) низковольтный |  |
| в) гибкий |  |
| 2. Линия: |  |
| а) освещения |  |
| б) троллейная |  |
| в) заземления или зануления |  |
| г) выполненная голыми шинами, лентами или проводами |  |
| д) электропередачи воздушная на опоре |  |
| 3. Контур блока подстанции |  |
| 4. Подстанция: |  |
| а) стационарная поверхностная |  |
| б) передвижная трансформаторная поверхностная |  |
| в) трансформаторная на опоре |  |
| г) передвижная трансформаторная подземная |  |
| 5. Трансформатор: |  |
| а) напряжения |  |
| б) тока |  |
| 6. Реактор |  |
| 7. Устройство: |  |
| а) распределительное стационарное поверхностное |  |
| б) выпрямительное |  |
| в) распределительное комплектное подземное |  |
| 8. Пункт передвижной поверхностный (распределительный, защиты и т.д.) |  |
| 9. Выключатель автоматический фидерный подземный |  |
| 10. Пускатель подземный: |  |
| а) магнитный |  |
| б) ручной |  |
| 11. Аппарат пусковой подземный |  |
| 12. Разъединитель, выключатель: |  |
| а) воздушный |  |
| б) автоматический |  |
| в) масляный |  |
| г) секторный |  |
| 13. Пост управления |  |
| 14. Кабельный ящик |  |
| 15. Разрядник: |  |
| а) трубчатый |  |
| б) вентильный |  |
| 16. Коробка ответвительная |  |
| 17. Щит, пульт, ящик с аппаратурой |  |
| 18. Соединение штепсельное |  |
| 19. Контактор |  |
| 20. Конденсатор |  |
| 21. Реле (как самостоятельный аппарат) |  |
| 22. Светильник |  |
| 23. Ксеноновая лампа |  |
| 24. Прожектор |  |
| 25. Датчик |  |
| 26. Муфта кабельная: |  |
| а) соединительная |  |
| б) тройниковая |  |
| 27. Воронка кабельная |  |
| 28. Заземление местное |  |
| 29. Ток короткого замыкания |  |
| 30. Величина: |  |
| а) тока уставки максимального реле |  |
| б) номинального тока плавкой вставки |  |
| 31. Опоры линии электропередачи: |  |
| а) промежуточная |  |
| б) ответвительная |  |
| в) угловая |  |
| г) передвижная |  |
| д) с разъединителем |  |
| е) со светильником |  |
| ж) с прожектором |  |
| з) с кабельной муфтой |  |
| Примечание. Для изображения анкерной опоры разрешается к условному обозначению добавлять букву А (прописную), например, анкерная передвижная угловая опора с разъединителем и светильником |  |

В условных обозначениях 1 следует указывать вверху марку кабеля, количество и сечение основных жил в квадратных миллиметрах, внизу - длину кабеля в метрах. Разрыв кабельной сети должен заканчиваться стрелкой (1б) с указанием потребителя электроэнергии и мощности или источника питания.

В условном обозначении 2д следует указывать вверху надпись "ЛЭП" и величину напряжения линии в тысячах киловольт, внизу - расстояние между опорами в метрах.

Условным обозначением 3 на принципиальной схеме электроснабжения следует изображать контур, охватывающий аппараты и устройства, относящиеся к данной подстанции; на схеме кабельной сети этим условным обозначением следует указывать место расположения подстанции.

В условных обозначениях 4 следует указывать тип подстанции и ее мощность. В условном обозначении 4 г, кроме того, следует указывать величину тока уставки максимального реле.

В условном обозначении 7в следует указывать тип электрического оборудования, его мощность в киловаттах и величину номинального тока плавкой вставки.

В условных обозначениях 9 и 10а следует указывать тип электрического оборудования двумя последними цифрами из обозначения типа этого оборудования или одной цифрой для типов АФВ-1, АФВ-2, АФВ-3 и уставки максимального расцепителя или номинальный ток плавкой вставки. В условном обозначении 9, кроме того, следует изображать ветвью 1 - проход транзитом, ветвью 2 - с одним ответвлением и ветвью 3 - при подключении реле утечки через боковой ввод.

В условных обозначениях 10б и 11 следует указывать тип электрического оборудования и величину тока уставки максимального реле или номинального тока плавкой вставки.

В условных обозначениях 7б, 12, 13, 21-26 следует указывать тип электрического оборудования.

В условном обозначении 30 следует указывать величину тока короткого замыкания.

4.2. Условные обозначения вентиляционной струи и номеров участков, не вошедшие в табл.4, следует принимать по табл.3.

5. ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

И ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ

5.1. Условные обозначения трубопроводной аппаратуры, оросительных установок, противопожарного оборудования по борьбе с пылью в горных выработках должны соответствовать приведенным в табл.5.

Таблица 5

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Кран пожарный (гайка Ротта) |  |  |
| 2. Колодец на сети с пожарным гидрантом |  |  |
| 3. Вышка с пожарным гидрантом |  |  |
| 4. Вентиль (клапан) запорный |  |  |
| 5. Задвижка: |  |  |
| а) с электроприводом |  |  |
| б) ручная |  |  |
| 6. Клапан: |  |  |
| а) редукционный |  |  |
| б) обратный |  |  |
| 7. Заглушка |  |  |
| 8. Установка оросительная, дренчерная, водяной завесы: |  |  |
| а) ручная |  |  |
| б) автоматическая |  |  |
| 9. Место стоянки: |  |  |
| а) пеногенераторной установки |  |  |
| б) оросительного, побелочного передвижного агрегата |  |  |
| в) противопожарной автомашины, локомотива |  | Красный 2 |
| г) передвижного огнетушителя |  | Красный 2 |
| д) противопожарного поезда |  | Красный 2 |
| 10. Место установки противопожарного насоса |  | Красный 2 |
| 11. Огнетушитель ручной |  | Красный 2 |
| 12. Устройство оросительное |  |  |
| 13. Ствол противопожарный |  |  |
| 14. Пика противопожарная |  |  |
| 15. Пункт хранения противопожарных материалов и оборудования |  | Красный 2 |
| 16. Ящик с выкидным рукавом и противопожарным стволом |  | Красный 2 |
| 17. Место хранения материалов для закладки проема в перемычке |  | Красный 2 |
| 18. Место подключения воздухопровода на подачу воды |  | Красный 2 |
| 19. Место установки кожуха |  | Красный 2 |
| 20. Установка пылеулавливающая |  |  |
| 21. Фильтр: |  |  |
| а) электрический |  |  |
| б) матерчатый |  |  |
| 22. Место установки средств связи: |  | Красный 2 |
| а) телефона |  |  |
| б) пункта радиосвязи |  |  |
| в) пункта телевидения |  |  |
| 23. Водохранилище в горной выработке |  | Синий 9с |
| 24. Дорога подъездная к объектам на поверхности действующая |  | Желтый 4 |

В условном обозначении 6а вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышения давления.

В условном обозначении 9в вид противопожарного транспорта следует изображать прописными буквами: ПМ - противопожарная машина, ПЛ - противопожарный локомотив, поезд.

В условном обозначении 10 цифрой следует указывать производительность насоса в кубических метрах в минуту.

В условном обозначении 11 следует указывать количество огнетушителей.

В условном обозначении 20 и 21а следует указывать тип установки.

В условном обозначении 22а следует указывать номер телефона.

Контур условного обозначения 23 следует изображать в соответствии с контуром в натуре. Цифрами указывают объем водохранилища в кубических метрах.

5.2. Условные обозначения трубопроводов, устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность, провалов, поверхностных складов, элементов трубопроводов, горных выработок и предохранительных устройств в них, водоемов, резервуаров и других объектов, не вошедшие в табл.5, следует принимать по стандартам, приведенным в справочном приложении 2.

Условные обозначения трещин, вентиляционных устройств, камер, номеров участков, измерительных приборов в трубопроводах, высоконапорных и подпиточных насосов, обратного клапана, пульпосборников, зумпфов и колодцев, не вошедшие в табл.5, следует принимать по табл.2, 3, 7 и 9, при этом условное обозначение камеры по табл.3 должно быть дополнено указанием назначения камеры прописной буквой: З - зарядная, Т - участковая трансформаторная, Л - камеры для лебедки, Р - электрический распределительный пункт, Н - насосная станция выемочных агрегатов и щитовых крепей, В - участковый водоотлив, М - подземная ремонтная мастерская, И - инструментальная мастерская.

6. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ

С САМОВОЗГОРАНИЕМ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО

6.1. Условные обозначения пожарных участков и участков, подвергшихся профилактической обработке против самовозгорания полезного ископаемого, площади бульдозерных работ и объектов заиловки должны соответствовать приведенным в табл.6.

Таблица 6

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Площадь бульдозерных работ |  | См. п.6.1 |
| 2. Объем поданной заиловки за месяц |  |  |
| 3. Участок пласта, подвергшийся профилактической обработке |  | Желтый 4 |
| 4. Участок пласта в границах пожара |  | Красный 2 |

На площади условного обозначения 1 следует указывать дату проведения работ, измененные мощности вынутого слоя в метрах. Все элементы условного обозначения 1 следует наносить цветом, принятым для обозначения месяца:

январь - светлым фиолетовым 10с;

февраль - коричневым 3т;

март - темным зеленым 7т;

апрель - синим 9;

май - красным 2;

июнь - оранжевым 3;

июль - черным 0т;

август - желто-зеленым 6;

сентябрь - светлым синим 9с;

октябрь - пурпурным 1;

ноябрь - синим 9;

декабрь - темным фиолетовым 10т.

Условное обозначение 2 при подаче заиловки с поверхности следует изображать над условным обозначением профилактической скважины по ГОСТ 2.855, при подземном способе разработки - в контуре условного обозначения выработанного пространства по ГОСТ 2.855.

Условные обозначения 3 и 4 следует использовать на копиях планов подземных выработок по горизонтам горных работ вдоль откаточных штреков в виде канта, расположенного со стороны восстания пласта. На площади условного обозначения 3 следует указывать годы подачи заиловки, на площади условного обозначения 4 - период, в течение которого участок находился в границах пожара, над условным обозначением 4 следует указывать номер пожара.

6.2. Условные обозначения зданий, сооружений и природных объектов, горизонталей поверхности, горных выработок, скважин, очагов опасности и предохранительных сооружений в горных выработках, трубопроводов и других объектов, не вошедшие в табл.6, следует принимать по стандартам, приведенным в справочном приложении 2.

Условные обозначения очистных участков, арматуры и измерительных приборов на трубопроводах, герметизаторов, выпусков для ликвидации закупорки трубопроводов и других объектов, не вошедшие в табл.6, следует принимать по табл.3, 5, 7 и 9.

7. ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ

7.1. Условные обозначения измерительных приборов, оборудования, вакуум-насосов и других объектов, относящихся к дегазации пластов и дегазационным газопроводам, должны соответствовать приведенным в табл.7.

Таблица 7

| Наименование | Условное обозначение |
| --- | --- |
| 1. Вакуум-насос, установка вакуум-насосная: |  |
| а) стационарная |  |
| б) временная |  |
| 2. Труба для отвода газа в атмосферу |  |
| 3. Устройство со специальным диффузор-смесителем для выпуска газа в подземную выработку |  |
| 4. Эжектор |  |
| 5. Герметизатор |  |
| 6. Устройство противовзрывное, пламягаситель |  |
| 7. Индикатор метана |  |
| 8. Газоанализатор |  |
| 9. Вакуумметр |  |
| 10. Манометр |  |
| 11. Дифманометр |  |
| 12. Водомер |  |
| 13. Расходомер |  |
| 14. Газосчетчик |  |
| 15. Реле давления |  |
| 16. Диафрагма |  |
| 17. Водоотделитель |  |
| 18. Камера, орт для бурения дегазационной скважины |  |

7.2. Условные обозначения трубопроводов, горных выработок и других объектов, не вошедшие в табл.7, следует принимать по стандартам, приведенным в справочном приложении 2.

Условные обозначения вентиляционной струи, камер, номеров участков, арматуры трубопроводов, насосов охладительно-циркулярной системы и других объектов, не вошедшие в табл.7, следует принимать по табл.3 и 5, при этом условное обозначение камеры следует дополнять указанием назначения камеры прописной буквой: В - вакуум-насосная, У - убежище, Д - для целей дегазации.

8. ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ И СИГНАЛИЗАЦИИ

8.1. Условные обозначения узкоколейных рельсовых путей, средств доставки и откатки грузов, путевых устройств и сигнализации при подземных способах разработки должны соответствовать приведенным в табл.8.

Таблица 8

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Путь узкоколейный рельсовый с границей настилки по типам рельсов в горизонтальной выработке |  |  |
| 2. Знак пикетный |  |  |
| 3. Ось рельсового пути |  |  |
| 4. Разминовка со стрелочным переводом: |  |  |
| а) автоматическим |  |  |
| б) ручным |  |  |
| 5. Путь узкоколейный рельсовый в наклонной выработке |  |  |
| 6. Круг поворотный |  |  |
| 7. Монорельсовая дорога |  |  |
| 8. Величина радиуса закругления |  |  |
| 9. Направление и величина уклона рельсового пути |  | Красный 2 |
| 10. Направление движения составов с порожними вагонами |  |  |
| 11. Направление движения составов с загруженными вагонами: |  |  |
| а) полезным ископаемым |  |  |
| б) породой |  |  |
| в) полезным ископаемым и породой |  |  |
| 12. Откатка вагонов аккумуляторными электровозами, дизелевозами, гировозами |  |  |
| 13. Откатка вагонов контактными электровозами |  |  |
| 14. Откатка вагонов канатная: |  |  |
| а) одноконцевая |  |  |
| б) двухконцевая |  |  |
| в) бесконечная |  |  |
| 15. Доставка скрепером |  |  |
| 16. Доставка конвейером: |  |  |
| а) ленточным |  |  |
| б) скреперным |  |  |
| в) скребковым |  |  |
| 17. Конвейер ленточный с устройством для доставки людей |  |  |
| 18. Привод конвейера |  |  |
| 19. Устройство конвейера натяжное |  |  |
| 20. Подъем канатно-кресельный людской |  |  |
| 21. Место перегрузки с одного конвейера на другой |  |  |
| 22. Устройство сигнальное: |  |  |
| а) световое |  | Красный 2 |
| б) звуковое |  |  |
| 23. Ниша |  |  |
| 24. Стопор |  |  |
| 25. Толкатель: |  |  |
| а) верхнего действия |  |  |
| б) нижнего действия |  |  |
| 26. Компенсатор высоты |  |  |
| 27. Барьер |  |  |
| 28. Установка для очистки вагонов |  |  |
| 29. Место сцепки и расцепки вагонов |  |  |
| 30. Опрокидыватель |  |  |
| 31. Машина подъемная |  |  |
| 32. Лебедка: |  |  |
| а) маневровая |  |  |
| б) скреперная |  |  |
| в) посадочная |  |  |
| г) подъемная |  |  |
| д) кабельная |  |  |
| 33. Питатель |  |  |
| 34. Пункт погрузочный: |  |  |
| а) стационарный |  |  |
| б) временный |  |  |
| в) автоматический |  |  |
| 35. Затвор секторный |  |  |
| 36. Выработка: |  | Красный 2 |
| а) освещенная |  |  |
| б) с пучащейся почвой, с невыдержанным уклоном рельсовых путей |  |  |
| в) заниженная по высоте |  |  |
| г) зауженная по сечению |  |  |
| д) не выдержанная по зазорам |  |  |
| 37. Место посадки в пассажирский поезд |  |  |
| 38. Место стоянки пассажирского поезда |  |  |
| 39. Начало торможения |  |  |
| 40. Отвалообразователь консольный: |  |  |
| а) поворотный |  |  |
| б) неповоротный |  |  |
| 41. Мост транспортно-отвальный |  |  |
| 42. Карьерный подъемник: |  |  |
| а) с бесконечным канатом, с вагонами-тягачами, с локомотивами |  |  |
| б) локомотивный зубчато-реечный |  |  |
| в) клетьевой |  |  |
| г) скиповой |  |  |
| 43. Сепаратор электромагнитный подвесной |  |  |
| 44. Устройство экипировочное |  |  |
| 45. Пункт технического осмотра |  |  |
| 46. Пост стрелочный |  |  |
| 47. Тяговая подстанция |  | Красный 2 |
| 48. Место негабаритное |  | Красный 2 |
| 49. Место земляного полотна неисправное |  | Красный 2 |
| 50. Часть рельсового пути, подрабатываемая горными работами |  | Красный 2 |
| 51. Передвижные рельсовые пути |  |  |
| 52. Путь пешеходный по карьеру |  | Изумрудно-зеленый 8 |
| 53. Лестница на откосе |  | Изумрудно-зеленый 8 |

В условном обозначении 1 с обеих сторон от поперечного штриха следует указывать тип рельсов.

Условным обозначением 2 следует изображать четные пикеты или пикеты, кратные пяти, с указанием номера пикета.

В условных обозначениях 4 следует указывать номер стрелочного перевода и длину разминовки, выраженную количеством размещающихся на ней вагонов.

В условном обозначении 5 стрелкой следует указывать направление уклона, цифрой - величину уклона в градусах.

В условном обозначении 8 следует указывать радиус закругления в метрах.

В условном обозначении 9 стрелкой следует указывать направление уклона, цифрой - среднюю величину уклона участка рельсового пути.

На площади условного обозначения 12 следует указывать тип локомотива: Э - аккумуляторный электровоз, Д - дизелевоз, Г - гировоз.

В условном обозначении 30 следует указывать количество вагонов, опрокидываемых одновременно.

Для уточнения вида подъема разрешается совмещать условные обозначения 14 и 32г.

В условном обозначении 51 стрелкой следует показывать направление передвижения рельсового пути.

8.2. При открытых разработках рельсовые пути, путевые устройства и сигнализацию следует изображать действующими условными знаками ГУГК.

Условные обозначения железных дорог и железнодорожных устройств, элементов и устройств железнодорожной сигнализации, централизации, блокировки и других элементов, не вошедшие в табл.8, следует принимать по стандартам, приведенным в справочном приложении 2.

Условные обозначения вентиляционных дверей и струй, камер и номеров участков очистного забоя, мест установки средств связи, расположения оросительных устройств и других объектов, не вошедшие в табл.8, следует принимать по табл.3 и 5, при этом условное обозначение камеры следует дополнять буквой, указывающей назначение камеры; Э - тяговая электроподстанция, З - зарядная, Д - диспетчерская, О - ожидания.

9. ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИДРОТРАНСПОРТА И ЗАКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА

9.1. Условные обозначения углесосов, солесосов, компрессоров, закладочных установок, заложенного выработанного пространства, гидроэлеваторов, пульпосборников, зумпфов, колодцев и других объектов, относящихся к гидротранспорту, снабжению сжатым воздухом и закладочному комплексу, должны соответствовать приведенным в табл.9.

Таблица 9

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Углесос и станция углесосная, землесос и станция землесосная, солесос и станция солесосная и др. |  | Цвет, принятый для полезного ископаемого, для землесоса - черный 0т |
| 2. Насос высоконапорный, станция высоконапорная |  | Синий 9 |
| 3. Насос или станция насосная подпитки, насос охладительно-циркулярной системы |  |  |
| 4. Гидромонитор |  |  |
| 5. Компрессор |  |  |
| 6. Воздухосборник для компрессоров |  |  |
| 7. Центрифуга |  |  |
| 8. Дробилка |  |  |
| 9. Устройство против гидроудара |  |  |
| 10. Гидроэлеватор |  |  |
| 11. Устройство загрузочное |  |  |
| 12. Вантуз |  |  |
| 13. Колено шарнирно-поворотное |  |  |
| 14. Выпуск воды, пульпы, закладки для ликвидации закупорки трубопровода |  |  |
| 15. Машина, установка закладочная: |  |  |
| а) пневматическая |  |  |
| б) гидравлическая |  |  |
| 16. Пульпосборник подземный |  | Цвет, принятый для полезного ископаемого |
| 17. Зумпф землесоса, гидроэлеватора |  |  |
| 18. Колодец водосборный, водозаборный |  |  |
| 19. Печь с тюбинговым креплением |  |  |
| 20. Печь дренажная |  |  |

В условных обозначениях 1-3 следует указывать производительность насоса, углесоса, солесоса в кубических метрах в минуту.

В условном обозначении 15 следует указывать производительность машины в кубических метрах в час.

Контур условного обозначения 16 должен соответствовать контуру сооружения в натуре; цифрой указывают объем сооружения в кубических метрах. Если пульпосборник предназначен для сбора пульпы после возведения закладки, площадь условного обозначения не окрашивают.

В условных обозначениях 19 и 20 следует указывать номер или наименование печи.

9.2. Условные обозначения трубопроводов, железной и шоссейной дорог, зданий и сооружений, бассейнов и других объектов, не вошедшие в табл.9, следует принимать по стандартам, приведенным в справочном приложении 2.

Условные обозначения барьерной перемычки, камеры, номера участков, мест установки средств связи, арматуры и измерительных приборов на трубопроводах, вида откатки и доставки, узкоколейного пути и других объектов, не вошедшие в табл.9, следует принимать по табл.3, 5, 7 и 8, при этом в условном обозначении камеры назначение ее следует указывать прописной буквой: З - закладочной машины, М - склада материалов, У - углесоса, Н - насоса, Г - гидроэлеватора, С - смесительная.

10. ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДООТЛИВА И ОСУШЕНИЯ

10.1. Условные обозначения насосов, водоотливных устройств, устройств для отвода талых и ливневых вод, водосборников и других объектов, относящихся к водоотливу и осушению на поверхности и в горных выработках, должны соответствовать приведенным в табл.10.

Таблица 10

| Наименование | Условное обозначение | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 1. Насос и станция насосная: |  |  |
| а) стационарные |  |  |
| б) передвижные, участковые |  |  |
| в) плавучие |  |  |
| 2. Эрлифт, устройство для подъема жидкости |  |  |
| 3. Насос погружной (глубинный) |  |  |
| 4. Устройство, регулирующее уровень воды |  |  |
| 5. Откос фильтрующий, фильтр наклонный, пригрузка фильтрующая, перемычка фильтрующая |  |  |
| 6. Канава нагорная водоотводящая |  |  |
| 7. Забор снегозащитный: |  |  |
| а) стационарный |  |  |
| б) из передвижных щитов |  |  |
| 8. Участок на поверхности, наиболее опасный по прорыву воды в подземные выработки, участок ожидаемого подтопления |  | Красный 2 и светлый красный 2с |
| 9. Знак предупредительный |  | Красный 2 |
| 10. Направление потока воды |  | Синий 9 |
| 11. Водосборник |  | Синий 9 |
| 12. Пост гидрометрический |  | Синий 9 и светлый синий 9с |

В условных обозначениях 1-3 следует указывать производительность насоса в кубических метрах в минуту.

В условном обозначении 6 сплошную линию следует изображать со стороны охраняемой площади.

В условном обозначении 11 следует указывать объем выработки в кубических метрах.

10.2. Условные обозначения трубопроводов и их элементов, устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность, горных выработок и других объектов, не вошедшие в табл.10, следует принимать по стандартам, приведенным в справочном приложении 1.

Условные обозначения арматуры и измерительных приборов на трубопроводах, барьерной перемычки, камеры, пульпосборников, зумпфов и колодцев, не вошедшие в табл.10, следует принимать по табл.3, 5, 7 и 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕФОРМАЦИЙ И РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН ПРИ ОТКРЫТОМ И ПОДЗЕМНОМ СПОСОБАХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1. Буквенные обозначения элементов деформаций и расчетных величин при открытом способе разработки приведены в табл.1.

Таблица 1

| Название | Буквенное обозначение |
| --- | --- |
| 1. Ширина призмы обрушения борта (откоса уступа, отвала) |  |
| 2. Высота: |  |
| борта вертикальная |  |
| борта наклонная |  |
| борта условная |  |
| вертикального откоса предельная |  |
| вертикальной трещины отрыва |  |
| 3. Длина поверхности скольжения призмы возможного обрушения |  |
| 4. Сила: |  |
| результирующая гидравлического и гидродинамического давления реакции между смежными блоками, действующей по боковым поверхностям отдельного блока |  |
| 5. Равнодействующая сил трения и нормальной составляющей силы тяжести отдельного блока |  |
| 6. Сила тяжести отдельных блоков, на которые разбивается призма возможного обрушения |  |
| 7. Нормальная составляющая силы тяжести отдельного блока |  |
| 8. Касательная составляющая силы тяжести отдельного блока |  |
| 9. Максимальное значение общего сопротивления сдвигу отвальной массы |  |
| 10. Касательное напряжение на площадке скольжения |  |
| 11. Общее сопротивление сдвигу горной породы |  |
| 12. Напряжение: |  |
| наибольшее главное |  |
| приведенное |  |
| нормальное на площадке скольжения |  |
| 13. Угол: |  |
| наклона борта |  |
| откоса борта |  |
| внутреннего трения |  |
| сдвига |  |
| между направлением наибольшего главного напряжения и площадкой скольжения |  |
| наклона площадки, являющейся основанием отдельного блока |  |
| излома поверхности скольжения |  |
| падения слоев и поверхностей ослабления |  |
| 14. Коэффициент: |  |
| структурного ослабления массива |  |
| запаса устойчивости борта, откоса уступа, отвала |  |
| 15. Плотность пород в массиве |  |
| 16. Удельная сила тяжести: |  |
| грунта |  |
| воды |  |
| 17. Сцепление пород: |  |
| в монолите (образце) |  |
| в массиве |  |
| по контактам поверхностей ослабления массива |  |
| измененное на величину коэффициента запаса устойчивости |  |
| 18. Средняя интенсивность трещиноватости массива |  |

2. Буквенные обозначения элементов деформаций и расчетных величин при подземном способе разработки приведены в табл.2.

Таблица 2

| Название | Буквенное обозначение |
| --- | --- |
| 1. Угол сдвижения в коренных породах на разрезе вкрест простирания тела полезного ископаемого: |  |
| у нижней границы выработки в висячем боку |  |
| у нижней границы выработки в лежачем боку |  |
| у верхней границы выработки |  |
| 2. Угол сдвижения в коренных породах на разрезе по простиранию тела полезного ископаемого |  |
| 3. Угол сдвижения в наносах |  |
| 4. Угол разрывов на разрезе вкрест простирания тела полезного ископаемого: |  |
| у нижней границы выработки в висячем боку |  |
| у нижней границы выработки в лежачем боку |  |
| у верхней границы выработки |  |
| 5. Угол разрывов на разрезе по простиранию тела полезного ископаемого |  |
| 6. Граничные углы в коренных породах на разрезе вкрест простирания тела полезного ископаемого: |  |
| у нижней границы выработки в висячем боку |  |
| у нижней границы выработки в лежачем боку |  |
| у верхней границы выработки |  |
| 7. Граничный угол в коренных породах на разрезе по простиранию тела полезного ископаемого |  |
| 8. Граничный угол в наносах |  |
| 9. Углы полных сдвижений: |  |
| у нижней границы выработки |  |
| у верхней границы выработки |  |
| у границы выработки по простиранию тела полезного ископаемого |  |
| 10. Угол максимального оседания |  |
| 11. Угол воронкообразования |  |
| 12. Относительное максимальное оседание |  |
| 13. Отношение максимального горизонтального сдвижения к максимальному оседанию |  |
| 14. Оседание земной поверхности |  |
| 15. Максимальное оседание |  |
| 16. Горизонтальное сдвижение |  |
| 17. Наклон |  |
| 18. Кривизна |  |
| 19. Радиус кривизны |  |
| 20. Горизонтальная деформация |  |
| 21. Расстояние от точки максимального оседания до границы мульды сдвижения (длина полумульды): |  |
| в сторону падения тела полезного ископаемого |  |
| в сторону восстания тела полезного ископаемого |  |
| по простиранию тела полезного ископаемого |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, НЕ ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ

| Наименование | Номер стандарта |
| --- | --- |
| 1. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки | ГОСТ 2.749 |
| 2. Элементы трубопроводов | ГОСТ 2.784 |
| 3. Трубопроводы, устья горных выработок, выходящих на земную поверхность, провал, граница зоны обрушения, здания, сооружения, погрузочно-разгрузочная линия, весы вагонные, конвейерные, наблюдательная станция и др. | ГОСТ 2.854 |
| 4. Горные выработки, выработанное пространство, скважины, очаги опасности и предохранительные сооружения в горных выработках, граница предохранительного целика и др. | ГОСТ 2.855 |
| 5. Обводненность пород, структурные и тектонические элементы, изогипсы | ГОСТ 2.857 |
| 6. Здания, сооружения и природные объекты на земной поверхности, горизонтали поверхности и др. | Действующие условные знаки, установленные ГУГК |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Наименование | Номер таблицы | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| А |  |  |
| Аппарат пусковой подземный | 4 | 11 |
| Б |  |  |
| Барьер | 8 | 27 |
| В |  |  |
| Вакуумметр | 7 | 9 |
| Вакуум-насос временный | 7 | 1б |
| Вакуум-насос стационарный | 7 | 1a |
| Вантуз | 9 | 12 |
| Вектор сдвижения | 2 | 1 |
| Величина номинального тока плавкой вставки | 4 | 30б |
| Величина радиуса закругления | 8 | 8 |
| Величина тока уставки максимального реле | 4 | 30а |
| Вентиль запорный | 5 | 4 |
| Вентилятор местного проветривания, временный | 3 | 4 |
| Вентилятор стационарный | 3 | 3 |
| Ветвь (путь) движения воздуха между двумя узлами | 3 | 36 |
| Ветвь (путь) утечки воздуха между двумя узлами | 3 | 37 |
| Водомер | 7 | 12 |
| Водоотделитель | 7 | 17 |
| Водосборник | 10 | 11 |
| Водохранилище в горной выработке | 5 | 23 |
| Воздухоохладитель | 3 | 19 |
| Воздухосборник для компрессоров | 9 | 6 |
| Воронка кабельная | 4 | 27 |
| Выключатель автоматический | 4 | 12б |
| Выключатель автоматический фидерный подземный | 4 | 9 |
| Выключатель воздушный | 4 | 12а |
| Выключатель масляный | 4 | 12в |
| Выключатель секторный | 4 | 12г |
| Выпуск воды, пульпы, закладки для ликвидации закупорки трубопровода | 9 | 14 |
| Выработка, заниженная по высоте | 8 | 36в |
| Выработка, зауженная по сечению | 8 | 36г |
| Выработка, не выдержанная по зазорам | 8 | 36д |
| Выработка освещенная | 8 | 36а |
| Выработка погашенная недействующая | 3 | 5 |
| Выработка с пучащей почвой | 8 | 36б |
| Выработка с невыдержанным уклоном рельсовых путей | 8 | 36б |
| Выработка со скоростью воздушной струи больше допустимой правилами безопасности | 3 | 6 |
| Выход запасный | 3 | 25 |
| Вышка с пожарным гидрантом | 5 | 3 |
| Г |  |  |
| Газоанализатор | 7 | 8 |
| Газосчетчик | 7 | 14 |
| Гайка Ротта | 5 | 1 |
| Герметизатор | 7 | 5 |
| Гидрокалорифер | 3 | 20 |
| Гидромонитор | 9 | 4 |
| Гидроэлеватор | 9 | 10 |
| Граница зоны опасных сдвижений | 2 | 4в |
| Граница зоны плавных сдвижений | 2 | 4а |
| Граница зоны трещин | 2 | 4б |
| Граница крепления выработки разными материалами | 3 | 30 |
| Граница мульды сдвижения | 2 | 3 |
| Граница расчетная бермы предохранительного целика | 1 | 9а |
| Граница расчетная предохранительного целика под наносами | 1 | 9б |
| Граница реверсии вентилятора | 3 | 26 |
| Д |  |  |
| Датчик | 4 | 25 |
| Дверь вентиляционная автоматическая | 3 | 9г |
| Дверь вентиляционная водозаборная | 3 | 9в |
| Дверь вентиляционная закрытая | 3 | 9а |
| Дверь вентиляционная открытая | 3 | 9в |
| Дверь вентиляционная противопожарная | 3 | 9в |
| Дверь вентиляционная решетчатая | 3 | 9д |
| Дверь вентиляционная с регулирующим окном | 3 | 9б |
| Деформация здания и сооружения в результате просадки, пучения, сползания | 2 | 7 |
| Диафрагма | 7 | 16 |
| Дифманометр | 7 | 11 |
| Дорога действующая подъездная к объектам на поверхности | 5 | 24 |
| Дорога монорельсовая | 8 | 7 |
| Доставка конвейером ленточным | 8 | 16а |
| Доставка конвейером скребковым | 8 | 16в |
| Доставка конвейером скреперным | 8 | 16б |
| Доставка скрепером | 8 | 15 |
| Дробилка | 9 | 7 |
| З |  |  |
| Забой подготовительный действующий | 3 | 32б |
| Забой очистной действующий | 3 | 32а |
| Забор снегозащитный из передвижных щитов | 10 | 7б |
| Забор снегозащитный стационарный | 10 | 7а |
| Завал выработки | 2 | 16 |
| Заглушка | 5 | 7 |
| Задвижка ручная | 5 | 5б |
| Задвижка с электроприводом | 5 | 5а |
| Заземление местное | 4 | 28 |
| Заслон водяной | 3 | 15б |
| Заслон сланцевый | 3 | 15а |
| Заслонка вентиляционная | 3 | 23 |
| Затвор секторный | 8 | 35 |
| Здание надшахтное | 3 | 35 |
| Землесос | 9 | 1 |
| Знак предупредительный | 10 | 9 |
| Знак пикетный | 8 | 2 |
| Зумпф землесоса, гидроэлеватора | 9 | 17 |
| И |  |  |
| Изолиния горизонтальных деформаций растяжения | 2 | 5б |
| Изолиния горизонтальных деформаций сжатия | 2 | 5в |
| Изолиния кривизны | 2 | 5г |
| Изолиния оседания | 2 | 5а |
| Изолиния скорости оседания | 2 | 5д |
| Индикатор метана | 7 | 7 |
| К |  |  |
| Кабель высоковольтный | 4 | 1a |
| Кабель гибкий | 4 | 1в |
| Кабель низковольтный | 4 | 1б |
| Камера | 3 | 28 |
| Камера для бурения дегазационной скважины | 7 | 18 |
| Канава нагорная водоотводящая | 10 | 6 |
| Клапан запорный | 5 | 4 |
| Клапан обратный | 5 | 6б |
| Клапан редукционный | 5 | 6а |
| Колено шарнирно-поворотное | 9 | 13 |
| Колодец водосборный, водозаборный | 9 | 18 |
| Колодец на сети с пожарным гидрантом | 5 | 2 |
| Компенсатор высоты | 8 | 26 |
| Компрессор | 9 | 5 |
| Конвейер ленточный с устройством для доставки людей | 8 | 17 |
| Конденсатор | 4 | 20 |
| Контактор | 4 | 19 |
| Контур блока подстанции | 4 | 3 |
| Коробка ответвительная | 4 | 16 |
| Кран пожарный | 5 | 1 |
| Кривая сдвижения или деформации | 2 | 2 |
| Кроссинг типа "перекидной мост" общешахтный | 3 | 7 |
| Кроссинг трубчатый участковый | 3 | 8 |
| Круг поворотный | 8 | 6 |
| Л |  |  |
| Лампа ксеноновая | 4 | 23 |
| Лебедка кабельная | 8 | 32д |
| Лебедка маневровая | 8 | 32а |
| Лебедка подъемная | 8 | 32г |
| Лебедка посадочная | 8 | 32в |
| Лебедка скреперная | 8 | 32б |
| Лестница на откосе | 8 | 53 |
| Линия, выполненная голыми шинами, лентами или проводами | 4 | 2г |
| Линия заземления или зануления | 4 | 2в |
| Линия освещения | 4 | 2а |
| Линия профильная | 1 | 8 |
| Линия троллейная | 4 | 2б |
| Линия электропередачи воздушная на опоре | 4 | 2д |
| М |  |  |
| Манометр | 7 | 10 |
| Машина закладочная гидравлическая | 9 | 15б |
| Машина закладочная пневматическая | 9 | 15а |
| Машина подъемная | 8 | 31 |
| Маяк | 1 | 7 |
| Место загазования | 3 | 29а |
| Место земляного полотна неисправное | 8 | 49 |
| Место набора пробы воздуха | 3 | 29б |
| Место негабаритное | 8 | 48 |
| Место перегрузки с одного конвейера на другой | 8 | 21 |
| Место подключения воздухопровода на подачу воды | 5 | 18 |
| Место посадки в пассажирский поезд | 8 | 37 |
| Место стоянки оросительного, побелочного передвижного агрегата | 5 | 9б |
| Место стоянки пассажирского поезда | 8 | 38 |
| Место стоянки пеногенераторной установки | 5 | 9а |
| Место стоянки передвижного огнетушителя | 5 | 9г |
| Место стоянки противопожарной автомашины, локомотива | 5 | 9в |
| Место стоянки противопожарного поезда | 5 | 9д |
| Место сцепки и расцепки вагонов | 8 | 29 |
| Место установки кожуха | 5 | 19 |
| Место установки прибора ароматической сигнализации | 3 | 27 |
| Место установки противопожарного насоса | 5 | 10 |
| Место установки телефона | 5 | 22 |
| Место установки шпренгельной перемычки | 3 | 12 |
| Место хранения материалов для закладки проема в перемычке | 5 | 17 |
| Место хранения респираторов | 3 | 24а |
| Место хранения самоспасателей | 3 | 24б |
| Мост транспортно-отвальный | 8 | 41 |
| Муфта кабельная соединительная | 4 | 26а |
| Муфта кабельная тройниковая | 4 | 26б |
| Н |  |  |
| Направление движения составов с вагонами, загруженными полезными ископаемыми | 8 | 11а |
| Направление движения составов с вагонами, загруженными полезными ископаемыми и породой | 8 | 11в |
| Направление движения составов с вагонами, загруженными породой | 8 | 11б |
| Направление движения составов с порожними вагонами | 8 | 10 |
| Направление и величина уклона рельсового пути | 8 | 9 |
| Направление потока воды | 10 | 10 |
| Насос высоконапорный | 9 | 2 |
| Насос передвижной участковый | 10 | 1б |
| Насос плавучий | 10 | 1в |
| Насос погружной (глубинный) | 10 | 3 |
| Насос подпитки, охладительно-циркулярной системы | 9 | 3 |
| Насос стационарный | 10 | 1a |
| Начало торможения | 8 | 39 |
| Ниша | 8 | 23 |
| Номер позиции по плану ликвидации аварий | 3 | 34 |
| Номер участка подготовительного | 3 | 33б |
| Номер участка очистного | 3 | 33а |
| О |  |  |
| Обогреватель | 3 | 17 |
| Объем поданной заиловки за месяц | 6 | 2 |
| Обрушение развивающееся | 2 | 8б |
| Обрушение стабилизировавшееся | 2 | 8а |
| Огнетушитель ручной | 5 | 11 |
| Оплывание песчаных откосов | 2 | 11 |
| Оплывина | 2 | 9 |
| Оползень развивающийся | 2 | 8б |
| Оползень стабилизировавшийся | 2 | 8а |
| Опора линии электропередачи ответвительная | 4 | 31б |
| Опора линии электропередачи передвижная | 4 | 31г |
| Опора линии электропередачи промежуточная | 4 | 31а |
| Опора линии электропередачи с кабельной муфтой | 4 | 31з |
| Опора линии электропередачи с прожектором | 4 | 31ж |
| Опора линии электропередачи с разъединителем | 4 | 31д |
| Опора линии электропередачи со светильником | 4 | 31е |
| Опора линии электропередачи угловая | 4 | 31в |
| Опрокидыватель | 8 | 30 |
| Орт для бурения дегазационной скважины | 7 | 18 |
| Осыпь | 2 | 13 |
| Ось рельсового пути | 8 | 3 |
| Откатка вагонов аккумуляторными электровозами, дизелевозами, гировозами | 8 | 12 |
| Отвалообразователь консольный неповоротный | 8 | 40б |
| Отвалообразователь консольный поворотный | 8 | 40а |
| Откатка вагонов канатная бесконечная | 8 | 14в |
| Откатка вагонов канатная двухконцевая | 8 | 14б |
| Откатка вагонов канатная одноконцевая | 8 | 14а |
| Откатка вагонов контактными электровозами | 8 | 13 |
| Откос фильтрующий | 10 | 5 |
| П |  |  |
| Парус вентиляционный | 3 | 10 |
| Перемычка барьерная | 3 | 11 |
| Перемычка фильтрующая | 10 | 5 |
| Перегородка вентиляционная | 3 | 13 |
| Печь дренажная | 9 | 20 |
| Печь с тюбинговым креплением | 9 | 19 |
| Пика противопожарная | 5 | 14 |
| Питатель | 8 | 33 |
| Площадь бульдозерных работ | 6 | 1 |
| Подстанция передвижная трансформаторная поверхностная | 4 | 4б |
| Подстанция передвижная трансформаторная подземная | 4 | 4г |
| Подстанция стационарная поверхностная | 4 | 4а |
| Подстанция трансформаторная на опоре | 4 | 4в |
| Подстанция тяговая | 8 | 47 |
| Подъем канатно-кресельный людской | 8 | 20 |
| Подъемник карьерный клетьевой | 8 | 42в |
| Подъемник карьерный локомотивный зубчато-реечный | 8 | 42б |
| Подъемник карьерный с бесконечным канатом, с вагонами-тягачами, с локомотивами | 8 | 42а |
| Подъемник карьерный скиповой | 8 | 42г |
| Пост гидрометрический | 10 | 12 |
| Пост стрелочный | 8 | 46 |
| Пост управления | 4 | 13 |
| Пояс противопожарный в выработке | 3 | 31 |
| Привод конвейера | 8 | 18 |
| Пригрузка фильтрующая | 10 | 5 |
| Пригрузка фильтрующая при изображении на плане | 1 | 11а |
| Пригрузка фильтрующая при изображении на разрезе | 1 | 11б |
| Прожектор | 4 | 24 |
| Промоина | 2 | 12 |
| Просадка | 2 | 10 |
| Пульпосборник подземный | 9 | 16 |
| Пульт, щит, ящик с аппаратурой | 4 | 17 |
| Пункт, объединяющий не менее трех вентиляционных ветвей | 3 | 38 |
| Пункт передвижной поверхностный | 4 | 8 |
| Пункт погрузочный автоматический | 8 | 34в |
| Пункт погрузочный временный | 8 | 34б |
| Пункт погрузочный стационарный | 8 | 34а |
| Пункт радиосвязи | 5 | 22б |
| Пункт телевидения | 5 | 22в |
| Пункт технического осмотра | 8 | 45 |
| Пункт хранения противопожарных материалов и оборудования | 5 | 15 |
| Пускатель магнитный подземный | 4 | 10а |
| Пускатель ручной подземный | 4 | 10б |
| Пути рельсовые передвижные | 8 | 51 |
| Путь (ветвь) движения воздуха между двумя узлами | 3 | 36 |
| Путь (ветвь) утечки воздуха между двумя узлами | 3 | 37 |
| Путь пешеходный по карьеру | 8 | 52 |
| Путь рельсовый, подрабатываемый горными выработками | 8 | 50 |
| Путь узкоколейный рельсовый в горизонтальной выработке | 8 | 1 |
| Путь узкоколейный рельсовый в наклонной выработке | 8 | 5 |
| Пучение подошвы выработки | 2 | 15 |
| Р |  |  |
| Разминовка с автоматическим стрелочным переводом | 8 | 4а |
| Разминовка с ручным стрелочным переводом | 8 | 4б |
| Разрядник вентильный | 4 | 15б |
| Разрядник трубчатый | 4 | 15a |
| Разъединитель автоматический | 4 | 12б |
| Разъединитель воздушный | 4 | 12a |
| Разъединитель масляный | 4 | 12в |
| Разъединитель секторный | 4 | 12г |
| Расходомер | 7 | 13 |
| Реактор | 4 | 6 |
| Реле | 4 | 21 |
| Реле давления | 7 | 15 |
| Репер в подземной выработке, не имеющий непосредственного подхода | 1 | 4 |
| Репер глубинный | 1 | 4 |
| Репер исходный открытый на поверхности и в горной выработке | 1 | 1a |
| Репер исходный скрытый на поверхности и в горной выработке | 1 | 2a |
| Репер опорный открытый на поверхности и в горной выработке | 1 | 1б |
| Репер опорный скрытый на поверхности и в горной выработке | 1 | 2б |
| Репер-пара в боках подземной выработки | 1 | 6б |
| Репер-пара в кровле и подошве подземной выработки | 1 | 6a |
| Репер рядовой открытый на поверхности и в горной выработке | 1 | 1в |
| Репер рядовой скрытый на поверхности и в горной выработке | 1 | 2в |
| Репер стенной | 1 | 3 |
| С |  |  |
| Светильник | 4 | 22 |
| Сепаратор электромагнитный подвесной | 8 | 43 |
| Соединение штепсельное | 4 | 18 |
| Солесос | 9 | 1 |
| Способ охраны здания поддомкрачиванием | 1 | 10б |
| Способ охраны здания разрезкой на отсеки | 1 | 10а |
| Способ охраны здания железобетонными поясами | 1 | 10г |
| Способ охраны здания стальными тяжами | 1 | 10в |
| Станция высоконапорная | 9 | 2 |
| Станция замера количества воздуха | 3 | 22 |
| Станция землесосная | 9 | 1 |
| Станция насосная | 10 | 1 |
| Станция насосная подпитки, охладительно-циркулярной системы | 9 | 3 |
| Станция солесосная | 9 | 1 |
| Станция углесосная | 9 | 1 |
| Ствол противопожарный | 5 | 13 |
| Стопор | 8 | 24 |
| Струя вентиляционная | 3 | 1 |
| Т |  |  |
| Ток короткого замыкания | 4 | 29 |
| Толкатель верхнего действия | 8 | 25а |
| Толкатель нижнего действия | 8 | 25б |
| Трансформатор напряжения | 4 | 5а |
| Трансформатор тока | 4 | 5б |
| Траншея воздухоподающая | 3 | 21 |
| Траншея дренажная под отвалом при изображении на плане | 1 | 12а |
| Траншея дренажная под отвалом при изображении на разрезе | 1 | 12б |
| Трещина в боку подземной выработки | 2 | 14в |
| Трещина в здании от подработки горными работами и изменения мерзлотного режима | 2 | 6б |
| Трещина в кровле подземной выработки | 2 | 14а |
| Трещина в подошве подземной выработки | 2 | 14б |
| Трещина, образовавшаяся под влиянием горных разработок | 2 | 6а |
| Труба вентиляционная в общем виде | 3 | 14а |
| Труба вентиляционная с эжектором | 3 | 14б |
| Труба для отвода газа в атмосферу | 7 | 2 |
| У |  |  |
| Углесос | 9 | 1 |
| Узел (пункт), объединяющий не менее трех вентиляционных ветвей | 3 | 38 |
| Укрепление откоса уступа механическим способом | 1 | 13в, 14в |
| Укрепление откоса уступа покрытием дерном | 1 | 13а, 14а |
| Укрепление откоса уступа посадкой деревьев и кустарников | 1 | 13б, 14б |
| Укрепление откоса уступа физико-химическим способом | 1 | 13г, 14г |
| Установка вакуум-насосная временная | 7 | 1б |
| Установка вакуум-насосная стационарная | 7 | 1a |
| Установка для очистки вагонов | 8 | 28 |
| Установка закладочная гидравлическая | 9 | 15б |
| Установка закладочная пневматическая | 9 | 15a |
| Установка калориферная | 3 | 16 |
| Установка оросительная, дренчерная, водяной завесы автоматическая | 5 | 8б |
| Установка оросительная, дренчерная, водяной завесы ручная | 5 | 8a |
| Установка пылеулавливающая | 5 | 20 |
| Установка холодильная | 3 | 18 |
| Устройство выпрямительное | 4 | 7б |
| Устройство для подъема жидкости | 10 | 2 |
| Устройство загрузочное | 9 | 11 |
| Устройство конвейера натяжное | 8 | 19 |
| Устройство оросительное | 5 | 12 |
| Устройство против гидроудара | 9 | 9 |
| Устройство противовзрывное, пламягаситель | 7 | 6 |
| Устройство распределительное комплектное подземное | 4 | 7в |
| Устройство распределительное стационарное поверхностное | 4 | 7а |
| Устройство, регулирующее уровень воды | 10 | 4 |
| Устройство сигнальное звуковое | 8 | 22б |
| Устройство сигнальное световое | 8 | 22а |
| Устройство со специальным диффузор-смесителем для выпуска газа в подземную выработку | 7 | 3 |
| Устройство экипировочное | 8 | 44 |
| Утечка воздуха | 3 | 2 |
| Участок на поверхности, наиболее опасный по прорыву воды в подземные выработки | 10 | 8 |
| Участок ожидаемого подтопления | 10 | 8 |
| Участок пласта в границах пожара | 6 | 4 |
| Участок пласта, подвергшийся профилактической обработке | 6 | 3 |
| Ф |  |  |
| Фильтр матерчатый | 5 | 21б |
| Фильтр наклонный | 10 | 5 |
| Фильтр электрический | 5 | 21а |
| Ц |  |  |
| Целик около выработки раздавленный | 2 | 17 |
| Центрифуга | 9 | 7 |
| Ш |  |  |
| Шибер | 3 | 23 |
| Щ |  |  |
| Щит, пульт, ящик с аппаратурой | 4 | 17 |
| Э |  |  |
| Эжектор | 7 | 4 |
| Электрорепер | 1 | 5 |
| Эрлифт | 10 | 2 |
| Я |  |  |
| Ящик кабельный | 4 | 14 |
| Ящик с аппаратурой, пульт, щит | 4 | 17 |
| Ящик с выкидным рукавом и противопожарным стволом | 5 | 16 |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2003