ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОПОРЫ, ЗАЖИМЫ 
И УСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА. 
ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 3.1107-81 
(CT СЭВ 1803-79)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Единая система технологической документации ОПОРЫ, ЗАЖИМЫ И УСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Unified system for technological documentation. Bases, clamps and installing arrangements. Symbolic representation | ГОСТ 3.1107-81 (CT СЭВ 1803-79) Взамен ГОСТ 3.1107-73 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1981 г. № 5943 срок введения установлен

с 01.07.82

1. Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения опор, зажимов и установочных устройств, применяемых в технологической документации.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1803-79.

2. Для изображения обозначения опор, зажимов и установочных устройств следует применять сплошную тонкую линию по ГОСТ 2.303-68.

3. Обозначения опор (условные) приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование опоры | Обозначение опоры на видах |
| --- | --- |
|  | спереди, сзади | сверху | снизу |
| 1. Неподвижная |  |  |  |
| 2. Подвижная |  |  |  |
| 3. Плавающая |  |  |  |
| 4. Регулируемая |  |  |  |

4. Допускается обозначение подвижной, плавающей и регулируемой опор на видах сверху и снизу изображать, как обозначение неподвижной опоры на аналогичных видах.

5. Обозначения зажимов приведены в табл. 2.

6. Обозначение двойного зажима на виде спереди или сзади при совпадении точек приложения силы, допускается изображать как обозначение одиночного зажима на аналогичных видах.

7. Обозначения установочных устройств приведены в табл. 3.

Таблица 2

| Наименование зажима | Обозначение зажима на видах |
| --- | --- |
|  | спереди, сзади | сверху | снизу |
| 1. Одиночный |  |  |  |
| 2. Двойной |  |  |  |

Примечание. Для двойных зажимов длина плеча устанавливается разработчиком в зависимости от расстояния между точками приложения сил. Допускается упрощенное графическое обозначение двойного зажима: .

8. Установочно-зажимные устройства следует обозначать так сочетание обозначений установочных устройств и зажимов (справочное приложение 2).

Примечание. Для цанговых оправок (патронов) следует применять обозначение - .

9. Допускается обозначение опор и установочных устройств, кроме центров, наносить на выносных линиях, соответствующих поверхностей (справочные приложения 1 и 2).

10. Для указания формы рабочей поверхности опор, зажимов и установочных устройств следует применять обозначения в соответствии с табл. 4.

11. Обозначение форм рабочих поверхностей наносят слева от обозначения опоры, зажима или установочного устройства (справочные приложения 1 и 2).

12. Для указания рельефа рабочих поверхностей (рифленая, резьбовая, шлицевая и т.д.) опор, зажимов и установочных устройств следует применять обозначение в соответствии с чертежом.

Таблица 3

| Наименование установочного устройства | Обозначение установочного устройства на видах |
| --- | --- |
|  | спереди, сзади, сверху снизу | слева | справа |
| 1. Центр неподвижный |  | Без обозначения | Без обозначения |
| 2. Центр вращающийся |  | То же | То же |
| 3. Центр плавающий |  | » | » |
| 4. Оправка цилиндрическая |  |  |  |
| 5. Оправка шариковая (роликовая) |  |  |  |
| 6. Патрон поводковый |  |  |  |

Примечания:

1. Обозначение обратных центров следует выполнять в зеркальном изображении.

2. Для базовых установочных поверхностей допускается применять обозначение - .

Таблица 4

| Наименование формы рабочей поверхности | Обозначение формы рабочей поверхности на всех видах |
| --- | --- |
| 1. Плоская |  |
| 2. Сферическая |  |
| 3. Цилиндрическая (шариковая) |  |
| 4. Призматическая |  |
| 5. Коническая |  |
| 6. Ромбическая |  |
| 7. Трехгранная |  |

Примечание. Указание прочих форм рабочей поверхности опор, зажимов и установочных устройств следует выполнять в соответствии с требованиями, установленными отраслевыми НТД.

13. Обозначение рельефа рабочей поверхности наносят на обозначение соответствующей опоры зажима или установочного устройства (справочное приложение 1).

14. Для указания устройств зажимов следует применять обозначения в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

| Наименование устройства зажима | Обозначение устройства зажима на всех видах |
| --- | --- |
| 1. Пневматическое | Р |
| 2. Гидравлическое | Н |
| 3. Электрическое | Е |
| 4. Магнитное | М |
| 5. Электромагнитное | ЕМ |
| 6. Прочее | Без обозначения |

15. Обозначение видов устройств зажимов наносят слева от обозначения зажимов (справочные приложения 1 и 2).

Примечание. Для гидропластовых оправок допускается применять обозначение - .

16. Количество точек приложения силы зажима к изделию, при необходимости, следует записывать справа от обозначения зажима (справочное приложение 2, поз. 3).

17. На схемах, имеющих несколько проекций, допускается на отдельных проекциях не указывать обозначения опор, зажимов и установочных устройств относительно изделия, если их положение однозначно определяется на одной проекции (справочное приложение 2, поз. 2).

18. На схемах допускается несколько обозначений одноименных опор на каждом виде заменять одним, с обозначением их количества (справочное приложение 2, поз. 2).

19. Допускаются отклонения от размеров графических обозначений, указанных в табл. 1-4 и на чертеже.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

# Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств на схемах

| Наименование | Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств |
| --- | --- |
| 1. Центр неподвижный (гладкий) |  |
| 2. Центр рифленый |  |
| 3. Центр плавающий |  |
| 4. Центр вращающийся |  |
| 5. Центр обратный вращающийся с рифленой поверхностью |  |
| 6. Патрон поводковый |  |
| 7. Люнет подвижный |  |
| 8. Люнет неподвижный |  |
| 9. Оправка цилиндрическая |  |
| 10. Оправка коническая, роликовая |  |
| 11. Оправка резьбовая, цилиндрическая с наружной резьбой |  |
| 12. Оправка шлицевая |  |
| 13. Оправка цанговая |  |
| 14. Опора, регулируемая со сферической выпуклой рабочей поверхностью |  |
| 15. Зажим пневматический с цилиндрической рифленой рабочей поверхностью |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# Примеры схем установов изделий

| Описание способа установа | Схема обозначения |
| --- | --- |
| 1. В тисках с призматическими губками и пневматическим зажимом |  |
| 2. В кондукторе с центрированием на цилиндрический палец, с упором на три неподвижные опоры и с применением электрического устройства двойного зажима, имеющего сферические рабочие поверхности |  |
| 3. В трехкулачковом патроне с механическим устройством зажима, с упором в торец, с поджимом вращающимся центром и с креплением в подвижном люнете |  |
| 4. На конической оправке с гидропластовым устройством зажима, с упором в торец на рифленую поверхность и с поджимом вращающимся центром |  |