ГОСТ 3.1109-82

[CT СЭВ 2064-79,

СТ СЭВ 2522-80,

СТ СЭВ 2523-80]

Группа Т53

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ3А ССР

Единая система технологической документации

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Unified system for technological documentation.

Terms and definitions of main concepts

Дата введения 1983-01-01

ВВЕДЕН постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июля 1982 г. N 2988

ВЗАМЕН ГОСТ 3.1109-73

ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в мае 1984 г. (ИУС 8-84)

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области технологических процессов изготовления и ремонта изделий машиностроения и приборостроения.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Настоящий стандарт полностью соответствует СT СЭВ 2064-79, СT СЭВ 2522-80, СT СЭВ 2523-80. Пункты 64, 65, 97, 100, 101, 103-105, 107 настоящего стандарта соответствуют СT СЭВ 2521-80.

Термины и определения технологических процессов и операций, применяемые в отдельных отраслях, устанавливаются в отраслевых стандартах в соответствии с настоящим стандартом.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В стандарте имеется рекомендуемое приложение, содержащее термины, характеризующие производственный процесс.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Технологический процесс Процесс D. Technologischer Fertigungsablauf Е. Manufacturing process F. de fabrication | Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. Примечания: 1. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам обработки, формообразования и сборки 2. К предметам труда относятся заготовки и изделия |
| 2. Технологическая операция Операция D. Operation; Arbeitsgang Е. Operation F. | Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте |
| 3. Технологический метод Метод | Совокупность правил, определяющих последовательность и содержание действий при выполнении формообразования, обработки или сборки, перемещения, включая технический контроль, испытания в технологическом процессе изготовления или ремонта, установленных безотносительно к наименованию, типоразмеру или исполнению изделия |
| 4. Технологическая база D. Technologische Basis | Поверхность, сочетание поверхностей, ось или точка, используемые для определения положения предмета труда в процессе изготовления. Примечание. Поверхность, сочетание поверхностей, ось или точка принадлежат предмету труда |
| 5. Обрабатываемая поверхность D. Zu bearbeitende | Поверхность, подлежащая воздействию в процессе обработки |
| 6. Технологический документ Документ D. Technologisches Dokument | Графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия |
| 7. Оформление технологического документа Оформление документа | Комплекс процедур, необходимых для подготовки и утверждения технологического документа в соответствии с порядком, установленным на предприятии. Примечание. К подготовке документа относится его подписание, согласование и т.д. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ По комплектности технологических документов |
| 8. Комплект документов технологического процесса (операции) Комплект документов процесса (операции) | Совокупность технологических документов, необходимых и достаточных для выполнения технологического процесса (операции) |
| 9. Комплект технологической документации Комплект документации | Совокупность комплектов документов технологических процессов и отдельных документов, необходимых и достаточных для выполнения технологических процессов при изготовлении и ремонте изделия или его составных частей |
| 10. Комплект проектной технологической документации Комплект проектной документации | Комплект технологической документации, предназначенный для применения при проектировании или реконструкции предприятия |
| 11. Стандартный комплект документов технологического процесса (операции) Стандартный комплект документов процесса (операции) | Комплект технологических документов, установленных в соответствии с требованиями стандартов государственной системы стандартизации |
| По степени детализации описания технологических процессов |
| 12. Маршрутное описание технологического процесса Маршрутное описание процесса Ндп. Маршрутное изложение | Сокращенное описание всех технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов |
| 13. Операционное описание технологического процесса Операционное описание процесса Ндп. Операционное изложение | Полное описание всех технологических операций в последовательности их выполнения с указанием переходов и технологических режимов |
| 14. Маршрутно-операционное описание технологического процесса Маршрутно-операционное описание процесса Ндп. Маршрутно-операционное изложение | Сокращенное описание технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций в других технологических документах |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ По организации производства |
| 15. Единичный технологический процесс Единичный процесс Ндп. Специальный технологический процесс | Технологический процесс изготовления или ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства |
| 16. Типовой технологический процесс Типовой процесс D. Technologicher | Технологический процесс изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками |
| 17. Групповой технологический процесс Групповой процесс D. Technologischer | Технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками |
| 18. Типовая технологическая операция Типовая операция D. Typenarbeitsgang | Технологическая операция, характеризуемая единством содержания и последовательности технологических переходов для группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками |
| 19. Групповая технологическая операция Групповая операция D. Gruppenarbeitsgang | Технологическая операция совместного изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками |
| Методы обработки, формообразования, сборки и контроля |
| 20. Формообразование D. Urformen Е. Primary forming F. Formage initial | Изготовление заготовки или изделия из жидких, порошковых или волокновых материалов |
| 21. Литье Ндп. Отливка D. Giessen Е. Casting F. Fondage | Изготовление заготовки или изделия из жидкого материала заполнением им полости заданных форм и размеров с последующим затвердением |
| 22. Формование D. Formen Е. Forming F. Formage | Формообразование из порошкового или волокнового материала при помощи заполнения им полости заданных формы и размеров с последующим сжатием |
| 23. Спекание | По ГОСТ 17359-82 |
| 24. Обработка D. Bearbeitung Е. Working F. Usinage | Действие, направленное на изменение свойств предмета труда при выполнении технологического процесса |
| 25. Черновая обработка | Обработка, в результате которой снимается основная часть припуска |
| 26. Чистовая обработка | Обработка, в результате которой достигаются заданные точность размеров и шероховатость обрабатываемых поверхностей |
| 27. Механическая обработка | Обработка давлением или резанием |
| 28. Раскрой материала | Разделение материала на отдельные заготовки |
| 29. Обработка давлением D. Umformen Е. Forming F. Formage | Обработка, заключающаяся в пластическом деформировании или разделении материала. Примечание. Разделение материала происходит давлением без образования стружки |
| 30. Ковка | По ГОСТ 18970-84 |
| 31. Штамповка | По ГОСТ 18970-84 |
| 32. Поверхностное пластическое деформирование | По ГОСТ 18296-72 |
| 33. Обработка резанием Резание D. Spanen Е. Machining F. Usinage par | Обработка, заключающаяся в образовании новых поверхностей отделением поверхностных слоев материала с образованием стружки. Примечание. Образование поверхностей сопровождается деформированием и разрушением поверхностных слоев материала |
| 34. Термическая обработка Термообработка D. Thermische Behandlung Е. Heat treatent F. Traitement thermique | Обработка, заключающаяся в изменении структуры и свойств материала заготовки вследствие тепловых воздействий |
| 35. Электрофизическая обработка D. Elektrophysisches Abtragen Е. Electrophysical machining F. Usinage | Обработка, заключающаяся в изменении формы, размеров и (или) шероховатости поверхности заготовки с применением электрических разрядов, магнитострикционного эффекта, электронного или оптического излучения, плазменной струи |
| 36. Электрохимическая обработка D. Elektrochemisches Abtragen E. Electrochemical machining F. Usinage | Обработка, заключающаяся в изменении формы, размеров и (или) шероховатости поверхности заготовки вследствие растворения ее материала в электролите под действием электрического тока |
| 37. Гальванопластика D. Galvanoplastik E. Galvanoplastics F. Galvanoplastie | Формообразование из жидкого материала при помощи осаждения металла из раствора под действием электрического тока |
| 38. Слесарная обработка | Обработка, выполняемая ручным инструментом или машиной ручного действия |
| 39. Сборка D. E. Assembly F. Assemblage | Образование соединений составных частей изделия. Примечания: 1. Примером видов сборки является клепка, сварка заготовок и т.д. 2. Соединение может быть разъемным или неразъемным |
| 40. Монтаж | По ГОСТ 23887-79 |
| 41. Сварка | По ГОСТ 2601-74 |
| 42. Клепка D. Vernieten E. Riveting F. Rivetage | Образование неразъемных соединений при помощи заклепок |
| 43. Пайка | По ГОСТ 17325-79 |
| 44. Склеивание D. Kleben E. Gluing F. Collage | Образование неразъемных соединений при помощи клея |
| 45. Нанесение покрытия D. Beschichten E. Coating F. | Обработка, заключающаяся в образовании на заготовке поверхностного слоя из инородного материала Примечание. Примерами нанесения покрытия являются окрашивание, анодирование, оксидирование, металлизация и т.д. |
| 46. Технический контроль Контроль | По ГОСТ 16504-81 |
| 47. Контроль технологического процесса Контроль процесса | Контроль режимов, характеристик, параметров технологического процесса |
| 48. Маркирование | По ГОСТ 17527-72 |
| 49. Упаковывание | По ГОСТ 17527-72 |
| 50. Консервация | По ГОСТ 5272-68 |
| 51. Расконсервация | По ГОСТ 5272-68 |
| (Измененная редакция, Изм. N 1). |  |
| ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ |
| 52. Технологический переход Переход D. Arbeitsstufe E. Manufacturing step F. Phase de travail | Законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установке |
| 53. Вспомогательный переход D. Hilfsstufe E. Auxiliary step | Законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не сопровождаются изменением свойств предметов труда, но необходимы для выполнения технологического перехода. Примечание. Примерами вспомогательных переходов являются закрепление заготовки, смена инструмента и т.д. |
| 54. Установ D. Aufspannung | Часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы |
| 55. Позиция D. Position E. Position F. Position | Фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования при выполнении определенной части операции |
| 56. Базирование | По ГОСТ 21495-76 |
| 57. Закрепление D. Befestigen (Einspannen) | Приложение сил и пар сил к предмету труда для обеспечения постоянства его положения, достигнутого при базировании |
| 58. Рабочий ход D. Fertigungsgang E. Manufacturing pass F. Passe de fabrication | Законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменения формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки |
| 59. Вспомогательный ход D. Hilfsgang E. Auxiliary pass F. Passe auxiliaire | Законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, необходимого для подготовки рабочего хода |
| 60. Прием D. Handgriff | Законченная совокупность действий человека, применяемых при выполнении перехода или его части и объединенных одним целевым назначением |
| 61. Наладка D. Einrichten E. Setting-up F. Ajustage | Подготовка технологического оборудования и технологической оснастки к выполнению технологической операции. Примечание. К наладке относятся установка приспособления, переключение скорости или подачи, настройка заданной температуры и т.д. |
| 62. Подналадка D. Nachrichten E. Resetting F. | Дополнительная регулировка технологического оборудования и (или) технологической оснастки при выполнении технологической операции для восстановления достигнутых при наладке значений параметров |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (ОПЕРАЦИИ) |
| 63. Цикл технологической операции Цикл операции D. Operationszyklus E. Operation cycle F. Sycle | Интервал календарного времени от начала до конца периодически повторяющейся технологической операции независимо от числа одновременно изготовляемых или ремонтируемых изделий |
| 64. Такт выпуска Такт D. Taktzeit E. Production time F. Tempe de production | Интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определенных наименования, типоразмера и исполнения |
| 65. Ритм выпуска Ритм D. Arbeitstakt E. Production rate F. Cadence de production | Количество изделий или заготовок определенных наименований, типоразмеров и исполнений, выпускаемых в единицу времени |
| 66. Технологический режим Режим | Совокупность значений параметров технологического процесса в определенном интервале времени. Примечание. К параметрам технологического процесса относятся: скорость резания, подача, глубина резания, температура нагрева или охлаждения и т.д. |
| 67. Припуск | Слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в целях достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности. Примечание. К свойствам обрабатываемого предмета труда или его поверхности относятся размеры, формы, твердость, шероховатость и т.п. |
| 68. Операционный припуск | Припуск, удаляемый при выполнении одной технологической операции |
| 69. Промежуточный припуск | Припуск, удаляемый при выполнении одного технологического перехода |
| 70. Допуск припуска | Разность между наибольшим и наименьшим значениями размера припуска |
| 71. Подготовительно-заключительное время D. Vorbereitungs-und E. Setup time | Интервал времени, затрачиваемый на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технологического оснащения к выполнению технологической операции и приведению последних в порядок после окончания смены и (или) выполнения этой операции для партии предметов труда |
| 72. Штучное время D. E. Time per piece | Интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготовляемых или ремонтируемых изделий или равный календарному времени сборочной операции |
| 73. Основное время D. Grundzeit E. Direct manufacture time | Часть штучного времени, затрачиваемая на изменение и (или) последующее определение состояния предмета труда |
| 74. Вспомогательное время D. Hilfszeit E. Auxiliary time | Часть штучного времени, затрачиваемая на выполнение приемов, необходимых для обеспечения изменения и последующего определения состояния предмета труда |
| 75. Оперативное время D. Operative zeit E. Base cycle time | Часть штучного времени, равная сумме основного и вспомогательного времени |
| 76. Время обслуживания рабочего места D. Wartungszeit E. Time for machine servicing | Часть штучного времени, затрачиваемая исполнителем на поддержание средств технологического оснащения в работоспособном состоянии и уход за ними и рабочим местом |
| 77. Время на личные потребности D. Zeit E. Time for personal needs | Часть штучного времени, затрачиваемая человеком на личные потребности и, при утомительных работах, на дополнительный отдых |
| 78. Коэффициент штучного времени | Отношение затрат времени на непосредственное выполнение одним или несколькими рабочими-многостаночниками технологической операции на рассматриваемом рабочем месте к сумме тех же затрат по всем технологическим операциям, выполняемым при многостаночном обслуживании |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ |
| 79. Технологическая норма | Регламентированное значение показателя технологического процесса |
| 80. Техническое нормирование | Установление технически обоснованных норм расхода производственных ресурсов. Примечание. Под производственными ресурсами понимаются энергия, сырье, материалы, инструмент, рабочее время и т.д. |
| 81. Норма времени D. Normzeit E. Standard piece time | Регламентированное время выполнения некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации |
| 82. Норма подготовительно-заключительного времени | Норма времени на подготовку рабочих и средств производства к выполнению технологической операции и приведение их в первоначальное состояние после ее окончания |
| 83. Норма штучного времени | Норма времени на выполнение объема работы, равной единице нормирования, при выполнении технологической операции |
| 84. Норма оперативного времени | Норма времени на выполнение технологической операции, являющаяся составной частью нормы штучного времени и состоящая из суммы норм основного и неперекрываемого им вспомогательного времени |
| 85. Норма основного времени | Норма времени на достижение непосредственной цели данной технологической операции или перехода по качественному и (или) количественному изменению предмета труда |
| 86. Норма вспомогательного времени | Норма времени на осуществление действий, создающих возможность выполнения основной работы, являющейся целью технологической операции или перехода |
| 87. Единица нормирования | Количество производственных объектов или число работающих, на которое устанавливается техническая норма. Примечание. Под технической нормой понимается количество деталей, на которое устанавливается норма времени; количество изделий, на которое устанавливается норма расхода материала; число рабочих, на которое устанавливается норма выработки и т.д. |
| 88. Норма выработки D. E. Standard production rate | Регламентированный объем работы, которая должна быть выполнена в единицу времени в определенных организационно-технических условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации |
| 89. Расценка | Размер вознаграждения работнику за единицу объема выполняемой работы |
| 90. Тарифная сетка | Шкала, определяющая соотношение между оплатой труда за единицу времени и квалификацией труда с учетом вида работы и условий ее выполнения |
| 91. Разряд работы | Показатель, характеризующий квалификацию труда |
| СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |
| 92. Средства технологического оснащения Средства оснащения D. Technologische | Совокупность орудий производства, необходимых для осуществления технологического процесса |
| 93. Технологическое оборудование Оборудование D. Fertigungsmaschinen E. Manufacturing equipment F. Equipement de fabrication | Средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка. Примечание. Примерами технологического оборудования являются литейные машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и т.д. |
| 94. Технологическая оснастка Оснастки D. E. Tooling F. Outillage | Средства технологического оснащения, дополняющее технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса. Примечание. Примерами технологической оснастки являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и т.д. |
| 95. Приспособление D. Vorrichtung E. Fixture | Технологическая оснастка, предназначенная для установки или направления предмета труда или инструмента при выполнении технологической операции |
| 96. Инструмент D. Werkzeug E. Tool | Технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда с целью изменения его состояния. Примечание. Состояние предмета труда определяется при помощи меры и (или) измерительного прибора |
| ПРЕДМЕТЫ ТРУДА |
| 97. Материал | Исходный предмет труда, потребляемый для изготовления изделия |
| 98. Основной материал D. Grundmaterial E. Basic material F. | Материал исходной заготовки Примечание. К основному материалу относится материал, масса которого входит в массу изделия при выполнении технологического процесса, например, материал сварочного электрода, припоя и т.д. |
| 99. Вспомогательный материал D. Hilfsmaterial E. Auxiliary material F. auxiliaire | Материал, расходуемый при выполнении технологического процесса дополнительно к основному материалу. Примечание. Вспомогательными могут быть материалы, расходуемые при нанесении покрытия, пропитке, сварке (например, аргон), пайке (например, канифоль), закалке и т.д. |
| 100. Полуфабрикат D. Halbzeug E. Semi-finished product F. Demi-produit | Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе |
| 101. Заготовка D. Rohteil E. Blank F. Ebauche | Предмет труда, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и (или) материала изготавливают деталь |
| 102. Исходная заготовка D. Anfangs-Rohteil E. Primary blank F. Ebauche | Заготовка перед первой технологической операцией |
| 103. Штампованная заготовка | Изделие или заготовка, полученные технологическим методом штамповки |
| 104. Отливка D. E. Casting | Изделие или заготовка, полученные технологическим методом литья |
| 105. Поковка D. E. Forging | Изделие или заготовка, полученные технологическим методом ковки |
| 106. Изделие | По ГОСТ 15895-77 |
| 107. Комплектующее изделие | Изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем. Примечание. Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы |
| 108. Типовое изделие D. E. Typified workpiece F. type | Изделие, принадлежащее к группе изделий, близкой конструкции, обладающее наибольшим количеством конструктивных и технологических признаков этой группы |
| 109. Сборочный комплект D. Montagesatz E. Assembly set F. Jeu de montage | Группа составных частей изделия, которые необходимо подать на рабочее место для сборки изделия или его составной части |

| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ |
| --- |
| База технологическая | 4 |
| Базирование | 56 |
| Время подготовительно-заключительное | 71 |
| Время штучное | 72 |
| Время основное | 73 |
| Время вспомогательное | 74 |
| Время оперативное | 75 |
| Время обслуживания рабочего места | 76 |
| Время на личные потребности | 77 |
| Гальванопластика | 37 |
| Деформирование поверхностное пластическое | 32 |
| Документ | 6 |
| Документ технологический | 6 |
| Допуск припуска | 70 |
| Единица нормирования | 87 |
| Заготовка | 101 |
| Заготовка исходная | 102 |
| Заготовка штампованная | 103 |
| Закрепление | 57 |
| Изделие | 106 |
| Изделие комплектующее | 107 |
| Изделие типовое | 108 |
| Изложение маршрутное | 12 |
| Изложение маршрутно-операционное | 14 |
| Изложение операционное | 13 |
| Инструмент | 96 |
| Клепка | 42 |
| Ковка | 30 |
| Комплект документации | 9 |
| Комплект документов технологического процесса (операции) | 8 |
| Комплект документов процесса (операции) | 8 |
| Комплект документов технологического процесса (операции) стандартный | 11 |
| Комплект документов процесса (операции) стандартный | 11 |
| Комплект проектной документации | 10 |
| Комплект технологической документации | 9 |
| Комплект проектной технологической документации | 10 |
| Комплект сборочный | 109 |
| Консервация | 50 |
| Контроль | 46 |
| Контроль процесса | 47 |
| Контроль технический | 46 |
| Контроль технологического процесса | 47 |
| Коэффициент штучного времени | 78 |
| Литье | 21 |
| Маркирование | 48 |
| Материал | 97 |
| Материал основной | 98 |
| Материал вспомогательный | 99 |
| Метод | 3 |
| Метод технологический | 3 |
| Монтаж | 40 |
| Наладка | 61 |
| Нанесение покрытия | 45 |
| Норма технологическая | 79 |
| Нормирование техническое | 80 |
| Норма времени | 81 |
| Норма вспомогательного времени | 86 |
| Норма выработки | 88 |
| Норма основного времени | 85 |
| Норма оперативного времени | 84 |
| Норма подготовительно-заключительного времени | 82 |
| Норма штучного времени | 83 |
| Оборудование | 93 |
| Оборудование технологическое | 93 |
| Обработка | 24 |
| Обработка черновая | 25 |
| Обработка чистовая | 26 |
| Обработка механическая | 27 |
| Обработка давлением | 29 |
| Обработка резанием | 33 |
| Обработка слесарная | 38 |
| Обработка термическая | 34 |
| Обработка электрофизическая | 35 |
| Обработка электрохимическая | 36 |
| Операция | 2 |
| Операция групповая | 19 |
| Операция технологическая | 2 |
| Операция технологическая типовая | 18 |
| Операция технологическая групповая | 19 |
| Операция типовая | 18 |
| Описание процесса маршрутное | 12 |
| Описание процесса маршрутно-операционное | 14 |
| Описание процесса операционное | 13 |
| Описание технологического процесса маршрутное | 12 |
| Описание технологического процесса операционное | 13 |
| Описание технологического процесса маршрутно-операционное | 14 |
| Оснастка | 94 |
| Оснастка технологическая | 94 |
| Отливка | 104 |
| Отливка | 21 |
| Оформление документа | 7 |
| Оформление технологического документа | 7 |
| Пайка | 43 |
| Переход | 52 |
| Переход технологический | 52 |
| Переход вспомогательный | 53 |
| Поверхность обрабатываемая | 5 |
| Позиция | 55 |
| Подналадка | 62 |
| Поковка | 105 |
| Полуфабрикат | 100 |
| Прием | 60 |
| Припуск | 67 |
| Припуск операционный | 68 |
| Припуск промежуточный | 69 |
| Приспособление | 95 |
| Процесс | 1 |
| Процесс групповой | 17 |
| Процесс единичный | 15 |
| Процесс технологический | 1 |
| Процесс технологический единичный | 15 |
| Процесс технологический специальный | 15 |
| Процесс технологический типовой | 16 |
| Процесс технологический групповой | 17 |
| Процесс типовой | 16 |
| Разряд работы | 91 |
| Расконсервация | 51 |
| Раскрой материала | 28 |
| Расценка | 89 |
| Режим | 66 |
| Режим технологический | 66 |
| Резание | 33 |
| Ритм | 65 |
| Ритм выпуска | 65 |
| Сборка | 39 |
| Сварка | 41 |
| Сетка тарифная | 90 |
| Склеивание | 44 |
| Спекание | 23 |
| Средства оснащения | 92 |
| Средства технологического оснащения | 92 |
| Такт | 64 |
| Такт выпуска | 64 |
| Термообработка | 34 |
| Упаковывание | 49 |
| Установ | 54 |
| Формообразование | 20 |
| Формование | 22 |
| Ход вспомогательный | 59 |
| Ход рабочий | 58 |
| Цикл операции | 63 |
| Цикл технологической операции | 63 |
| Штамповка | 31 |

| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ |
| --- |
| Anfangs-Rohteil | 102 |
| Arbeitstakt | 65 |
| Arbeitsstufe | 52 |
| Aufspannung | 54 |
|  | 94 |
| Bearbeitung | 24 |
| Befestigen (Einspannen) | 57 |
| Beschichten | 45 |
| Einrichten | 61 |
| Elektrochemisches Abtragen | 36 |
| Elektrophysisches Abtragen | 35 |
| Fertigungsgang | 58 |
| Fertigungsmaschine | 93 |
| Formen | 22 |
|  | 39 |
| Galvanoplastik | 37 |
| Giessen | 21 |
| Grundzeit | 73 |
|  | 104 |
| Grundmaterial | 98 |
| Gruppenarbeitsgang | 19 |
| Halbzeug | 100 |
| Handgriff | 60 |
| Hilfsgang | 59 |
| Hilfsmaterial | 99 |
| Hilfsstufe | 53 |
| Hilfszeit | 74 |
| Kleben | 44 |
| Montagesatz | 109 |
| Nachrichten | 62 |
| Normzeit | 81 |
| Operation; Arbeitsgang | 2 |
| Operationszyklus | 63 |
| Operative Zeit | 75 |
| Position | 55 |
| Rohteil | 101 |
|  | 105 |
| Spanen | 33 |
|  | 72 |
|  | 88 |
| Taktzeit | 64 |
| Technologischer , Fertigungsablauf | 1 |
| Technologische Basis | 4 |
| Technologisiches Dokument | 6 |
| Technologischer | 16 |
| Technologischer | 17 |
| Thermische Behandlung | 34 |
| Technologische | 92 |
| Typenarbeitsgang | 18 |
|  | 108 |
| Umformen | 20 |
| Urformen | 29 |
| Vernieten | 42 |
| Vorbereitungs- und | 71 |
| Vorrichtung | 95 |
| Wartungszeit | 76 |
| Werkzeug | 96 |
| Zeit | 77 |
| Zu bearbeitende | 5 |

| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ |
| --- |
| Assembly | 39 |
| Assembly set | 109 |
| Auxiliary material | 99 |
| Auxiliary pass | 59 |
| Auxiliary step | 53 |
| Auxiliary time | 74 |
| Basic material | 98 |
| Base cycle time | 75 |
| Blank | 101 |
| Casting | 21 |
| Casting | 104 |
| Coating | 45 |
| Direct manufacture time | 73 |
| Electrochemical machining | 36 |
| Electrophysical machining | 35 |
| Forming | 22, 29 |
| Forging | 105 |
| Galvanoplastics | 37 |
| Gluing | 44 |
| Heat treatment | 34 |
| Machining | 33 |
| Manufacturing equipment | 93 |
| Manufacturing pass | 58 |
| Manufacturing process | 1 |
| Manufacturing step | 52 |
| Operation | 2 |
| Operation cycle | 63 |
| Position | 55 |
| Primary blank | 102 |
| Primary forming | 20 |
| Production rate | 65 |
| Production time | 64 |
| Resetting | 62 |
| Riveting | 42 |
| Semi-finished product | 100 |
| Setting-up | 61 |
| Setup-time | 71 |
| Standard piece time | 81 |
| Standard production rate | 88 |
| Time per piece | 72 |
| Time for machine servicing | 76 |
| Time for personal needs | 77 |
| Tixture | 95 |
| Tooling | 94 |
| Tool | 96 |
| Typified workpiece | 108 |

| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ |
| --- |
| Ajustage | 61 |
| Assemblage | 39 |
| Cadence de production | 65 |
| Collage | 44 |
| Cycle | 63 |
| Demi-produit | 100 |
| Ebauche | 101 |
| Ebauche | 102 |
| Equipement de fabrication | 93 |
| Fondage | 21 |
| Formage | 22, 29 |
| Formage initial | 20 |
| Galvanoplastic | 37 |
| Jeu de montage | 109 |
| auxiliaire | 99 |
| premiere | 98 |
|  | 2 |
| Outillage | 94 |
| Passe auxiliaire | 59 |
| Passe de fabrication | 58 |
| Phase de travail | 52 |
| type | 108 |
| Position | 55 |
| de fabrication | 1 |
|  | 62 |
| Revetement | 45 |
| Rivetage | 42 |
| Tempe de production | 64 |
| Traitement thermique | 34 |
| Usinage | 24 |
| Usinage | 36 |
| Usinage | 35 |
| Usinage par | 33 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

ТЕРМИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Операционная партия | Производственная партия или ее часть, поступающая на рабочее место для выполнения технологической операции |
| 2. Задел | Запас заготовок или составных частей изделия для обеспечения бесперебойного выполнения технологического процесса |
| 3. Специализированное рабочее место | Рабочее место, которое предназначено для изготовления или ремонта одного изделия или группы изделий при общей наладке и отдельных подналадках в течение длительного интервала времени |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1985