ГОСТ 3.1707-84

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ

ЛИТЬЕ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам, Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.11.84 № 3971

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 3.1120-83 | 5 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2001 г.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Единая система технологической документации ПРАВИЛА ЗАПИСИ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ Литье Unified system for technological documentation. Rules for writing down operations and manufacturing steps. Casting | ГОСТ 3.1707-84 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.86

1. Настоящий стандарт устанавливает правила записи технологических операций и переходов литья.

Стандарт распространяется на технологические документы на все способы литья.

2. Наименование операций следует указывать в виде записи, имеющей краткую или полную форму.

2.1. При краткой форме записи наименование операции должно состоять из имени существительного в именительном падеже (см. приложение 1).

2.2. При полной форме записи наименование операции должно состоять из:

- краткой формы наименования операции в соответствии с приложением 1;

- наименования предмета труда, выраженного именем существительным в родительном падеже.

При полной записи наименования операции в ее состав допускается включать дополнительную информацию в соответствии с «Классификатором технологических операций в машиностроении и приборостроении».

Примечание. Допускается взамен наименования операции указывать код по «Классификатору технологических операций в машиностроении и приборостроении».

3. Запись содержания операций следует выполнять в виде маршрутного или операционного описания.

4. При разработке технологических процессов, включающих кроме операций и переходов литья наименования операций и переходов других методов обработки, например термообработки, обработки резанием, следует применять отраслевые нормативно-технические документы, устанавливающие правила записи операций и переходов других методов обработки.

5. При разработке документов следует отражать все необходимые требования и средства, обеспечивающие безопасность труда в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 3.1120.

6. В содержание операций и переходов литья должны быть включены:

- ключевые слова, характеризующие метод обработки, выраженные глаголом в неопределенной форме, например «залить», «выбить»;

- дополнительная информация, характеризующая количество изготавливаемых предметов труда и конструктивных элементов, а также средства технологического оснащения, например «плавильный», «формовочная», и количество средств технологического оснащения;

- наименование предметов труда и конструктивных элементов, например «стержень», «металл», «отливка»;

- дополнительная информация о режимах, ссылки на чертежи, технологические инструкции (ТИ) и т.д.

7. Порядок составления записи содержания операции можно условно выразить в следующем виде:

Примечание. При операционном описании дополнительная информация (см. приложение 4, часть 2) в части режимов может быть записана в соответствующих графах.

8. При разработке технологических процессов применяют полную или сокращенную запись содержания операций и переходов литья.

9. Полную запись содержания операций и переходов литья следует применять при отсутствии графического изображения. В этом случае следует указывать дополнительную информацию в соответствии с приложением 4 (части 1 и 2).

10. Сокращенную запись содержания операций и переходов литья следует применять при наличии соответствующего графического изображения и технологических инструкций, поясняющих выполнение операций. В этом случае в записи содержания операций дополнительную информацию допускается не указывать.

Порядок составления сокращенной записи содержания операций и переходов литья допускается условно представить в следующем виде:

11. При текстовой записи информации в технологических документах допускается применять сокращения слов и словосочетаний, приведенные в приложениях 3, 4 и установленные другими нормативно-техническими документами.

12. Выбор полной или сокращенной записи содержания операций и переходов определяется разработчиком документов.

13. Примеры записи полной и сокращенной формы содержания операций и переходов приведены в приложении 5.

14. Условные коды, приведенные в приложениях, служат только для составления записи содержания операций и переходов. Запись условных кодов в технологические документы вносить не требуется.

15. Информацию, не вошедшую в приложения, допускается устанавливать в отраслевых стандартах.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

# ПЕРЕЧЕНЬ НАИМЕНОВАНИЙ ОПЕРАЦИЙ

| Выбивка, | обдувка, | разборка, |
| --- | --- | --- |
| выдержка, | обмазка, | размол, |
| выплавление, | обрубка, | распределение, |
| вытапливание, | окрашивание, | рафинирование, |
| грунтование, | отделка, | регенерация, |
| загрузка, | отрезка, | сборка, |
| заливка, | очистка, | склеивание, |
| изменение, | охлаждение, | смазка, |
| изготовление, | плавка, | спекание, |
| исправление, | подсушка, | сушка, |
| крепление (закрепление), | продувка, | удаление, |
| маркирование (литьем), | прокалка, | уплотнение, |
| модифицирование, | подготовка, | установка, |
| нагрев, | приготовление, | формовка, |
| нанесение, | прошпиливание, | футеровка |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

# КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ИХ УСЛОВНЫЕ КОДЫ

| Ключевое слово | Условный код | Условный код предметов труда и конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| Выбить | 01 | 021; 025; 037; 038 |
| Выдержать | 02 | 021 |
| Выплавить | 03 | 031 |
| Вытопить | 04 | 031 |
| Грунтовать | 05 | 021 |
| Загрузить | 06 | 016 |
| Залить | 07 | 013; 026; 038 |
| Извлечь | 08 | 021 |
| Изготовить | 09 | 018; 019; 025; 033; 038 |
| Исправить | 10 | 003 |
| Крепить (закрепить) | 11 | 038 |
| Маркировать (литьем) | 12 | 021 |
| Модифицировать | 13 | 017 |
| Нагреть | 14 | 013; 014; 038 |
| Нанести | 15 | 024; 034 |
| Обдуть | 16 | 018; 025; 026 |
| Обмазать | 17 | 018; 026 |
| Обрубить | 18 | 021; 027; 029 |
| Окрасить | 19 | 018; 023; 025; 033; 038 |
| Отделать | 20 | 018 |
| Отрезать | 21 | 027; 029 |
| Очистить | 22 | 021 |
| Охладить | 23 | 021; 038 |
| Плавить | 24 | 017; 032 |
| Подсушить | 25 | 033 |
| Продуть | 26 | 021; 023 |
| Прокалить | 27 | 038; 019 |
| Подготовить | 28 | 001; 016 |
| Приготовить | 29 | 015; 024; 031; 034 |
| Прошпилить | 30 | 038 |
| Разобрать | 31 | 026; 038 |
| Размолоть | 32 | 016; 031 |
| Распределить | 33 | 030 |
| Рафинировать | 34 | 017 |
| Регенерировать | 35 | 034 |
| Собрать | 36 | 002; 038 |
| Склеить | 37 | 018; 033 |
| Смазать | 38 | 038 |
| Произвести спекание | 39 | 019 |
| Сушить | 40 | 025; 033; 038 |
| Удалить | 41 | 006; 010; 019; 030; 033; 035 |
| Уплотнить | 42 | 030 |
| Установить | 43 | 002; 004; 007; 020; 021; 022; 026; 038; 039 |
| Формовать | 44 | 030; 031 |
| Футеровать | 45 | 001; 012 |

Примечание. При записи содержания операций «Спекание», «Футеровка» допускается перед ключевым словом записывать слово «Произвести», например «Произвести футеровку ...».

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

# НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ТРУДА И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ И ИХ УСЛОВНЫЕ КОДЫ

| Условный код | Наименование предметов труда и конструктивных элементов, средств технологического оснащения | Условный код | Наименование предметов труда и конструктивных элементов, средств технологического оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | полное | сокращенное |  | полное | сокращенное |
| 001 | Агрегат | - | 021 | Отливка | Отл. |
| 002 | Блок | - | 022 | Плита | - |
| 003 | Дефект | Деф. | 023 | Поверхность | Поверхн. |
| 004 | Жакет | - | 024 | Покрытие | - |
| 005 | Желоб | - | 025 | Полуформа | - |
| 006 | Жеребейка | Жер. | 026 | Пресс-форма | - |
| 007 | Изложница | Изл. | 027 | Прибыль | - |
| 008 | Камера | - | 028 | Рамка | - |
| 009 | Кантователь | - | 029 | Система | - |
| 010 | Каркас | - | 030 | Смесь | - |
| 011 | Кессон | - | 031 | Состав | - |
| 012 | Ковш | - | 032 | Сплав | - |
| 013 | Кокиль | - | 033 | Стержень | - |
| 014 | Комплект | - | 034 | Суспензия | - |
| 015 | Краска | - | 035 | Холодильник | Холод. |
| 016 | Материал | Матер. | 036 | Шаблон | - |
| 017 | Металл | Мет. | 037 | Штырь | - |
| 018 | Модель | Мод. | 038 | Форма | - |
| 019 | Оболочка | - | 039 | Ящик | - |
| 020 | Опока |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ УСЛОВНЫЕ КОДЫ

| Часть дополнительной информации | Условный код | Наименование дополнительной информации | Условные коды предметов труда и конструктивных элементов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полное | сокращенное |  |
| 1 | 01 | n-количество | - | 005; 006; 033 |
|  | 02 | Противокоррозионная | Противокорроз. | 034 |
|  | 03 | Верх | - | 025 |
|  | 04 | Верхняя | - | 020 |
|  | 05 | Внутренняя | Внутр. | 023 |
|  | 06 | Вспомогательный | Вспом. | 016 |
|  | 07 | Выжигаемая | Выжиг. | 018 |
|  | 08 | Выплавляемая | Выплав. | 018 |
|  | 09 | Единая | - | 030 |
|  | 10 | Жидкий | Жидк. | 017; 032 |
|  | 11 | Залитая | - | 007; 013; 038; 026 |
|  | 12 | Керамический | Керамич. | 019 |
|  | 13 | Литейный | Литейн. | 018; 020; 025; 027; 033; 036; 038 |
|  | 14 | Литниковая | Литн. | 029 |
|  | 15 | Лишняя | - | 030 |
|  | 16 | Металлическая | Металлич. | 038 |
|  | 17 | Модельный | Модельн. | 002; 019; 031 |
|  | 18 | Наполнительная | Наполнит. | 028; 030 |
|  | 19 | Наружная | Нар. | 023 |
|  | 20 | Неразъемный | Неразъем. | 018 |
|  | 21 | Нижняя | - | 020 |
|  | 22 | Низ | - | 025 |
|  | 23 | Облицовочная | Облиц. | 030 |
|  | 24 | Оболочковая | Оболочк. | 025; 033; 038 |
|  | 25 | Оборотная | Оборотн. | 030 |
|  | 26 | Огнеупорная | Огнеуп. | 034 |
|  | 27 | Отработанная | Отработ. | 030 |
|  | 28 | Охлажденная | Охлажд. | 021 |
|  | 29 | Плавильный | Плавил. | 001 |
|  | 30 | Подопечная | - | 022 |
|  | 31 | Прессовая | - | 022 |
|  | 32 | Противопригарная | Противоприг. | 015 |
|  | 33 | Пустая | - | 020 |
|  | 34 | Рабочая | Рабоч. | 023 |
|  | 35 | Раздаточный | Раздат. | 001 |
|  | 36 | Разделительный | Разделит. | 024 |
|  | 37 | Разливочный | Разлив. | 012 |
|  | 38 | Разовая | - | 025; 038 |
|  | 39 | Разъемный | Разъем. | 018 |
|  | 40 | Рафинированный | Раф. | 017 |
|  | 41 | Собранная | Собр. | 038 |
|  | 42 | Стержневая | Стерж. | 030; 036; 039 |
|  | 43 | Сушильная | Сушил. | 022 |
|  | 44 | Формовочная | Формовоч. | 030; 036 |
|  | 45 | Шихтовой | Шихт. | 016 |
| 2 | 46 | При температуре ... (С | При т-ре ... °С |  |
|  | 47 | В течение ... минут | В теч. ... мин. |  |
|  | 48 | Согласно чертежу | Согл. черт. |  |
|  | 49 | Согласно эскизу | Согл. эск. |  |
|  | 50 | Согласно ТИ | Согл. ТИ |  |
|  | 51 | По шаблону |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

# ПРИМЕРЫ ПОЛНОЙ И СОКРАЩЕННОЙ ЗАПИСИ СОДЕРЖАНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕХОДОВ

| Запись содержания операций и переходов |
| --- |
| полная | сокращенная |
| Установить п стержней в полуформу | Установить п стерж. согл. эск. или Установить стержни |
| Выплавить модельный состав при температуре ... (С | Выплавить мод. состав согл. ТИ или Выплавить мод. состав |
| Грунтовать отливку при температуре ... (С | Грунтовать отл. согл. ТИ или Грунтовать отл. |
| Залить формы из разливочного ковша | Залить формы согл. ТИ или Залить формы |