#### ГОСТ 3.1901-74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ВКЛЮЧАЕМАЯ В ФОРМЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Единая система технологической документации НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ФОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ Unified system for technological documentation. General normative-technical information included into forms of technological documents | ГОСТ 3.1901-74 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт устанавливает основной состав и область использования нормативно-технической информации общего назначения, включаемой в формы технологических документов (далее - документов), используемой при решении инженерно-технических задач с применением или без применения средств вычислительной техники, исходя из требований производства.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1. Под нормативно-технической информацией общего назначения следует понимать определенный состав информации, имеющий комплексный характер, не учитывающий специфику технологических методов и производств и применяемый в различных формах документов.

2. Для создания базы данных используют информацию, содержащуюся в формах следующих видов документов:

- маршрутная карта;

- карта технологического процесса;

- карта типового (группового) технологического процесса;

- ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (операции);

- карта типовой (групповой) операции;

- карта технологической информации;

- комплектовочная карта;

- ведомость технологических маршрутов;

- ведомость оснастки;

- ведомость оборудования;

- ведомость материалов;

- ведомость удельных норм расхода материалов;

- ведомость применяемости.

Выбор документов и многовариантность содержания информации устанавливается разработчиком документации технологических процессов.

3. Нормативно-техническую информацию общего назначения вносят в формы технологических документов:

- в виде кодов - информацию выбирают из классификаторов технико-экономической информации и других нормативных документов для обработки средствами вычислительной техники;

- в незакодированном виде - запись информации в документах осуществляет разработчик документов на основании требований соответствующих руководящих материалов и положений, действующих в отрасли или на предприятии.

4. Состав нормативно-технической информации общего назначения и область ее использования приведены в таблице.

| Наименование информации | Область использования | Перечень основных задач |
| --- | --- | --- |
| * Краткое наименование или условное обозначение предприятия (организации-разработчика документа (документов) | Установление адресата организации (предприятия)-разработчика; авторства документа | Составление ведомости применяемости покупных, стандартных деталей и сборочных единиц. Составление заказов на изготовление средств технологического оснащения |
| * Обозначение изделия (детали, сборочной единицы) по конструкторскому документу | Увязка с обозначением конструкторской документацией; проведение технико-экономических расчетов, связанных с составом изделия | Разработка сводных документов на изделие, определение общей трудоемкости изготовления |
| * Обозначение документа (комплекта документов) | Комплектование документации; адресование изделий к типовым технологическим процессам | Поиск документов (комплектов документов) на технологические процессы; применение при обозначении комплекта документов типового технологического процесса |
| Код технологических признаков деталей, специализированный по применяемым методам изготовления, по технологическому классификатору деталей, машиностроения и приборостроения | Группирование деталей по конструкторско-технологическому подобию для разработки типовых технологических процессов и внедрения группового метода обработки | Поиск комплектов документов на технологические процессы |
| Литера по стадии разработки комплекта документов | Указание стадии производства, на которой разрабатывается данный технологический документ | Определение уровня обеспечения технологической подготовки изделий (сборочных единиц и деталей) |
| * Номер операции | Разработка технологических, планово-диспетчерских документов | Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) |
| * Номер рабочего места, на котором выполняют операцию | Решение задач по нормированию трудозатрат, планово-диспетчерских вопросов | Разработка межцеховых маршрутов на оригинальные и стандартные детали и сборочные единицы собственного изготовления; расчет коэффициента закрепления операций |
| * Номер участка (конвейера, поточной линии или склада), на котором выполняют операцию | То же | Разработка межцеховых маршрутов. Расчет трудоемкости изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) по видам работ для производственных участков |
| * Номер цеха, в котором выполняют операцию | » | Разработка ведомости технологических маршрутов, расчет загрузки оборудования |
| * Порядковый номер изменения документа | Определение количества изменений в определенном документе | Поиск и учет изменений |
| Отметка о замене или введении листа документа | При проектировании документов | Учет измененных и вновь введенных листов изменений документов; для удобства проведения изменений |
| * Обозначение служебного символа | Разработка технологических документов | Для идентификации информационного блока |
| Количество деталей одного обозначения, входящих в сборочную единицу | Решение задач комплектования | Расчет применяемости деталей и сборочных единиц в изделии |
| Количество деталей или сборочных единиц одного обозначения, входящих в изделие | То же | Расчет применяемости деталей и сборочных единиц в изделии |
| Код, наименование технологической оснастки | Решение технологических и планово-экономических задач | Расчет норм расхода технологической оснастки. Учет применяемости технологической оснастки. Составление ведомости технологической оснастки |
| * Код, наименование оборудования | Автоматизированная разработка технологической документации; решение технологических, планово-экономических задач; производственно-диспетчерских вопросов, а также вопросов по нормированию трудозатрат | Расчет загрузки оборудования. Расчет трудоемкости изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) по кодам оборудования. Учет снижения трудоемкости |
| * Наименование, марка материала | Решение задач по нормированию материалов | Расчет потребности в материалах. Расчет себестоимости изготовления изделия. Планирование отходов материалов на изделие |
| Код материала по классификатору | Автоматизированная разработка технологической документации. Решение планово-экономических задач | То же |
| * Масса детали | Решение задач по нормированию материалов | Получение весовой характеристики изделия. Расчет снижения норм расхода материала на изделие. Формирование массива норм расхода материала. |
| * Порядковый номер листа документа | Разработка технологических документов | Учет и поиск листов документа |
| Код операции | Решение вопросов автоматизированной разработки с применением вычислительной техники | Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей). Расчет трудоемкости изготовления |
| Наименование операции | Разработка технологических документов; определение метода обработки и сборки | Поиск основных и однотипных операций |
| * Наименование изделия (сборочной единицы, детали) по конструкторскому документу | Решение технологических и производственно-диспетчерских задач | Выход на классификационную группировку классификатора ЕСКД, а затем на технологический классификатор деталей |
| Код принадлежности составной части изделия, например, стандартные, покупные и т.д. | Решение задач по применяемости деталей в изделии | Определение взаимозаменяемости деталей при проектировании изделия и широкого применения типовых технологических процессов |
| * Код единицы измерения | Решение технико-экономических задач | Решение задач по нормированию материалов |
| * Номер строки по порядку | Разработка форм технологических документов | Поиск необходимой информации и внесение изменений |
| * Единица нормирования | Решение задач по нормированию материалов и норм времени | Формирование массива норм расхода материалов на изделие. Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей). Учет снижения трудоемкости |
| * Норма расхода материала | Решение задач по нормированию материалов | Формирование массива норм расхода материалов на изделие. Составление извещения об изменении материальных нормативов. Учет применяемости основных материалов. Планирование отходов материалов на изделие. Составление планов по кооперации |
| * Коэффициент использования материала | То же | Планирование расхода материала на изделие |
| * Код заготовки | » | Расчет загрузки заготовительных цехов. Формирование массива норм расхода материалов на изделие |
| * Профиль и размеры исходной заготовки | Разработка технологических документов Технологическая подготовка производства | Определение загруженности производственной площади, участков, цехов |
| * Количество деталей, изготавливаемых из одной исходной заготовки | Решение задач по нормированию материалов | Формирование массива норм расхода материалов на изделие |
| * Масса заготовки | То же | Формирование массива норм расхода материалов на изделие. Расчет потребности в подъемно-транспортных средствах |
| * Обозначение подразделения (склада, кладовой и т.д.), откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы или материалы; при разборке - куда поступают | Решение задач планово-экономических и производственно-диспетчерских | Определение технологического маршрута прохождения по подразделениям предприятия |
| Степень механизации | Решение технологических и планово-экономических задач и задач по нормированию трудозатрат | Расчет трудоемкости изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) по кодам оборудования |
| Код профессии | Решение планово-экономических задач и задач по нормированию трудозатрат | Расчет потребности в рабочей силе по профессиям. Расчет трудоемкости изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) по профессиям |
| * Разряд работы | То же | Расчет потребности в рабочей силе по разрядам. Расчет трудоемкости изготовления изделий (сборочных единиц, деталей), по разрядам |
| * Код условий труда | Решение технологических и планово-экономических задач и задач по охране труда | Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей). Расчет трудоемкости изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) по видам норм. Учет снижения трудоемкости |
| * Количество исполнителей, занятых при выполнении операций | Решение задач по нормированию трудозатрат, планово-экономических и производственно-диспетчерских задач | Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей). Учет снижения трудоемкости |
| * Количество одновременно изготавливаемых (ремонтируемых) изделий при выполнении одной операции | Решение задач по нормированию трудозатрат технологических и планово-экономических задач | Расчет загрузки оборудования. Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) |
| * Объем производственной партии | Решение задач по нормированию трудозатрат, технологических и планово-экономических задач | Расчет загрузки оборудования. Определение загруженности производственной площади. Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей) |
| * Коэффициент штучного времени | Решение задач нормирования трудозатрат и планово-экономических задач | Расчет загрузки оборудования. Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей). Учет снижения трудоемкости |
| * Норма подготовительно-заключительного времени на операцию | Решение технологических и планово-экономических задач | Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей). Нормирование трудоемкости |
| * Норма штучного времени на операцию | Решение задач по нормированию трудозатрат | Расчет пооперационных норм времени изготовления изделий (сборочных единиц, деталей). Учет снижения трудоемкости |
| Норма основного времени на операцию (переход) | То же | То же |
| Норма вспомогательного времени на операцию (переход) | » | » |
| Время цикла | » | » |
| Код, наименование дефекта | Решение планово-экономических задач | Решение технологических и производственных задач и улучшение качества ремонтируемых изделий |

* Наименование унифицированной нормативно-технической информации, применяемой в формах технологических документов ГДР и СССР.

1-4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Состав нормативно-технической информации, приведенный в таблице, является оптимальным и может быть изменен в зависимости от:

- типа производства;

- структуры производственных подразделений предприятия;

- специализации производства;

- очередности ввода подсистем АСУП и состава решаемых задач;

- используемых средств вычислительной техники.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7-14. (Исключены, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЯ 1 и 2. (Исключены, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.04.74 № 911

3. ВЗАМЕН ГОСТ 3.1501-71

4. ИЗДАНИЕ (июль 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1990 г. (ИУС 9-90)