ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СКРЕПЕРЫ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.121-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

СКРЕПЕРЫ

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Scrapers.

Nomenclature of indices

ГОСТ

4.121-87

Дата введения 01.07.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества скреперов самоходных и прицепных, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР( технические условия, карты технического уровня и качества продукции.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СКРЕПЕРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества скреперов и характеризуемые ими свойства приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1. Вмнстимоость ковша( м3 |
| Классификационный показатель( определяющий типоразмерный автогрейдеров. Применяется при определении удельных показателей |
| 1.1.1. Геометрическая | VГ |
|  | 1.1.2. Номинальная (с «шапкой) | VН |
|  | 1.2. Грузоподъемность | Q | То же |
| 1.3. Тяговый класс базового тягача (трактора) | РТ | Энерговооруженность |
| 1.4. Рабочая скорость( км/ч( |
| 1.4.1. Вперед минимальная | (B | То же |
| 1.4.2. Назад максимальная | (Н | То же |
| 1.5. Объем призмы волочения( м3 | - | То же |
| 1.6. Число зубьев рыхлителя | nЗ | Эксплуатационные характеристики |
| 1.7. Максимальное заглубление рыхлителя( мм | - | То же |
| 1.8. Диапазон измерения угла рыхления | - | То же |
| 1.9. Ширина захвата рыхлителя( мм | - | То же |
| 1.10. Конструктивная масса( т | GК | Материалоемкость изделия |
| 1.11. Наличие подвески | - | Плавность хода |
| 1.12. Наличие устройства для запуска двигателя при низкой температуре | - | Удобство эксплуатации |
| 1.13. Наличие автоматики в управлении рабочими органами | - | То же |
| 1.14. Наличие электронных средств управления | - | То же |
| 1.15. Наличие сисстемы автоматической стабилизации положения режущей кромки | - | То же |
| 1.15. Вместимость топливного бака | VТ.б | Работа без дозаправки |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
| 2.1. Наработка на отказ (ГОСТ 27.003-83)( моточас | ТО | Безотказность |
| 2.2. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003-83)( моточас | ТУ | То же |
| 2.3. Гамма-процентный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003-83)( моточас | ТР(% | Долговечность |
| 2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003-83)( моточас | ТР.У | То же |
| 2.5. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний (ГОСТ 27.003-83)( чел(ч/моточас | SТ.О | Ремонтопригодность |
| 2.6. Оперативная трудоемкость ежемесячного технического обслуживания (ГОСТ 27.003-83)( чел(ч | SЕ.О | То же |
| 2.7. Коэффициент технического использования (ГОСТ 27.003-83) | КТ.П | Комплексный показатель |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ( МАТЕРИАЛОВ( ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ |
| 3.1. Удельная масса( кг/кВт (кг/л.с.) | МУ | Экономичность расхода материала |
| 3.2. Часовой расход топлива при траншейной разработке грунта( кг | GЧ | Экономичность расхода топлива |
| 3.3. Удельный расход рабочей жидкости( г/моточас | gУД.Ж | Экономичность расхода рабочей жидкости |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 4.1. Уровень звука( дБА( |
| 4.1.1. На ррабочем месте машиниста | LР.М | Безвредность воздействия на органы слуха человека |
| 4.1.2. В рабочей зоне машины | LР.З | То же |
| 4.2. Температура на рабочем месте машиниста( (С | tР.М | Условия работы |
| 4.3. Уровень вибрации( дБ |
| 4.3.1. Сиденья машиниста | UС | Безвредность воздействия вибрации на человека |
| 4.3.2. Пола кабины | UП.К | То же |
| 4.3.3. На органах управления | UО.У | То же |
| 4.4. Уровень загазованности на рабочем месте машиниста( мг/м3 | СГ | Безвредность воздействия на органы дыхания человека |
| 4.5. Усилие на органах управления( Н( |
| Соответствие силовым возможностям человека |
| на рычагах | РР |
|  | на педалях | РП |
|  | 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 5.1. Обобщенный эстетический показатель | КО.СТ | Эстетический уровень |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
| 6.1. Удельная трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205-83)( чел(ч/кВт (чел(ч/л.с.) | ТУД | Трудоемкость изготовления |
| 6.2. Коэффициент использования металла | КН.М | Эффективность использования материала |
| 6.3. Энергоемкость изделия*( кВт(ч | - | Энергоемкость изделия |
| 7. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |
| 7.1. Коэффициент применяемости( % | КПР | Уровень стандартизации и унификации |
| 7.2. Коэффициент повторяемости( % | КП | То же |
| 8. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 8.1. Показатель патентной защиты | ПП.З | Весомость отечественных изобретений |
| 8.2. Показатель патентной чистоты | ПП.Ч | Патентная чмстота по ведущим странам |
| 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 9.1. Дымность отработавших газов дизельных двигателей (ГОСТ 17.2.2.01-84)( % | - | Уровень вредных воздействий на окружающую среду |
| 10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |
| 10.1. Наличие устройств( обеспечивающих безопасность машиниста ппри опрокидывании машины** | - | Безопасность человека |
| 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 11.1. Лимитная цена( руб. | ЦЛ | Предельная стоимость изделия при проектировании |
| 11.2. Оптовая цена( руб. | ЦО | Стоимость изделия |

* Вводится с 01.01.88.

** При наличии на базовом тягаче (тракторе

Примечания.

1. Основные показатели качества выделены полужирным шрифтом.

2. Обозначение стандарта, в соответствии с которым приведено наименование показателя качества, указано в скобках.

1.2. Алфавитный перечень показателен качества машин приведен в справочном приложении 1; термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАШИН

2.1. Перечень основных показателен качества:

вместимость ковша(

грузоподъемность(

тяговый класс базового тягача(

мощность двигателя(

длина грейдерного отвала без удлинителей

транспортная максимальная скорость(

удельная масса(

часовой расход топлива (расчетный)(

уровень звука на рабочем месте машиниста.

2.2. Применяемость показателей качества скреперов( включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Номер | Применяемость в НТД |
| --- | --- |
| показателя по табл. 1 | ТЗ на НИР( ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | + | + | + | + |
| 1.2 | + | - | + | + | + |
| 1.3 | + | - | + | + | + |
| 1.4 | + | - | + | + | + |
| 1.5.1 | + | - | + | + | + |
| 1.5.2 | + | + | + | + | + |
| 1.6 | + | + | + | + | + |
| 1.7 | + | + | + | + | + |
| 1.8 | - | + | + | + | + |
| 1.9 | - | + | + | + | + |
| 1.10 | - | + | + | + | + |
| 1.11 | - | + | + | + | + |
| 1.12 | - | + | + | + | + |
| 1.13 | - | + | + | + | + |
| 2.1 | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | + | + | + |
| 2.5 | + | + | + | + | + |
| 2.6 | - | - | + | + | - |
| 2.7 | - | - | + | + | - |
| 3.1 | + | + | + | + | + |
| 3.2 | + | ( | + | + | + |
| 3.3 | - | - | + | + | - |
| 4.1.1 | + | ( | + | + | + |
| 4.1.2 | - | ( | + | + | + |
| 4.2 | - | ( | + | + | - |
| 4.3.1 | + | ( | + | + | + |
| 4.3.2 | + | ( | + | + | + |
| 4.3.3 | + | ( | + | + | + |
| 4.4 | + | ( | + | + | + |
| 4.5 | + | + | + | + | + |
| 5.1 | + | + | + | - | + |
| 6.1 | + | + | + | - | - |
| 6.2 | + | + | + | - | - |
| 6.3 | + | + | + | - | - |
| 7.1 | + | + | + | + | + |
| 7.2 | + | + | + | + | + |
| 8.1 | + | + | + | - | + |
| 8.2 | + | + | + | - | + |
| 9.1 | + | - | + | - | - |
| 10.1 | + | - | + | - | + |
| 11.1 | + | + | + | - | + |
| 11.2 | + | + | - | - | + |

Примечания.

1. В таблице знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость( знаки «(» - выборочную применяемость соответствующих показателей качества продукции.

2. Допускается дополнительно включать показатели, которые отражают особенности конструкции и области использования или уточняют показатели( приведенные в табл. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

Вместимость ковша геометрическая					1.1.1

Вместимость ковша номинальная					1.1.2

Вместимость топливного бака						1.16

Грузоподъемность							1.2

Дымность отработавших газов дизельных двигателей		9.1

Коэффициент использования металла					6.2

Коэффициент повторяемости						7.2

Коэффициент применяемости						7.1

Коэффициент технического использования				2.7

Масса конструктивная							1.7

Масса удельная								3.1

Мощность двигателя							1.1

Наличие автоматики в управлении рабочими органами		1.11

Наличие устройства для запуска двигателя

при низкой температуре							1.13

Наличие устройств, обеспечивающих безопасность

машиниста при опрокидывании машины				10.1

Наработка на отказ							2.1

Наработка установленная безотказная				2.2

Опускание отвала ниже опорной поверхности				1.13

Подъем отвала над опорной поверхностью				1.12

Показатель патентной защиты						8.1

Показатель патентной чистоты						8.2

Показатель эстетический обобщенный					5.1

Расход рабочей жидкости удельный					3.3

Расход топлива часовой при траншейной

разработке грунта							3.2

Ресурс гамма-процентный до первого

капитального ремонта							2.3

Ресурс установленный до первого капитального ремонта	2.4

Скорость рабочая максимальная назад				1.4.2

Скорость рабочая минимальная вперед				1.4.1

Температура на рабочем месте машиниста				4.2

Трудоемкость оперативная ежесменного

технического обслуживания						2.6

Трудоемкость изготовления, удельная					6.1

Трудоемкость удельная суммарная оперативная

технических обслуживаний						2.5

Уровень вибрации на органах управления				4.3.3

Уровень вибрации сиденья машиниста				4.3.1

Уровень вибрации пола кабины						4.3.2

Уровень загазованности на рабочем месте машиниста		4.4

Уровень звука в рабочей зоне машины					4.1.2

Уровень звука на рабочем месте машиниста			4.1.1

Усилие на органах управления: на педалях, на рычагах		4.5

Цена лимитная								11.1

Цена оптовая								11.2

Ширина полосы разворота минимальная (радиус поворота)		1.9

Ширина резания								1.8

Энергоемкость изделия							6.3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. И. Волчек, канд. техн. наук (руководитель темы); А. Н. Сорокин; С. И. Коробков; А. В. Жаворонков, канд. техн. наук; В. П. Варфоломеев, канд. техн. наук; В. М. Баскин; Э. Г. Ронинсон, канд. техн. наук; Г. Н. Орловская( Е. А. Востокова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам  27 января 1987 № 116

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4.121-84

4. СРОК ПРОВЕРКИ 1992 г.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 26803-86 | 1.3 |
| ГОСТ 27.003-83 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 |
| ГОСТ 27.007-86 | 3.1, 3.2 |
| ГОСТ 14.205-83 | 6.1 |
| ГОСТ 17.2.2.01-84 | 9.1 |