ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.201-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества продукции. СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Номенклатура показателей Product-quality index system. Construction. Thermoinsulating materials and products. Nomenclature of indices | ГОСТ 4.201-79 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. № 268 срок введения установлен

с 01.07.79

Настоящий стандарт распространяется на теплоизоляционные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новой продукции;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды теплоизоляционных материалов и изделий.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения | Условное обозначение показателей качества |
| --- | --- |
| 1. КРИТЕРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Предельная температура применения, °С | Та |
| 1.1.2. Влажность, % | W |
| 1.1.3. Водопоглощение, % | Wв |
| 1.1.4. Теплопроводность ккал/(ч(м(°С) | ( |
| 1.1.5. Предел прочности при изгибе, кгс/см2 | Rизг |
| 1.1.6. Сжимаемость, % | h |
| 1.1.7. Сжимаемость в воздушно-влажной среде, % | hb |
| 1.1.8. Упругость, % | he |
| 1.1.9. Предел прочности при сжатии при 10 % деформации, кгс/см2 | Rсж |
| 1.1.10. Возгораемость (горючесть) | - |
| 1.1.11. Предел прочности при растяжении, кгс/см2 | Rраст |
| 1.1.12. Предел прочности при сжатии, кгс/см2 | Rсж |
| 1.1.13. Сорбционная влажность, % | Wсорб |
| 1.1.14. Линейная температурная усадка, % | ( |
| 1.1.15. Гибкость | Г |
| 1.1.16. Морозостойкость, циклы | Мрз |
| 1.1.17. Водостойкость, рН | Вс |
| 1.1.18. Химическая стойкость, класс | - |
| 1.1.19. Средний диаметр волокна, мкм | Dс |
| 1.1.20. Содержание неволокнистых включений - «корольков», % | - |
| 1.1.21. Модуль кислотности | Мк |
| 1.1.22. Зерновой состав, % | Зс |
| 1.1.23. Набухание по толщине в водной среде, % | - |
| 1.1.24. Термическая стойкость, циклы | - |
| 1.1.25. Химический состав, % | - |
| 1.2. Показатели конструктивности |  |
| 1.2.1. Номинальные размеры изделия и отклонения от них, мм | L, B, H, D |
| 1.2.2. Плотность (объемная масса), кг/м3 | ( |
| 1.2.3. Правильность геометрической формы | - |
| 1.2.4. Дефекты внешнего вида | - |
| 1.2.5. Разнотолщинность, мм | (H |
| 1.2.6. Однородность структуры | - |
| 1.2.7. Содержание органических веществ, % | Zо |
| 1.2.8. Полнота поликонденсации, % | Ср |
| 1.3. Показатель сохраняемости |  |
| 1.3.1. Гарантия поставщика, мес. | Tх |
| 1.4. Показатели технологичности |  |
| 1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/м3 | Tи |
| 1.4.2. Удельная материалоемкость, кг/м3 | Му |
| 1.4.3. Степень механизации и автоматизации изготовления, % | Ми |
| 1.5. Показатели транспортабельности |  |
| 1.5.1. Масса, кг | М |
| 1.5.2. Габаритные размеры, мм | l×b×h |
| 1.5.3. Возможность контейнеризации, пакетирования | - |
| 1.5.4. Материалоемкость и трудоемкость упаковки, чел-ч | - |
| 1.5.5. Продолжительность подготовки к транспортированию, ч | Т |
| 1.6. Эргономические показатели |  |
| 1.6.1. Уровень токсичности материалов и изделий, мг/м3 | Хс |
| 1.6.2. Пыление материалов и изделий | - |
| 2. КРИТЕРИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА |  |
| 2.1. Среднее квадратическое отклонение | S |
| 2.1.1. Плотности, кг/м3 | S( |
| 2.1.2. Теплопроводности, ккал/м·ч·°С | S( |
| 2.1.3. Предела прочности при изгибе, кгс/см2 | SRиз |
| 2.1.4. Предела прочности при сжатии при 10 % деформации, кгс/см2 | SRсж |
| 2.1.5. Предела прочности при сжатии, кгс/см2 | SRсж |
| 2.1.6. Содержания органических веществ, % | SZo |
| 2.1.7. Влажности, % | SW |
| 2.1.8. Среднего диаметра волокна, мкм | SDс |
| 2.1.9. Содержания неволокнистых включений - «корольков», % | - |
| 3. КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |  |
| 3.1. Себестоимость, руб. | С |
| 3.2. Рентабельность, % | П/К |
| 3.3. Удельные капитальные вложения в производство, руб. | Е |
| 3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. | Э |
| 4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ |  |
| 4.1. Патентно-правовые показатели |  |
| 4.1.1. Показатель патентной чистоты | - |
| 4.1.2. Показатель патентной защиты | - |
| 4.1.3. Наличие экспорта | - |

1.2. Для отдельных видов теплоизоляционных материалов при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

# 2. ГРУППЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

2.1. Теплоизоляционные материалы и изделия по виду исходного сырья подразделяются на следующие группы:

неорганические;

органические.

2.2. По структуре, форме и внешнему виду материалы и изделия подразделяются на:

а) неорганические:

штучные волокнистые изделия;

штучные ячеистые изделия;

рулонные и шнуровые материалы;

рыхлые волокнистые материалы;

сыпучие зернистые материалы;

б) органические:

штучные волокнистые изделия;

штучные ячеистые изделия.

# 3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

3.1. Область применения критериев качества теплоизоляционных материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

3.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.10, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5.1, должны применяться при разработке стандартов и технических условий для всех видов теплоизоляционных материалов.

3.3. Применяемость остальных показателей качества основных видов материалов и изделий в зависимости от их функционального назначения приведена в табл. 2 - 8.

3.4. Применяемость показателей качества для теплоизоляционных материалов и изделий, не указанных в табл. 2 - 8 (вновь разработанных и осваиваемых), принимается по аналогии с приведенными изделиями того же функционального назначения.

Таблица 2

Неорганические штучные волокнистые теплоизоляционные изделия

| Номер показателей качества по табл. 1 | Плиты минераловатные | Плиты полужесткие из стеклянного волокна на синтетическом связующем | Цилиндры и полуцилиндры минераловатные на синтетическом связующем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на синтетическом связующем | на битумном связующем | на крахмальном связующем, полужесткие |  |  |
|  | мягкие | полужесткие | жесткие | повышенной жесткости и твердые | мягкие | полужесткие | жесткие |  |  |  |
| 1.1.3 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 1.1.6 | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - |
| 1.1.7 | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - |
| 1.1.8 | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - |
| 1.1.9 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.11 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 1.1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.1.15 | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.8 | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 1.6.1 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 1.6.2 | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |

Таблица 3

Неорганические штучные ячеистые теплоизоляционные изделия

| Номер показателей качества по табл. 1 | Плиты, полуцилиндры, сегменты | Кирпич, полуцилиндры, пенодиатомитовые, диатомитовые | Блоки из пеностекла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | совелитовые | вулканитовые | известково-кремнеземистые | асбестовермикулитовые | перлитоцементные | перлитокерамические | перлитобитумные | перлитофосфогелевые | из ячеистых бетонов |  |  |
| 1.1.3 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
| 1.1.5 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| 1.1.12 | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.14 | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
| 1.1.16 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.1.24 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.6 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (+) |

Таблица 4

Неорганические рулонные и шнуровые теплоизоляционные изделия

| Номер показателей качества по табл. 1 | Маты теплоизоляционные | Маты и полосы из непрерывного стекловолокна прошивные | Холст из ультрасупертонкого базальтового волокна | Шнуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рулонированные | минераловатные | из базальтового штапельного супертонкого волокна | из супертонкого стекловолокна без связующего |  |  | минераловатные | асбестовые |
|  | из минеральной ваты на синтетическом связующем | из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | прошивные | вертикально-слоистые |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.11 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.13 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.15 | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 1.1.20 | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2 | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |

Таблица 5

Неорганические рыхлые волокнистые материалы

| Номер показателей качества по табл. 1 | Вата |
| --- | --- |
|  | минеральная | стеклянная из непрерывного волокна | из базальтового штапельного супертонкого волокна | высокоглиноземистая |
| 1.1.17 | + | - | + | - |
| 1.1.18 | - | + | - | - |
| 1.1.19 | + | + | + | - |
| 1.1.20 | + | - | + | + |
| 1.1.21 | + | - | - | - |
| 1.1.25 | + | - | - | - |
| 1.2.7 | + | - | - | - |
| 1.6.2 | (+) | (+) | (+) | (+) |

Таблица 6

Неорганические сыпучие зернистые материалы

| Номер показателей качества по табл. 1 | Наименование продукции |
| --- | --- |
|  | Порошок совелитовый | Вермикулит вспученный | Перлит вспученный (песок) | Порошок асбестомагнезиальный (ньювель) | Асбозурит | Крошка диатомовая обоженная |
| 1.1.22 | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.25 | - | - | - | + | - | - |

Таблица 7

Органические штучные ячеистые материалы

| Номер показателя качества по табл. 1 | Плиты, полуцилиндры, сегменты из газонаполненных пластмасс |
| --- | --- |
|  | полистирольные на суспензионном полистироле | полиуретановые | поливинилхлоридные | на основе резольных фенолформальдегидных смол |
| 1.1.3 | + | - | + | - |
| 1.1.5 | + | - | - | + |
| 1.1.9 | + | - | - | + |
| 1.1.12 | - | + | + | - |
| 1.1.13 | - | - | - | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + |
| 1.2.4 | + | + | + | + |
| 1.6.1 | + | + | + | + |

Таблица 8

Органические штучные волокнистые изделия

| Номер показателя качества по табл. 1 | Плиты теплоизоляционные |
| --- | --- |
|  | древесноволокнистые | фибролитовые на портландцементе | пробковые (экспанзитовые) | торфяные |
|  | мягкие | полужесткие | твердые |  |  |  |
| 1.1.3 | + | + | + | - | + | + |
| 1.1.11 | - | - | - | - | + | - |
| 1.1.13 | - | - | - | - | + | - |
| 1.1.23 | - | + | + | - | - | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.4 | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.6 | + | + | + | + | + | + |
| 1.6.1 | + | + | + | - | + | - |

Примечание. В табл. 2 - 8 знак «+» означает, что соответствующий данной графе показатель качества является обязательным (нормируемым), знак «-» означает, что показатель качества не применяется для данного вида материала, знак (+) означает, что показатель качества является перспективным.