ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.220-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН

Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР

Проектным институтом № 2 Госстроя СССР

Министерством сельского строительства СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

С.Б. Ермолов, канд. техн. наук (руководитель темы), Ю.Н. Потапов, канд. техн. наук; В.М. Бобряшов, канд. техн. наук; Л.В. Суровова, канд. техн. наук; А.П. Дранчук; Г.Т. Рево; Ю.А. Муравьев, канд. техн. наук; С.Е. Белова; Б.А. Аронов, канд. техн. наук; В.В. Еремеева; М.П. Кораблин

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. Кучеренко

Директор А.Ф. Смирнов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 24 марта 1982 г. № 60

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества продукции. Строительство ПАНЕЛИ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА Номенклатура показателей Quality rating system. Construction. Zightweight laminated panels with plastic foam thermal insulation. Nomenclature of characteristics | ГОСТ 4.220-82 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 24 марта 1982 г. № 60 срок введения установлен

с 01.01 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на легкие панели с утеплителем из пенопласта, применяемые в ограждающих конструкциях стен, покрытий, перегородок и подвесных потолков производственных зданий, и устанавливает номенклатуру показателей качества панелей для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых панелей;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами или техническими условиями на конкретные виды панелей, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.

| Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Расчетная нагрузка, Н/м2 (кгс/м2) | Fd |
| 1.1.2. Разрушающая нагрузка, Н/м2 (кгс/м2) | F |
| 1.1.3. Прогиб при контрольной нагрузке, мм | f |
| 1.1.4. Предел огнестойкости, ч | tf, lim |
| 1.1.5. Предел распространения огня, см | lf, lim |
| 1.1.6. Допускаемые температуры применения, (С | T |
| 1.1.7. Допускаемая относительная влажность воздуха в помещениях, % | (adm |
| 1.1.8. Допускаемая степень агрессивности среды (агрессивная, слабоагрессивная и т.д.) | - |
| 1.1.9. Термическое сопротивление, м2(К/Вт(м2(ч((С/ккал) | R |
| 1.2. Показатели конструктивности |  |
| 1.2.1. Масса, кг/м2 | m |
| 1.2.2. Номинальные размеры, мм | L, B, H |
| 1.2.3. Отклонения от номинальных размеров, мм |  |
| 1.2.4. Непрямоугольность (неперпендикулярность сторон), мм | (перп |
| 1.2.5. Неплоскостность, мм | (пл |
| 1.2.6. Непрямолинейность продольных кромок, мм | (пр |
| 1.2.7. Смещение кромок листов, мм | с |
| 1.2.8. Плотность утеплителя, кг/м3 | ( |
| 1.2.9. Коэффициент теплопроводности утеплителя Вт/м(К (ккал/м(ч((С) | ( |
| 1.2.10. Влагопоглощение утеплителя, об. % | Am |
| 1.2.11. Водопоглощение утеплителя, об. % | Aw |
| 1.2.12. Прочность сцепления утеплителя с листами при равномерном отрыве и при сдвиге, Н/м2 (кгс/см2) | Ra,t; Ra,a |
| 1.2.13. Прочность утеплителя при растяжении, Н/м2 (кгс/см2) | Rt |
| 1.2.14. Прочность утеплителя при сжатии, Н/м2 (кгс/см2) | Rc |
| 1.2.15. Прочность утеплителя при сдвиге, Н/м2 (кгс/см2) | Rв |
| 1.2.16. Модуль упругости утеплителя при растяжении, Н/м2 (кгс/см2) | Еt |
| 1.2.17. Модуль упругости утеплителя при сжатии, Н/м2 (кгс/см2) | Ес |
| 1.2.18. Модуль упругости утеплителя при сдвиге, Н/м2 (кгс/см2) | G |
| 1.2.19. Содержание пламягасящих добавок в утеплителе, вес, % | - |
| 1.2.20. Линейная технологическая усадка утеплителя, % | S |
| 1.2.21. Кислотное число утеплителя, мг КОН/г | - |
| 1.2.22. Группа горючести (возгораемости) утеплителя | - |
| 1.2.23. Способ защиты наружных и внутренних листов от влажностных воздействий и коррозии | - |
| 1.2.24. Способ гидроизоляционной защиты и антисептирования торцевых поверхностей и деревянных элементов | - |
| 1.3. Показатели надежности |  |
| 1.3.1. Срок эксплуатации, год | tser |
| 1.3.2. Ремонтопригодность | - |
| 1.3.3. Вероятность безотказной работы | - |
| 1.3.4. Гарантийный срок хранения, мес. | tg |
| 1.4. Показатели технологичности |  |
| 1.4.1. Трудоемкость изготовления, чел.-ч/м2 | - |
| 1.4.2. Материалоемкость, % | - |
| 1.4.3. Энергоемкость изготовления, кВт(ч/м2 | Epr |
| 1.4.4. Степень механизации изготовления, % | - |
| 1.4.5. Степень автоматизации изготовления, % |  |
| 1.5. Показатели транспортабельности |  |
| 1.5.1. Возможность контейнеризации, пакетирования | - |
| 1.5.2. Материалоемкость упаковки, % | - |
| 1.5.3. Трудоемкость упаковки, чел.-ч | - |
| 1.5.4. Масса брутто единицы заводской упаковки пакетов (контейнеров), кг | mbr |
| 1.5.5. Габаритные размеры заводской упаковки пакетов (контейнеров), м | Lp, Bp, Hp |
| 1.5.6. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.-ч/м2 | - |
| 1.6. Показатели эстетичности |  |
| 1.6.1. Цвет и отделка поверхностей | - |
| 1.7. Эргономические показатели |  |
| 1.7.1. Выделение токсических веществ, мг/м3 | - |
| 1.7.2. Выделение пыли, мг/м3 | - |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Показатели однородности |  |
| 2.1.1. Коэффициенты вариации показателей по пп. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.8, 1.2.12-1.2.15, % | v |
| 2.2. Показатели соблюдения стандартов, ТУ, строительных норм и правил, проектной документации |  |
| 2.2.1. Количество рекламаций в общем объеме поставок | - |
| 2.2.2. Процент брака в объеме выпуска | - |
| 3. Экономическая эффективность |  |
| 3.1. Себестоимость изготовления, руб./м2 | С |
| 3.2. Рентабельность, % | Р |
| 3.3. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, тыс. руб. | Э |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке |  |
| 4.1. Патентно-правовые показатели |  |
| 4.1.1. Наличие патента | - |

# 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Области применения критериев качества панелей в зависимости от вида решаемых задач должны приниматься в соответствии с ГОСТ 4.200-78.