# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. КРОВЛИ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.251-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

# РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по делам строительства

# ИСПОЛНИТЕЛИ

М. И. Поваляев, канд. техн. наук (руководитель темы); А. М. Воронин, канд. техн. наук; Е. И. Кричевская, канд. техн. наук; Д. Н. Топчан

# ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

# Член Коллегии В. И. Сычев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. № 267

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества продукции СТРОИТЕЛЬСТВО. КРОВЛИ Номенклатура показателей Production quality system in building. Roofing. Quality system nomenclature | ГОСТ 4.251-79 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. № 267 срок введения установлен

с 01.01.1980 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на кровли зданий и сооружений различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

проектировании кровель;

разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;

прогнозировании и планировании качества;

контроле качества и аттестации;

отчетности и информации о качестве.

Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных лотковых панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных эмульсий, а также на плоские эксплуатируемые.

2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих групп кровель:

рулонных - из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под кровлю и между собой;

мастичных - из горячих мастик на основе битумов с армирующими стекломатериалами, наносимых на основание под кровлю;

асбестоцементных - из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к прогонам или обрешетке.

3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения количественных значений и применяемости приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя и единица измерения | Метод определения | Применяемость показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектирование | Разработка стандартов, ТУ и нормативных документов | Прогнозирование и планирование | Контроль качества | Отчетность и информация о качестве |
| 1. Показатели рулонных и мастичных кровель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Влажность теплоизоляции кровли, % | Экспериментальный | + | + | - | + | - |
| 1.2. Толщина и прочность на сжатие материалов основания, мм, кгс/см2 | То же | + | + | + | + | + |
| 1.3. Температуроустойчивость мастики, (С | « | + | + | + | + | + |
| 1.4. Гибкость мастики | « | - | - | - | + | - |
| 1.5. Морозостойкость материалов защитного слоя | « | + | + | + | + | + |
| 1.6. Ровность поверхности основания, мм; высота и наклон переходных бортиков в местах примыкания кровли к выступающим конструкциям, мм, град | Измерение | - | + | - | + | - |
| 1.7. Закрепление компенсаторов деформационных швов в несущих конструкциях | Визуальный | + | + | - | + | - |
| 1.8. Расстояние между температурно-усадочными швами в основании под кровлю и правильность устройства компенсаторов над ними, мм | Измерение | + | + | - | + | - |
| 1.9. Надежность склеивания рулонных материалов (в том числе стекломатериалов между собой и с основанием под кровлю) | Экспериментальный | - | + | - | + | + |
| 1.10. Высота подъема слоев дополнительного водоизоляционного ковра, расстояние между элементами, закрепляющими край этого ковра, ширина защитных фартуков и наличие герметизации в местах примыканий кровли к выступающим конструкциям, мм, град | Измерение, визуальный | + | + | - | + | - |
| 1.11. Ширина усиляющих слоев водоизоляционного ковра в ендовых, на коньке, карнизном участке и в местах примыканий, мм | Измерение | + | + | - | + | - |
| 1.12. Отношение площади склеивания нижнего слоя кровельного ковра со стяжкой к площади кровли при точечной или полосовой приклейке, % | Экспериментальный | + | + | - | + | - |
| 1.13. Толщина приклеивающего слоя мастики, мм | Измерение | + | + | + | + | - |
| 1.14. Направление наклейки полотнищ рулонных материалов | Визуальный | + | + | - | + | - |
| 1.15. Продольная и поперечная нахлестка рулонных материалов и армирующих прокладок, мм | Измерение | + | + | - | + | - |
| 1.16. Понижение уровня кровли и усиление водоизоляционного ковра у водосточных воронок, мм | То же | + | + | - | + | - |
| 1.17. Толщина и сплошность защитного слоя, мм | Измерение; визуальный | + | + | + | + | + |
| 1.18. Отсутствие в кровле дефектов (трещин, вздутий, пробоин) | Визуальный | - | + | - | + | + |
| 2. Показатели кровель из асбестоцементных волнистых листов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расстояние между опорами для асбестоцементных листов, мм | Измерение | + | + | - | + | - |
| 2.2. Размеры срезов в углах листов, мм | То же | + | + | - | + | - |
| 2.3. Нахлестка, мм; расположение покрывающей и накрываемой волн асбестоцементных листов и параллельность продольных кромок листов линии ската кровли | Измерение; визуальный | + | + | - | + | - |
| 2.4. Наличие герметизации продольных и поперечных соединений между листами | Визуальный | + | + | - | + | + |
| 2.5. Диаметр отверстий в асбестоцементных листах для элементов крепления, мм, и количество закреплений на один лист, шт. | Измерение | + | + | - | + | - |
| 2.6. Нахлестка защитных фартуков с кровлей, мм, и наличие герметизации кровли в местах примыканий | Измерение; визуальный | + | + | - | + | - |
| 2.7. Отсутствие в кровле дефектов (трещин, пробоин) | Визуальный | - | + | - | + | + |
| 3. Общие показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Соответствие цвета и внешнего вида утвержденному эталону, балл | Экспертный | + | + | - | + | + |
| 3.2. Гарантийный срок службы, год | Статистический | + | + | + | + | + |
| 3.3. Трудоемкость, чел-дн/100 м2 | То же | + | + | + | + | + |
| 3.4. Себестоимость кровли, руб/100 м2 | « | - | - | + | - | + |
| 3.5. Эксплуатационные расходы, руб/100 м2 | « | - | - | + | - | + |

4. Показатели качества кровель, определяемые при входном, операционном и приемочном контроле, приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Контроль показателей качества | Номер показателей качества |
| --- | --- |
|  | Основание под кровлю | Кровля из рулонных и мастичных материалов | Кровля из асбестоцементных листов |
|  |  | Водоизоляционный ковер | Защитный слой |  |
| Входной | 1.1; 1.2 | 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 1.17 | 1.5 | 2.1 |
| Операционный | 1.6 - 1.8 | 1.9 - 1.16; 1.18 | 1.17 | 2.1; 2.3 - 2.7 |
| Приемочный |  | 1.9 - 1.11; 1.13 - 1.16; 1.18 | 1.17; 3.1 | 2.1; 2.4 - 2.7 |