ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ)

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.252-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Система показателей качества продукции. Строительство ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ) Номенклатура показателей Product Quality ratings system. Building. Mobile buildings. Nomenclature of characteristics | ГОСТ 4.252-84 Взамен ГОСТ 4.252-79 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 апреля 1984 г. № 52 срок введения установлен

с 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания (далее - здания), соответствующие требованиям ГОСТ 22853-83, ГОСТ 25957-83, и устанавливает номенклатуру показателей качества зданий для применения ее при:

разработке технической документации при проектировании зданий;

контроле показателей на различных этапах проектирования, изготовления и эксплуатации зданий;

аттестации; разработке систем управления качеством;

разработке стандартов и нормативных документов.

2. Номенклатура показателей качества комплектующих изделий должна содержаться в соответствующих стандартах.

3. Для отдельных типов и видов зданий и их элементов, при соответствующем обосновании, номенклатура показателей может быть дополнена.

| Наименование показателя качества, единица измерения | Условное обозначение | Метод определения | Разработка технического задания | Применяемость показателя по видам решаемых задач |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектирование | Изготовление, аттестация | Эксплуатация | Управление качеством | Разработка стандартов и нормативных документов |
|  |  |  |  | Карта технического уровня и качества | Технические условия | Каталожный лист | Программа и методика испытаний | Карта технического уровня и качества | Паспорт | Инструкция по эксплуатации |  |  |
| Рациональность объемно-планировочного решения здания и соответствие его функциональному назначению (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), балл | - | Экспертный | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Общая площадь на единицу измерения основного показателя назначения здания, м2 | - | Расчетный | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
| Воздухопроницаемость (суммарная) здания, ограждающих конструкций (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), м/ч | G | Расчетный, измерительный | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + |
| Температура внутренней поверхности ограждений в зоне теплопроводных включений (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), (С | (в | То же | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Удельные теплопотери здания (для контейнерных зданий), Вт/м3((С) | qк | То же | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + |
| Удобство обслуживания и ремонта здания, его инженерных систем, электроустановок и оборудования, балл | - | Экспертный | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Расчетный срок службы здания (элементов), год | Тср | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| Трудоемкость изготовления здания (комплекта элементов), в том числе строительной части, нормо-часы/м2 и нормо-часы/м3 | Тиз | Расчетный, измерительный регистрационный | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
| Трудоемкость монтажа (демонтажа) здания (для сборно-разборных зданий), чел.-ч/м2 и чел.-ч/м3 | Тм(д) | То же | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коэффициент унификации, % | Ку | Регистрационный | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
| Расход материалов (без ходовой части): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сталь, кг/м2 и кг/м3 | Мс | Расчетный, | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + |
| пиломатериалы, ДСП, ДВП, фанера, приведенные к круглому лесу (древесина), м3/м2 и м3/м3 | Мд | регистрационный | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + |
| Транспортабельность здания, балл | - | То же | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Коэффициент точности технологических процессов | КТ | То же | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - |
| Приведенные затраты, руб./м2 и руб./м3 | ПЗ | То же | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| Показатель патентной чистоты | ПЧ | То же | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |

Примечания:

1. Единица измерения основного показателя определяется при проектировании в соответствии с разновидностью здания.

2. Для производственных зданий показатели трудоемкостей, расхода материалов и приведенных затрат приводят также к единице измерения основного показателя.

3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость показателя.