ГОСТ 4.428-86

УДК 621.181.27:658.562:006.354                                                                          Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССP

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ УТИЛИЗАТОРЫ И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Stationary utilize boilers and powertechnological boilers.

Index nomenclature

ОКП 31 1271

Дата введения 1987-01-01

РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е.И. Дорман, канд. техн. наук; 3.П. Шулятьева, канд. техн. наук; Б.Я. Певзнер; М.И. Янкелевич; Б.Р. Богданов; М.Л. Табакман; В.В. Михеенко; В.Я. Якимович; И.П. Алексеев

ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения

Начальник Технического управления В.П. Головизнин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1986 г. № 770

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы по определению перспектив развития этой группы (ТЗ на НИР), государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ) и карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОТЛОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов приведены в табл.1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1. Показатели функциональные и технической эффективности |  |  |
| 1.1.1. Номинальная паропроизводительность котла*, т/ч | Дном | - |
| 1.1.2. Номинальная теплопроизводительность котла* (ГОСТ 23172-78), Дж/ч | Qном | - |
| 1.1.3. Номинальная производительность установки по технологическому продукту, т/ч (т/сут, м3/ч) | Вном | - |
| 1.1.4. Номинальные параметры пара: |  |  |
| давление (ГОСТ 23172-78), МПа (кгс/см2) | Рном | - |
| температура (ГОСТ 23172-78), °С | tном | - |
| 1.1.5. Температура греющих газов на входе в котел, °С | (г | - |
| 1.1.6. Расход греющих газов (сырья), м3/ч, (т/ч) | Vг, Вр | - |
| 1.1.7. Давление греющих газов, Па | Рг | - |
| 1.1.8. Температура питательной воды (ГОСТ 23172-78), °С | tп.в | - |
| 1.1.9. Температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя, °С | tв | - |
| 1.1.10. Давление нагреваемого воздуха, Па | Рв | - |
| 1.1.11. Температура уходящих газов, °С |  | Эффективность |
| 1.1.12. Количество тепла, отдаваемое дополнительному теплоносителю, Дж/ч | Qдоп | " |
| 1.1.13. Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта, Па | (h | " |
| 1.1.14. Продолжительность пуска, ч | - | Маневренность |
| 1.1.15. Диапазон изменения нагрузки котла, % | - | " |
| 1.2. Конструктивные показатели |  |  |
| 1.2.1. Габаритные размеры, м: |  |  |
| ширина | b | - |
| высота | l | - |
| длина | h | - |
| 1.2.2. Масса котла, кг | M | Материалоемкость |
| 1.2.3. Масса металла котла, кг | Мм | " |
| 1.2.4. Масса элементов котла, работающих под давлением, кг | Мд | " |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
| 2.1. Средняя наработка на отказ единичного изделия (ГОСТ 27.002-83), ч |  | Безотказность |
| 2.2. Средняя наработка на отказ (ГОСТ 27.002-83), ч | То | " |
| 2.3. Полный назначенный срок службы (ГОСТ 27.002-83), лет | Тсл.п,н | Долговечность |
| 2.4. Установленный срок службы между капитальными ремонтами (ГОСТ 27.002-83), лет | Тсл,к.у | " |
| 2.5. Средний ресурс между остановами для чистки, ч | - | Долговечность |
| 2.6. Средний ресурс наиболее изнашиваемых частей, ч | - | " |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |
| 3.1. КПД брутто при номинальной производительности, % | ( | Экономичность |
| 3.2. Удельный расход энергии на собственные нужды: |  | " |
| электрической (тяга, дутье, насосы), кВт/(Дж·ч-1) | qэл |  |
| тепловой (продувка, очистка поверхностей), Дж/(Дж·ч-1) | qт |  |
| 3.3. Удельный расход дополнительного топлива, кДж/кг, кДж/Н·м3 | - | " |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 4.1. Эквивалентный уровень звука в зоне обслуживания (ГОСТ 12.1.003-83), дБА | - | - |
| 4.2. Температура стенок ограждения котла, °С | tогр | - |
| 5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
| 5.1. Удельная металлоемкость общая, т/(т·ч-1) |  | Материалоемкость |
| 5.2. Удельная металлоемкость котла, работающего под давлением, т/(т·ч-1) |  | " |
| 5.3. Удельный расход обмуровочных и изоляционных материалов т/(т·ч-1) |  | " |
| 5.4. Коэффициент поставочной блочности | Кбл | Монтажепригодность |
| 5.5. Средняя оперативная продолжительность капитального ремонта, ч | - | Ремонтопригодность |
| 5.6. Средняя оперативная трудоемкость капитального ремонта, нормо-ч | Sк.р | " |
| 5.7. Удельная энергоемкость (ГОСТ 14.205-83), кВт/(т·ч-1) | Эуд | Энергоемкость |
| 5.8. Количество поставочных блоков | n | Монтажепригодность |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |
| 6.1. Коэффициент применяемости, % | Кпр | Унификация |
| 7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 7.1. Показатель патентной чистоты | Пп.ч | - |
| 8. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 8.1. Способ обеспечения газоплотности | - | - |
| 8.2. Способ очистки поверхностей нагрева | - | - |
| 8.3. Тип циркуляции | - | - |
| 8.4. Характеристики греющих газов (состав, характеристика коррозионных свойств и т.д.) | - | - |

________________

* Показатель 1.1.1 применяют для паровых котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов, для остальных котлов применяют показатель 1.1.2.

1.2. Дополнительные показатели качества, их обозначения и характеризуемые свойства, не приведенные в табл.1, устанавливаются после их согласования с основным потребителем стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов.

1.3. Алфавитный перечень показателей качества стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов приведен в справочном приложении 1.

1.4. Основные термины, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 23172-78. Пояснения к некоторым терминам приведены в справочном приложении 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОТЛОВ

2.1. Перечень основных показателей качества:

номинальная паропроизводительность;

номинальная теплопроизводительность;

номинальные параметры пара: давление, температура;

температура греющих газов на входе в котел;

расход греющих газов (сырья);

масса металла котла;

средняя наработка на отказ;

установленный срок службы между капитальными ремонтами;

КПД брутто при номинальной производительности;

способ обеспечения газоплотности;

характеристика греющих газов (состав, характеристика коррозионных свойств и т.д.).

2.2. Применяемость показателей качества стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, в ТЗ на ОКР, ТУ и КУ приведена в табл.2.

Таблица 2

| Номер показателя по табл.1 | Область применения показателя |
| --- | --- |
|  | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1; 1.1.2 | + | + | + | + | + |
| 1.1.3 | - | - | + | + | + |
| 1.1.4 | + | + | + | + | + |
| 1.1.5 | + | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | + | + | + |
| 1.1.7 | - | + | + | + | + |
| 1.1.8 | - | + | + | + | + |
| 1.1.9 | - | + | + | + | - |
| 1.1.10 | - | + | + | + | - |
| 1.1.11 | - | - | + | + | + |
| 1.1.12 | - | - | - | + | - |
| 1.1.13 | - | - | - | - | + |
| 1.1.14 | - | - | - | + | - |
| 1.1.15 | - | - | + | + | - |
| 1.2.1 | - | - | + | + | + |
| 1.2.2 | - | - | - | + | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + |
| 1.2.4 | - | - | + | + | + |
| 2.1 | - | + | - | + | - |
| 2.2 | + | + | + | + | + |
| 2.3 | - | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | + | + | + |
| 2.5 | - | - | - | + | - |
| 2.6 | - | - | - | + | - |
| 3.1 | + | + | + | + | + |
| 3.2 | - | - | - | + | - |
| 3.3 | - | - | - | + | - |
| 4.1* | - | - | - | + | + |
| 4.2 | - | - | - | + | + |
| 5.1 | - | - | - | - | + |
| 5.2 | - | - | - | - | + |
| 5.3 | - | - | - | - | + |
| 5.4 | - | + | + | + | + |
| 5.5 | - | - | - | - | + |
| 5.6 | - | - | - | - | + |
| 5.7 | - | - | - | - | + |
| 5.8 | - | + | + | + | + |
| 6.1 | - | - | - | - | + |
| 7.1 | - | - | - | - | + |
| 8.1 | + | + | + | + | + |
| 8.2 | - | - | + | + | - |
| 8.3 | - | + | + | + | + |
| 8.4 | + | + | + | + | + |

_________________

* Показатель применяют для котлов-утилизаторов, установленных автономно.

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества продукции.

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ И ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОТЛОВ

| Давление греющих газов | 1.1.7 |
| --- | --- |
| Давление нагреваемого воздуха | 1.1.10 |
| Диапазон изменения нагрузки котла | 1.1.15 |
| Количество поставочных блоков | 5.8 |
| Количество тепла, отдаваемое дополнительному теплоносителю | 1.1.12 |
| Коэффициент поставочной блочности | 5.4 |
| Коэффициент применяемости | 6.1 |
| КПД брутто при номинальной производительности | 3.1 |
| Масса котла | 1.2.2 |
| Масса металла котла | 1.2.3 |
| Масса элементов котла, работающих под давлением | 1.2.4 |
| Металлоемкость общая удельная | 5.1 |
| Металлоемкость котла, работающего под давлением, удельная | 5.2 |
| Наработка на отказ средняя | 2.2 |
| Наработка на отказ единичного изделия средняя | 2.1 |
| Параметры пара номинальные | 1.1.4 |
| Паропроизводительность котла номинальная | 1.1.1 |
| Показатель патентной чистоты | 7.1 |
| Продолжительность капитального ремонта оперативная средняя | 5.5 |
| Продолжительность пуска | 1.1.14 |
| Производительность установки по технологическому продукту номинальная | 1.1.3 |
| Размеры габаритные | 1.2.1 |
| Расход греющих газов (сырья) | 1.1.6 |
| Расход дополнительного топлива удельный | 3.3 |
| Расход обмуровочных и изоляционных материалов удельный | 5.3 |
| Расход энергии на собственные нужды удельный | 3.2 |
| Ресурс между остановками для чистки средний | 2.5 |
| Ресурс наиболее изнашиваемых частей средний | 2.6 |
| Сопротивление газовоздушного тракта аэродинамическое | 1.1.13 |
| Способ обеспечения газоплотности | 8.1 |
| Способ очистки поверхностей нагрева | 8.2 |
| Срок службы между капитальными ремонтами установленный | 2.4 |
| Срок службы назначенный полный | 2.3 |
| Температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя | 1.1.9 |
| Температура греющих газов на входе в котел | 1.1.5 |
| Температура питательной воды | 1.1.8 |
| Температура стенок ограждения котла | 4.2 |
| Температура уходящих газов | 1.1.11 |
| Теплопроизводительность котла номинальная | 1.1.2 |
| Тип циркуляции | 8.3 |
| Трудоемкость капитального ремонта оперативная средняя | 5.6 |
| Уровень звука в зоне обслуживания эквивалентный | 4.1 |
| Характеристики греющих газов (состав, характеристика коррозионных свойств и т.д.) | 8.4 |
| Энергоемкость удельная | 5.7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Наименование показателя качества | Номер показателя по табл.1 | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон изменения нагрузки котла | 1.1.15 | Диапазон паропроизводительности котла от номинальной до минимальной, в котором обеспечивается длительная надежная работа котла при изменении параметров пара и греющих газов в пределах, установленных ТЗ (ТУ) |
| КПД брутто при номинальной производительности | 3.1 | Для котлов-утилизаторов, используемых для охлаждения газов перед их выбросом, определяется по располагаемому теплосодержанию (энтальпии) с учетом всех потерь тепла (с уходящими газами, в окружающую среду, с недожогом). Для энерготехнологических котлов, использующих тепло в условиях, заданных технологическим процессом, КПД брутто определяется по заданному перепаду энтальпий с учетом потерь в окружающую среду |
| Коэффициент поставочной блочности | 5.4 | Отношение суммарной массы металлической части поставочных блоков к расчетной общей массе металла котла |
| Номинальная паропроизводительность котла | 1.1.1 | Наибольшая расчетная паропроизводительность, которую стационарный котел-утилизатор или энерготехнологический котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при номинальных значениях параметров пара и питательной воды, с учетом допускаемых отклонений, при подаче в него греющего газа (среды) с расчетными значениями параметров (расход, температура, состав) |
| Температура греющих газов на входе в котел | 1.1.5 | Расчетная температура газов (адиабатическая температура горения) на входе в котел |