ГОСТ 4.474-87

УДК 621.873.25:658.562:006.354

Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

КРАНЫ БАШЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Номенклатура показателей

Product-quality index system.

Building tower cranes. Index nomenclature

ОКП 48 3010, 48 3540

Дата введения 1988-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерском строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л.А.Невзоров, канд. техн. наук (руководитель темы); А.Э.Толпин, Г.Н.Пазельский, Б.Ш.Каплун

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 1987 г. № 881

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4.22-79 (в части башенных строительных кранов)

4. Срок проверки стандарта - III кв. 1990 г.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на которые дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.012-78 | 4.1.2 |
| ГОСТ 14.205-83 | 6.1 |
| ГОСТ 27.003-83 | 2.1-2.7 |
| ГОСТ 23941-79 | 4.1.1 |
| ГОСТ 25546-82 | 1.1.8 |
| СТ СЭВ 541-77 | 4.1.1 |
| СТ СЭВ 723-77 | 1.1.1-1.1.7 |
|  | 1.1.9, 1.2.1-1.2.6 |
|  | 1.3.1, 1.4.1 |
| СТ СЭВ 1932-79 | 4.1.2 |

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества башенных строительных кранов, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития этой продукции, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БАШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ

1.1. Номенклатура показателей качества башенных строительных кранов устанавливается в табл.1.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1. Классификационные показатели |
| 1.1.1. Грузовой момент (СТ СЭВ 723-77), т·м | M | Обобщенный показатель, характеризующий параметры крана |
| 1.1.2. Грузоподъемность (СТ СЭВ 723-77), т: | Q | Значение поднимаемого груза |
| при максимальном вылете | Q1 | То же, при определенном вылете |
| максимальная | Q2 | Значение максимально допустимого поднимаемого груза |
| 1.1.3. Вылет (СТ СЭВ 723-77), м: | l | Размер обслуживаемой зоны по горизонтам |
| максимальный | l1 |  |
| при максимальной грузоподъемности | l2 |  |
| минимальный | l3 |  |
| 1.1.4. Высота подъема (СТ СЭВ 723-77) м: | H | То же, по вертикали |
| при максимальном вылете | H1 |  |
| максимальная | H2 |  |
| 1.1.5. Глубина опускания (СТ СЭВ 723-77), м | h | Размер обслуживаемой зоны по вертикали |
| 1.1.6. Колея (СТ СЭВ 723-77), м | K | Установочный размер |
| 1.1.7. База (СТ СЭВ 723-77), м | Б | То же |
| 1.1.8. Группа режима (ГОСТ 25546-82) | Гр | Режим эксплуатации |
| 1.1.9. Задний габарит (СТ СЭВ 723-77), м | r | Пространство, характеризующее приближение к возводимому зданию кранов с поворотной башней |
| 1.2. Показатели производительности |
| 1.2.1. Скорость подъема-опускания (СТ СЭВ 723-77), м/мин: | ( | - |
| груза максимальной массы | (1 | - |
| опускания крюковой подвески максимальная | - | - |
| 1.2.2. Скорость плавной посадки груза максимальной массы (СТ СЭВ 723-77), м/мин | (п.п | - |
| 1.2.3. Скорость передвижения грузовой тележки (СТ СЭВ 723-77), м/мин | (т | - |
| 1.2.4. Скорость передвижения крана (СТ СЭВ 723-77), м/мин | (к | - |
| 1.2.5. Время полного изменения вылета (СТ СЭВ 723-77), мин (с) | - | - |
| 1.2.6. Частота вращения (СТ СЭВ 723-77), об/мин (мин-1) | - | Быстродействие при повороте крана |
| 1.3. Показатели компактности и транспортабельности |
| 1.3.1. Нагрузка на колесо в транспортном положении (СТ СЭВ 723-77), кН | P | Приспособленность к транспортированию |
| 1.3.2. Ширина в транспортном положении, м | - | То же |
| 1.3.3. Высота в транспортном положении, м | - | " |
| 1.3.4. Длина в транспортном положении, м | - | " |
| 1.3.5. Дорожный просвет, м | - | " |
| 1.3.6. Трудоемкость монтажа (демонтажа) крана, чел.-ч | - | " |
| 1.3.7. Возможность мобильной перевозки крана (с частичной разборкой) | - | " |
| 1.4. Показатели массы и опорных нагрузок |
| 1.4.1. Конструктивная масса крана (СТ СЭВ 723-77), т | - | Показатель технического уровня крана |
| 1.4.2. Удельная масса, кг/т·м2 | - | Материалоемкость |
| 1.4.3. Расчетная нагрузка от колеса на рельс, кН | - | Показатель для выбора крановых путей |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
| 2.1. Гамма-процентный ресурс до первого капитального ремонта или до списания (ГОСТ 27.003-83), ч (машино-час, моточас) | Tp(% | Долговечность |
| 2.2. Установленный ресурс до первого капитального ремонта, ч (машино-час, моточас) | - | То же |
| 2.3. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003-83), ч (машино-час, моточас) | Ty | Безотказность |
| 2.4. Наработка на отказ (ГОСТ 27.002-83), ч | To | То же |
| 2.5. Коэффициент технического использования (ГОСТ 27.003-83) | Kт.и | Надежность |
| 2.6. Средняя оперативная трудоемкость ежесменного технического обслуживания, чел.-ч | - | То же |
| 2.7. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний (ГОСТ 27.003-83) чел.-ч/ч | Sт.о | Ремонтопригодность |
| 2.8. Удельная трудоемкость каждого технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) чел.-ч/ч | - | То же |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |
| 3.1. Удельная установленная мощность, Вт/т·м3·мин-1 | - | - |
| 3.2. Удельный расход энергии на условный цикл, кВт/ч | - | Энергетическая экономичность в эксплуатации |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 4.1. Гигиенические показатели |
| 4.1.1. Уровень звука (СТ СЭВ 541-77), (ГОСТ 23941-79), дБА | - | Комфортность условий эксплуатации по шуму |
| 4.1.2. Предельный спектр (ПС) вибрации (ГОСТ 12.1.012-78), (СТ СЭВ 1932-79), дБ | - | Комфортность условий эксплуатации по вибрации |
| 4.1.3. Освещенность на рабочих поверхностях приборов управления (рукояток, кнопок), лк | - | Уровень освещенности |
| 4.1.4. Температура воздуха в кабине, °С | - | Уровень температуры |
| 4.1.5. Скорость воздуха на рабочем месте, м/с | - | - |
| 4.2. Показатели удобства управления |
| 4.2.1. Внутренние габариты кабины: | - | Удобства работы |
| площадь пола, м2 |  |  |
| высота в свету, м |  |  |
| 4.2.2. Усилия на органах управления, Н: |  | Соответствие конструкции физическим возможностям человека |
| рычагах | - |  |
| педалях | - |  |
| 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 5.1. Общая эстетическая оценка, балл | - | - |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
| 6.1. Удельная трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205-83) чел.-ч | - | Затраты труда на изготовление |
| 6.2. Удельная энергоемкость (изготовления), кВт·ч на приведенный показатель | - | То же |
| 7. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |
| 7.1. Коэффициент применяемости, % | Kпр | Показатель унификации внутри одного проекта крана |
| 7.2. Коэффициент межпроектной унификации, % | Kм.у | Показатель унификации между различными проектами кранов |
| 8. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 8.1. Показатель территориального распространения | Пп.ч | Патентная чистота |
| 8.2. Показатель патентной защиты, % | Пп.з | Патентная защита |
| 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 9.1. Экономический эффект от применения одной машины в течение года, руб. | - | - |
| 9.2. Лимитная цена, руб. | - | - |

Примечание. Основные показатели набраны полужирным шрифтом.

1.2. Алфавитный перечень показателей качеств кранов приведен в справочном приложении 1.

1.3. Пояснения терминов показателей, не установленных действующими государственными стандартами, приведены в справочном приложении 2.

1.4. При нескольких грузоподъемных механизмах значения показателей 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 указываются для каждого механизма.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КРАНОВ

2.1. В табл.2 применительно к различным типам кранов устанавливается применяемость показателей для различных нормативных и конструкторских документов.

2.2. Разработчиком документа могут быть дополнительно включены показатели, которые отражают особенности конструкции и области использования, а также комплексные показатели, рассчитанные на основе приведенных в табл.1, либо исключен ряд показателей, не имеющих существенного значения для конкретного типа крана, в зависимости от особенностей конструкции или в соответствии с требованиями потребителя (заказчика).

2.3. Допускается применять измененные наименования показателей, обусловленные спецификой конструкции и не искажающие содержания соответствующих показателей.

Таблица 2

| Номер показателя по табл.1 | Применяемость по типам кранов | Применяемости в НТД |
| --- | --- | --- |
|  | с балочной стрелой | с подъемной стрелой | ТЗ на НИР*, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ОТТ) общих технических условий на краны | ТЗ на ОКР* | ТУ** | КУ |
|  | Передвижные (универсальные) | Приставные | Самоподъемные | Передвижные (универсальные) | Приставные | Самоподъемные |  |  |  |  |  |
|  | Неповоротная башня | Поворотная | Неповоротная башня | Неповоротная башня | Неповоротная башня | Поворотная | Неповоротная башня | Неповоротная башня |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | + | + | + | + |
| 1.1.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.5 | + | ± | + | - | + | + | + | - | - | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.6 | + | + | - | - | + | + | - | - | - | ± | ± | ± | ± |
| 1.1.7 | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | ± | - | - |
| 1.1.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | ± | ± | - |
| 1.1.9 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | ± | ± | ± | ± |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | ± | ± | ± | ± |
| 1.2.4 | + | + | - | - | + | + | - | - | - | ± | ± | ± | ± |
| 1.2.5 | - | - | - | - | + | + | + | + | - | ± | - | ± | ± |
| 1.2.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.3.1 | - | ± | - | - | - | ± | - | - | - | - | ± | - | - |
| 1.3.2 | - | ± | - | - | - | ± | - | - | - | ± | - | ± | - |
| 1.3.3 | - | ± | - | - | - | ± | - | - | - | ± | - | ± | - |
| 1.3.4 | - | ± | - | - | - | ± | - | - | - | ± | - | ± | - |
| 1.3.5 | - | + | - | - | - | ± | - | - | - | ± | - | ± | - |
| 1.3.6 | + | + | - | - | ± | + | - | - | - | - | ± | + | - |
| 1.3.7 | ± | + | - | - | ± | + | - | - | - | - | ± | + | + |
| 1.4.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | ± | + | + |
| 1.4.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4.3 | + | + | - | - | + | + | - | - | - | ± | - | ± | - |
| 2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | + | - | + | - |
| 2.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | - | - | + | - |
| 2.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | - | ± | ± |
| 2.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ± | - | - |
| 2.7 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 2.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| 3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 4.1.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 4.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ± |
| 4.1.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | - | - | - |
| 4.1.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ± | - | ± |
| 4.1.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ± | - | - |
| 4.2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
| 4.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | ± | - | + |
| 5.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ± |
| 6.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ± | - | - |
| 6.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 7.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ± | - | + |
| 7.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ± | - | + |
| 8.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ± |
| 8.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | ± |
| 9.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | ± | - | ± |
| 9.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | ± |

________________

* Набор показателей определяется спецификой соответствующих исследований или ОКР.

** Допускается ссылка на государственные стандарты.

Примечание. Знак "+" означает обязательную применяемость; знак "-" - неприменяемость; знак "±" - ограниченную применяемость.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БАШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАНОВ

| Наименование показателя | Номер показателя по табл.1 |
| --- | --- |
| База | 1.1.7 |
| Возможность мобильной перевозки крана (с частичной разборкой) | 1.3.7 |
| Время полного изменения вылета | 1.2.5 |
| Вылет максимальный | 1.1.3 |
| Вылет минимальный | 1.1.3 |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 1.1.3 |
| Высота в транспортном положении | 1.3.3 |
| Высота подъема максимальная | 1.1.4 |
| Высота подъема при максимальном вылете | 1.1.4 |
| Габарит задний | 1.1.9 |
| Габариты кабины внутренние | 4.2.1 |
| Глубина опускания | 1.1.5 |
| Грузоподъемность максимальная | 1.1.2 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете | 1.1.2 |
| Группа режима | 1.1.8 |
| Длина в транспортном положении | 1.3.4 |
| Колея | 1.1.6 |
| Коэффициент межпроектной унификации | 7.2 |
| Коэффициент применяемости | 7.1 |
| Коэффициент технического использования | 2.5 |
| Масса крана конструктивная | 1.4.1 |
| Масса удельная | 1.4.2 |
| Момент грузовой | 1.1.1 |
| Мощность удельная установленная | 3.1 |
| Нагрузка на колесо в транспортном положении | 1.3.1 |
| Нагрузка от колеса на рельс расчетная | 1.4.3 |
| Наработка на отказ | 2.4 |
| Наработка установленная безотказная | 2.3 |
| Освещенность на рабочих поверхностях приборов управления (рукояток, кнопок) | 4.1.3 |
| Оценка общая эстетическая | 5.1 |
| Показатель патентной защиты | 8.2 |
| Показатель территориального распространения | 8.1 |
| Просвет дорожный | 1.3.5 |
| Расход энергии удельный на условный цикл | 3.2 |
| Ресурс гамма-процентный до первого капитального ремонта или до списания | 2.1 |
| Ресурс установленный до первого капитального ремонта | 2.2 |
| Скорость воздуха на рабочем месте | 4.1.5 |
| Скорость передвижения грузовой тележки | 1.2.3 |
| Скорость передвижения крана | 1.2.4 |
| Скорость плавной посадки груза максимальной массы | 1.2.2 |
| Скорость подъема груза максимальной массы | 1.2.1 |
| Скорость опускания крюковой подвески максимальная | 1.2.1 |
| Спектр вибрации (ПС) предельный | 4.1.2 |
| Температура воздуха в кабине | 4.1.4 |
| Трудоемкость ежесменного технического обслуживания средняя оперативная | 2.6 |
| Трудоемкость изготовления удельная | 6.1 |
| Трудоемкость каждого технического обслуживания удельная | 2.8 |
| Трудоемкость монтажа (демонтажа) крана | 1.3.6 |
| Трудоемкость технических обслуживаний удельная суммарная оперативная | 2.7 |
| Уровень звука | 4.1.1 |
| Усилия на органах управления | 4.2.2 |
| Цена лимитная | 9.2 |
| Частота вращения | 1.2.6 |
| Ширина в транспортном положении | 1.3.2 |
| Энергоемкость (изготовления) удельная | 6.2 |
| Эффект экономический от применения одной машины в течение года | 9.1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КРАНОВ

| Наименование показателя качества | Номер показателя по табл.1 | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Грузовой момент | 1.1.1 | При переменном значении грузового момента указывается максимальное значение грузового момента базового исполнения крана |
| Скорость подъема-опускания груза максимальной массы | 1.2.1 | При возможности переключения передач в редукторе или изменения кратности грузового полиспаста значение может указываться для каждой из передач или кратности |
| Скорость подъема-опускания крюковой подвески максимальная | 1.2.1 | Указывается максимальное значение при заданной кратности полиспаста, оговоренной в термине |
| Длина в транспортном положении | 1.3.4 | Для мобильных кранов, перевозимых на подкатных тележках в составе автопоезда |
| Удельная масса | 1.4.2 | Отношение конструктивной массы крана соответствующего исполнения (без учета инвентарных транспортных и монтажных устройств и элементов подъемника машиниста) к грузовому моменту и высоте подъема того же исполнения крана |
| Расчетная нагрузка от колеса на рельс | 1.4.3 | Значение, определяемое расчетом, с учетом нормативных и случайных нагрузок по отраслевой НТД (РД 22-166-86) |
| Гамма-процентный ресурс до первого капитального ремонта или до списания | 2.1 | Для кранов, капитальный ремонт которых не предусмотрен, этот показатель дается до списания. Под часом (машино-часом, моточасом) принимается время работы крана, когда работает хотя бы один из его рабочих механизмов |
| Удельная установленная мощность | 3.1 | Отношение установленной мощности, как сумма номинальных мощностей электродвигателей (рабочих механизмов), которые могут работать одновременно, к грузовому моменту, высоте подъема груза и скорости подъема груза максимальной массы |
| Предельный спектр вибрации | 4.1.2 | Понимается уровень вибрации в различных октавных полосах |
| Температура воздуха в кабине | 4.1.4 | Измеряется в центре кабины на высоте 1 м от пола |
| Общая эстетическая оценка | 5.1 | Включает в себя показатели, характеризующие композиционную целостность формы, функциональную целесообразность формы, товарный вид машины |
| Показатель территориального распространения | 8.1 | Отношение числа стран, по которым изделие обладает патентной чистотой, к суммарному числу основных стран-изготовителей и стран вероятного экспорта и продажи лицензий на изделие |