Инструкция по охране труда

для лифтера

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельной работе лифтёром допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электро¬безопасности не ниже II и удостоверение на право управления лифтом

Допуск к самостоятельной работе должен оформляться приказом по предприятию.

1.2 Лифтер обязан:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией;

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда;

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях;

1.2.9 Уметь применять средства первичного пожаротушения;

1.3 При эксплуатации лифта на лифтёра возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

-движущиеся и вращающиеся детали и узлы лифта;

-падение грузов при подъемно-разгрузочных работах и их транспортировке.

-опасное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-отсутствие естественного света;

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

1.4 Лифтёр должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одеж¬ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

1.5 Допущенный к самостоятельной работе лифтер

должен:

-иметь общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов и пульта;

-знать правила пользования лифтами;

-знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине и на посадочных площадках, и уметь ими пользоваться;

-знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта;

-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;

-пользоваться имеющимися противопожарными средствами;

-пользоваться световой, звуковой сигнализацией и двусторонней переговорной связью;

-включать и выключать лифты;

-безопасно эвакуировать пассажиров из кабины остановившегося лифта.

1.6 Лифтер должен проходить:

-повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

-внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности – 30 календарных дней);

1.7 Повторная проверка знаний лифтеров производится квалификационной комиссией:

-периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

-при переходе указанных лиц с одного предприятия на другое;

-по требованию лица ответственного по надзору за лифтами на предприятии или инспектора Госгортехнадзора.

1.8 Лифтер должен:

-знать правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов;

-знать устройство лифта, приборов его безопасности;

-иметь II группу по электробезопасности;

-знать приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение;

-иметь на рабочем месте медицинскую аптечку оказания первой (доврачебной) помощи, первичные средства пожаротушения;

-выполнять только порученную работу.

-во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

-содержать рабочее место в чистоте и порядке.

Лифтер должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.9 При обнаружении неисправностей лифта, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить лифт и вызвать электромеханика.

1.10 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекра¬тить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.11 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть исправную одежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

2.2 Лифтер обязан проводить ежесменный осмотр лифта.

2.3 При проведении осмотра лифтер должен:

-проверить исправность замков и выключателей безопасно-сти дверей шахты и кабины;

-выборочно проверить точность остановки кабины при движении «вверх» и «вниз» не менее чем на трех посадочных (погрузоч¬

ных) площадках;

-проверить исправность подвижного пола, электромехани¬

ческого реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика

при его наличии;

-убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных

(погрузочных) площадок, а также машинного и блочного помещений и

подходов к ним;

-проверить исправность действия кнопок «Стоп», «Двери»,

светового сигнала «Занято» на всех посадочных площадках, светового

табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусто¬

ронней переговорной связи между кабиной и местонахождением об¬

служивающего персонала;

-убедиться в наличии «Правил пользования лифтом», предупредительных и указательных надписей;

-проверить состояние ограждения шахты и кабины;

-проверить наличие и исправность замка двери машинного и

(или) блочного помещения.

2.4 Результаты осмотра должны быть занесены лифтером в журнал ежесменного осмотра лифта.

2.5 При обнаружении во время осмотра и проверки лифта неисправностей и недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и при невозможности их устранения своими силами лифтер, не приступая к работе должен сообщить об этом электромеханику и далее продолжить работу только после устранения выявленных нарушений.

2.6 Перед началом работы лифтер обязан убедиться в достаточной освещенности рабочего места, кабины, шахты, проверить состояние посадочных площадок.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Во время работы механизмов лифта лифтер не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а так же производить чистку, смазку и ремонт механизмов.

3.2 При работе лифта лифтер должен руководствоваться требованиями данной инструкции по охране труда, производственной инструкции и инструкции предприятия - изготовителя.

3.3 В случае, если лифтер отлучается, он обязан остановить лифт, двери кабины закрыть на ключ.

3.4 Если в работе механизмов лифта был перерыв, то перед началом работы лифта лифтер должен дать предупредительный сигнал.

3.5 При загрузке (разгрузке) кабина должна находиться на загрузочной площадке, лифтер должен следить за равномерной загрузкой и закреплением груза в кабине, не допуская перегрузки лифта, а также одновременную перевозку людей, кроме сопровождающего груз.

3.6 При движении кабины следить, чтобы груз не касался дверей кабины.

3.7 Лифтеру запрещается:

-покидать рабочее место;

-допускать в шахту, машинное отделение посторонних лиц;

-хранить посторонние предметы в кабине, машинном помещении;

-входить на крышу кабины и опускаться в приямок;

-производить пуск лифта путем принудительного нажатия контакторов;

-прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся частям;

-нарушать работоспособность предохранительных устройств;

-самостоятельно проводить ремонт лифта.

3.8 При случайной остановке лифта между этажами и невозможности пуска лифта из кабины, необходимо вызвать электромеханика и не пытаться выйти самостоятельно из кабины.

3.9 Работа лифта должна быть немедленно остановлена в следующих случаях:

-неисправность автоматического затвора дверей шахты (дверь шахты открывается при отсутствии на этаже кабины);

-неисправность контакта дверей шахты - кабина приходит в движение с открытой дверью шахты;

-неисправность контакта двери кабины - кабина приходит в движение при пуске лифта с открытой дверью кабины;

-замечены случаи самопроизвольного движения кабины;

-кабина вместо движения вверх идет вниз и наоборот;

-кабина останавливается выше или ниже уровня этажной площадки более чем на 50 мм, а у лифтов, загружаемых посредством тележек, - на 15 мм;

-не работает звуковая сигнализация на лифте с проводником (при нажатии на звонковые кнопки на этажах сигнальный вызов не поступает к проводнику);

-не освещена кабина или посадочные (загрузочные) площадки перед дверями шахты;

-перегорела сигнальная лампа;

-кабина (при кнопочном управлении) автоматически не останавливается на том этаже, на который была направлена;

-разбито стекло в смотровых окнах дверей шахты или повреждено ограждение шахты на высоте, доступной для человека;

-повреждено ограждение кабины;

-отсутствуют крышки на вызывных и кнопочных аппаратах, имеется доступ к токоведущим частям оборудования;

-наличие признаков плохого состояния электрической изоляции проводки или электрической аппаратуры лифта ("бьет током" при прикосновении к металлическим частям лифта, ощущается запах горящей изоляции);

-появление необычного стука, шума, скрипа, неисправности кнопки «Стоп», рывков, толчков во время движения кабины, обрыва каната, выхода противовеса из направляющих и других неисправностей, препятствующих нормальной эксплуатации лифта.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

4.1.2 Под руководством ответственного за производство работ опера¬тивно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.2 При несчастных случаях:

4.2.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

4.2.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

4.2.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

4.3 В случае возникновения пожара:

4.3.1 Остановить работу лифта и принять меры к тушению очага пожара.

4.3.2 Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

4.4 При остановке кабины лифта между этажами вследствие его неисправности вызвать электромеханика, произвести эвакуацию пассажиров.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 По окончании работы лифтер:

-поставить кабину лифта на основной посадочной (погрузочной) площадке;

-запереть на замок распашную дверь шахты;

-выключить лифт;

-произвести необходимые записи в журнале.

5.2 В случае замеченных неисправностей в работе лифта необходимо составить заявку на текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению и передать ее руководителю.

5.3 Снять и убрать специальную одежду в установленное место.

5.4 Вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.